富力海洋小区配套道路工程第三方监测

竞争性比选文件

比选人：重庆观音桥商圈建设有限责任公司

2020年12月

目   录

竞争性比选邀请函	1

第一章 比选申请须知	3

第二章 评审标准和方法	17

第三章 合同条款及格式	21

第四章 技术标准和要求	30

第五章 监测工程量清单	31

第六章 比选申请文件格式	32

富力海洋小区配套道路工程第三方监测

# 竞争性比选公告

1.比选条件

富力海洋小区配套道路工程已由重庆市江北区发展与改革委员会以江发改投[2019]33号批准建设，项目业主为重庆观音桥商圈建设有限责任公司，建设资金来自区财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，重庆观音桥商圈建设有限责任公司采用公开竞争性比选的方式选择本项目的第三方监测服务单位。欢迎符合条件的潜在比选申请人参与本项目比选。

2.项目概况

2.1项目概况及规模：本项目新建道路长约274.988m（车行道宽4m，单车道，城市次干路，设计车速30km/h），改扩建道路长约180m，接顺道路50m,新建箱式挡墙180m，旋喷桩注浆加固地基长度85m，已建加筋土挡墙旋喷桩注浆加固地基长度约187m。主要建设内容为道路、结构、排水、照明、交通、绿化等工程。

2.2建设地点：江北区洋河中路

2.3监测服务期：项目开工（施工合同工期为 180 日历天）至项目完工后二年。（以业主批准的时间起算，最终监测以建筑物、道路及边坡变形稳定为止。）

2.4标段划分：不划分标段

3.比选范围

土石方工程、给排水工程、路基及周边边坡、边坡防护工程、机械成孔 (含基坑开挖)施工期间及完工后两年内第三方监控量测等。不限于周边建（构）筑物的沉降、倾 斜、裂缝观测及成因分析，路基周边边坡水平及垂直位移监测，土层水平位移（测斜）监测及水位监测，周边重要交通设施，如下穿道，道路及地表沉降观测，地下管线沉降监测，基坑围护结构变形监测、挡墙顶部位移监测、地下水位监测等（详见施工图说明）。

4.比选申请人资格要求

4.1本次比选要求比选申请人须具备独立法人资格，且同时具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类甲级资质和工程测量专业乙级及以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监测能力。

4.2 本次比选要求比选申请人具备的业绩条件：2015 年1 月 1 日至今（以合同签订时间

为准）具有合同金额不少于 40万元的市政道路工程施工监测业绩（在建或完工业绩均可）1 个。

4.3本次比选不接受联合体比选申请。

5.比选文件的获取

凡有意参加比选的比选申请人，请于2020年12月4日起，（北京时间，下同），在（中国招标网）(www.zhaobiao.cn)上仔细阅读和下载：比选文件、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在比选申请人全部知晓有关比选过程和全部内容。

6.比选申请文件的递交

6.1递交比选申请文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年12月11日10时00分，地点为：重庆观音桥商圈建设有限责任公司（重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层小会议室）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次比选公告在中国招标网(www.zhaobiao.cn)上发布。

8.联系方式

比选人：重庆观音桥商圈建设有限责任公司

地址：重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层

联系人：陈老师、谷老师

电话：（023）67015786、（023）62300638

# 第一章 比选申请须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比选人：重庆观音桥商圈建设有限责任公司 地址：重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层 联系人：陈老师、谷老师 电话：（023）67015786、（023）62300638 |
| 2 | 项目名称 | 富力海洋小区配套道路工程第三方监测 |
| 3 | 项目地点 | 江北区洋河中路 |
| 4 | 建设工程内容及规模 | 本项目新建道路长约274.988m（车行道宽4m，单车道，城市次干路，设计车速30km/h），改扩建道路长约180m，接顺道路50m,新建箱式挡墙180m，旋喷桩注浆加固地基长度85m，已建加筋土挡墙旋喷桩注浆加固地基长度约187m。主要建设内容为道路、结构、排水、照明、交通、绿化等工程。 |
| 5 | 比选范围 | 土石方工程、给排水工程、路基及周边边坡、边坡防护工程、机械成孔 (含基坑开挖)施工期间及完工后两年内第三方监控量测等。不限于周边建（构）筑物的沉降、倾 斜、裂缝观测及成因分析；路基周边边坡水平及垂直位移监测；土层水平位移（测斜）监测及水位监测；周边重要交通设施，如下穿道；道路及地表沉降观测；地下管线沉降监测；基坑围护结构变形监测、挡墙顶部位移监测、地下水位监测等（详见施工图说明）。 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 监测服务期 | 项目开工（施工合同工期为 180 日历天）至项目完工后二年。（以业主批准的时间起算，最终监测以建筑物、道路及边坡变形稳定为止。） |
| 8 | 质量要求 | 符合国家、重庆市相关技术标准、规范、规程以及设计要求。 |
| 9 | 比选申请人资质等级及其它要求 | 本工程第三方监测比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1.资质条件 1）具有独立承担民事责任能力、具有独立法人资格。（提供 有效的营业执照、组织机构代码证，或三证合一的营业执照，复印 件并加盖比选申请人公章） 2）同时具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类甲级资质和工程测量专业乙级及以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监测能力。 （提供有效资质证书复印件并加盖比选申请人公章） 3）外地勘察企业投标：重庆市市外勘察设计企业 须按照《重庆市市外勘察设计企业入渝信息报送和动态管理办法》（渝建发〔2017〕19 文规定，2017 年7 月 1 日起，重庆市外勘察设计企业在投标前必须纳入市城乡建委 “重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”。若市外企 业的原分支机构入渝登记备案证在有效期内的，提供重庆市市外企业入渝登记备案证及在渝分支机构登记备案的人员名单复印件（拟派本项目人员须是已备案人员）；若市外企业的原分支机构入渝登记备案证失效的或新入渝的市外企业，提供本单位以及项目所配备的专业技术人员已纳入重庆市城乡建委“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台” 且入渝信息有效的截图文件。 2.财务要求 比选申请人2018年度、2019年度的财务状况无亏损。 注：比选申请人须提供2018年度、2019年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）的复印件；比选申请人的成立时间晚于2018或2019年份的，应提供成立以来的财务状况表复印件。 3.业绩要求 2015 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）具有合同金额不少于40万元的市政道路工程施工监测业绩（在建或完工业绩均可）1 个。 注：比选申请人需提供合同协议书复印件 4.信誉要求 （1）比选申请文件递交截止日前二年内，比选申请人单位或其法定代表人未被人民法院判定犯行贿罪； 注：提供由比选申请人自行拟定的声明书并加盖比选申请人单位章。 （2）被人民法院列为失信被执行人的不得参与本项目竞争性比选，各比选申请人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询被列为失信被执行人情况，并在比选申请文件资格审查资料中提供相关查询截图。 注：提供信用中国网站的查询结果网页截图并加盖比选申请人单位公章。 （3）比选申请人不得存在第六章中“（九）比选申请人不得存在的情形”中（1）至（15）目中规定的情形，否则，其比选申请将被否决。 注：比选申请人须提供不存在第六章中“（九）比选申请人不得存在的情形”中（1）至（15）目中规定的情形的承诺函原件（格式详见第六章“比选申请文件格式”）。 特别说明：比选人保留査询申请人以上信誉记录的权利。如声明与实际不符，则视为提供虚假资料，将被取消参与比选或中选资格，其比选申请保证金不予退还。 5.项目负责人（1人） 具备注册岩土工程师或注册测绘师执业资格，具有工程类或测绘专业中级及以上技术职称。 注：须提供执业资格证书、技术职称证、身份证等相关资料复印件 拟派项目负责人中标后不得随意更换。中选人未经比选人书面同意（不可抗力因素除外）擅自更换项目负责人，应每次承担合同签约金额2%的违约金，已签订合同的，比选人有权终止合同，履约保证金不予退还；中选人与比选人协商一致后更换项目负责人的，应每次承担合同签约金额2‰/人/次的违约金。 6.技术人员（2人） 具有工程类专业中级及以上技术职称。 注：须提供技术职称证、身份证等相关资料复印件。 特别提醒： 1.上述1～6条所需提交的相关证明材料复印件均应加盖比选申请人单位章并装入比选申请文件中。比选时比选申请人的委托代理人须随身携带以上所有复印件的原件及原件清单（营业执照、资质证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明除外），在递交比选申请文件时一次性递交，不得补交，原件袋必须密封。评审小组审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则比选申请文件由评审小组作否决投标处理。 以上1～6条，有一条不满足，则比选申请文件由评审小组作否决处理。 2.比选人在比选申请有效期内均有权对比选申请人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 3.本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： （1）社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 （2）比选申请文件中对养老保险的要求为：项目负责人、技术人员和委托代理人的养老保险证明期限为2020年5月至2020年11月的连续养老保险。 养老保险证明原件必须加盖社保部门（或税务部门）公章，提供养老保险参保证明（个人），含身份证号或社保号和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），否则由评审小组作否决比选申请处理。为确保对所有比选申请人的公开、公平、公正，比选申请人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子章且提供了该地区政府或人社局发布的《关于推行参保人员社保证明电子化的通知》相关材料佐证（可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不需加盖社保部门公章，比选申请有效，否则由评审小组作否决比选申请处理。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 比选申请费用 | 不论比选结果如何，比选申请人应承担其参加本次比选活动所涉及的一切费用。 |
| 12 | 踏勘现场 | （1）本次比选不组织集中踏勘现场，比选申请人可根据自身需要自行踏勘现场。踏勘现场所发生的费用及所有风险责任均由比选申请人自行承担。 （2）无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交比选申请文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其比选申请文件中已充分考虑了现场和环境条件。 （3）比选人向比选申请人提供的有关现场的资料和数据，是比选人现有的能使比选申请人利用的资料。比选人对比选申请人由此做出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 13 | 比选文件的组成 | （1）本比选文件包括以下内容： 比选公告 第一章 比选申请须知 第二章 评审标准和方法 第三章 合同条款及格式 第四章 技术标准和要求 第五章 监测工程量清单 第六章 比选申请文件格式 （2）除前述（1）的内容外，比选人在比选期间按相关规定所发出的书面有效答疑纪要、补疑、补充通知或修订函件等，均是比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。 无论比选申请人对所有比选文件是否认真阅读，比选人均认为比选申请人对所有比选文件已不存在疑义并已充分理解。 |
| 14 | 质疑及答疑 | 比选申请人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应当及时联系比选人。否则，比选人则认为比选申请人对所有比选文件已不存在疑义并已充分理解，由此引起的损失由比选申请人自己承担。 |
| 15 | 比选申请报价采用的币种 | 人民币 |
| 16 | 分包 | 不允许分包 |
| 17 | 投标截止时间 | 2020 年 12 月 11日 10 时 00 分 |
| 18 | 比选申请报价 | 一、报价说明 1.报价采用的币种：人民币。 2.本合同为总价包干合同，总价包干结算。比选申请人需根据本比选文件约定的监测工作质量和技术要求等相关要求，对约定的监测服务期内完成的所有监测工作（包括相关所有技术辅助和服务工作），参照《工程勘察设计收费标准2002修订版》（计价格〔2002〕10号）、《测绘生产成本费用定额》财建【2009】17号文件规定以及物价局有关收费文件，结合自身实力和市场行情合理进行总价报价，并包干使用。 3.比选申请人须对招标范围内约定的所有监测工作进行总价报价。比选申请人应结合比选人提供的相关技术资料，根据监测技术要求，结合施工工法、施工监测方案、风险评估报告及周边环境实际情况，按照国家相关技术规范、标准编制第三方监测方案并报比选人审批，比选申请人应严格按审定的监测方案开展第三方监测工作。在约定的监测范围内，因施工工法、施工监测方案、周边环境等变化、施工工期延长，增加监测点、监测内容、提高监测频率和监测期数等工作内容，比选人不再另行支付费用。 4.本项目投标报价是指为完成全部监测工作以及相关所有技术辅助和服务工作的所有费用，按照人员费用、现场费用、监测费用、设备仪器、协调费以及其他措施费等全部费用进行总价报价。包括为完成本比选文件中规定监测以及相应的劳务、材料、设备、仪器、数据传输、保险、安装、服务、利润和税金等所需的全部费用，含人员、仪器设备、进驻现场的办公、监测点建设及协调配合、住宿场所、车辆的使用（或租用）及加载（材料和人工）、相关技术服务、方案报批及成果验收评审费、风险考虑等一切相关费用。 5. 比选人提供的监测项目清单仅供参考，比选申请人应根据比选人提供的招标图纸、比选文件及法律法规规定需监测的项目核对监测项目清单，如比选申请人认为监测项目清单中有漏项，比选申请人可将其费用纳入总报价中，中标后比选人不再对总价作任何调整。比选文件另有约定的除外。 7.本项目因客观原因造成多次或重复监测、以及施工工期可能的延长等均为比选申请人需考虑的风险因素，由比选申请人在报价中一并考虑，结算时比选人不再支付其他费用。 8.本工程招标将设置总价招标控制价，总价招标控制价为49.8万元。比选申请人的投标总价不得超过比选人公布的招标控制价，否则，将被认定为否决投标。 二、费用结算 总价包干结算，结算价即为中标价，在约定的监测范围内，比选人除此之外不再付其他费用，合同另有约定除外。 |
| 19 | 比选申请文件的 组成及份数 | 比选申请文件正本一份，副本一份，包含所有比选申请文件内容的U盘1份。 正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。 注：比选申请文件分为正本和副本，正本文件内签字（或盖章）和盖比选申请人单位公章须为原件。副本可为正本的复印件，U盘上加盖比选申请人单位鲜章。比选文件中已提供了比选申请文件格式的部分，必须按其格式填写和提供。 比选申请文件主要包括下列内容： 比选申请函； （2）监测工程量清单报价表 （3）法定代表人身份证明及授权委托书； （4）比选申请人基本情况； （5）营业执照、资质证书、业绩证明材料 （6）信誉要求； （7）拟派人员基本情况； （8）主要人员简历表 （9）比选申请人不得存在的情形 （10）其他资料 |
| 20 | 比选申请有效期 | （1）比选申请有效期：比选申请截止之日起90日历天，在此期限内，所有比选申请文件均保持有效。 （2）在特殊情况下，比选人在原定比选申请有效期内，可以根据需要以书面形式向比选申请人提出延长比选申请有效期的要求，对此要求比选申请人须以书面形式予以答复。比选申请人可以拒绝比选人这种要求，且可以收回已递交的比选申请保证金。同意延长比选申请有效期的比选申请人既不能要求也不允许修改其比选申请文件，但需要相应的延长比选申请担保的有效期。 |
| 21 | 比选申请保证金 | 无 |  |
| 22 | 比选申请人的备选方案 | 本项目不允许提交备选方案。 |
| 23 | 比选申请文件的格式和签署 | （1）比选申请文件包括本须知第19条中的全部内容。比选申请人提交的比选申请文件应使用比选文件第六章“比选申请文件格式”所提供的比选申请文件全部格式（可以按同样格式扩展）。 （2）比选申请文件的文字除须填写的内容外均需采用打印。须填写的内容使用不褪色的墨水笔书写（也可采用打印），字迹应清晰易于辨认。 （3）《比选申请函》采用比选文件规定格式，比选申请人法定代表人或其授权代表签字，并加盖比选申请人公章。 （4）比选申请人如对比选申请文件有修改，修改处应由比选申请人加盖公章或由法定代表人签字或其授权代表人签字。 |
| 24 | 比选申请文件密封 | 用牛皮纸袋将比选申请文件密封严实，且在袋子密封处加盖比选申请人单位公章。比选申请文件袋上应写明比选项目名称、比选申请人的名称并加盖比选申请人单位公章。 |
| 25 | 比选申请文件递交的时间、地点 | （1）比选申请文件递交的时间为2020年12月11日9时00分-10时00分（北京时间） （2）地点：重庆观音桥商圈建设有限责任公司（重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层小会议室） 逾期送达或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。 |
| 26 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行比选： 1. 核验参加比选会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加比选会，不参加比选会的视为默认比选结果。 2. 宣布比选会纪律。 3. 宣布比选人、唱选人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在比选申请截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称。 5. 比选申请文件的密封检查：比选申请人可对自己的比选申请文件封装情况进行检查，以确认其比选申请文件密封完好。 6. 设有最高限价的，公布最高限价。 7. 逐单位随机开启比选申请文件。开启比选申请文件袋；公布比选申请人名称、标段名称、比选申请总报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 8. 比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选申请文件开启记录表上签字确认。 9.比选会结束。 |
| 27 | 比选申请文件的补充、修改与撤回 | （1）比选申请人在提交比选申请文件以后，在比选申请截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的比选申请文件，并以书面形式通知比选人。补充、修改的内容为比选申请文件的组成部分。 （2）比选申请人对比选申请文件的补充、修改，应按本须知第24条有关规定密封、标记和提交，并在外层比选申请文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。 （3）在比选申请截止时间之后，比选申请人不得单方补充、修改比选申请文件。 |
| 28 | 评审小组 | 共3人 |
| 29 | 评审标准和方法 | 经评审的最低投标价法，详见第二章“评审标准和方法”。 |
| 30 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）履约担保的金额：中标金额的10% ； （3）履约担保的提交时间：见专用合同条款。 （4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。 （5）履约担保的退还时间：见专用合同条款。 |
| 31 | 合同授予和拒绝 | （1）本项目的合同将授予根据第二章“评审标准和方法”确定的中选人。 （2）比选申请人中选后又提出对比选文件中合同条款的不实质性响应，经双方协商，达不成一致意见的，比选人有权取消其中选资格。 （3）比选人不一定将合同授予比选申请报价最低的比选申请人。 （4）合同协议书的签署 ①比选人与中选人应于中选通知书发出之日起30日内，按照比选文件和中选人的比选申请文件签订合同。 ②中选人如不按本须知第①条的规定与比选人签定合同，则视为放弃中选，给比选人造成的损失应予以赔偿，同时比选人有权追究其法律责任。同时比选人将按评审小组推荐的中选候选人名次另选中选人。 ③中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目的工作任务，不得将中选项目转让（转包）给他人。 ④合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效。 |
| 32 | 第三方监测费结算原则 | 结算金额=合同总造价-违约金 |
| 33 | 支付方式 | 乙方完成各子项工程约定工作，提交相应成果资料后，甲方按如下时间和金额向乙方支付监测费用。 1、 监测方案报甲方批复后，甲方在三十个工作日内向乙方支付本合同金额的20%； 2、竣工验收合格，乙方提交甲方的总体监测总结报告获得批准后三十个工作日内，甲方向乙方支付至本合同金额的70%； 3、合同期满，乙方提交最终监测报告并得到甲方批复后三十个工作日内，一次性支付剩余监测酬金，不计利息；若原定期限到期后仍需提供监测服务，则按照合同约定的单次价格及实际发生的监测工作数量按月计取； 4、乙方应于甲方每次付款前5日提供相应合法发票，否则发包人可拒付相关费用并不承担任何违约责任。 |
| 34 | 不正当竞争与纪律监督 | （1）严禁比选申请人向参与比选工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比选工作的有关信息。在比选期间，不得邀请参与比选工作的有关人员出席比选申请人主办的或赞助的任何活动。 （2）比选申请人在比选申请过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他比选申请人参与正当比选申请竞争。 （3）如发现比选申请人有上述不正当竞争行为，将取消其比选申请资格或中选资格。 |
| 35 | 其他 | 1、比选文件中比选申请人须知前附表与比选申请人须知正文不一致的以前附表为准，评标办法前附表与评标办法正文不一致的以前附表为准，比选申请文件资格审查资料要求提供的资料与比选申请人须知前附表不一致的以前附表为准。 2、比选人有权对中标人所提供的以上资料的真实性进行核查，若发现中标人所提供的资料存在虚假行为的，比选人有权取消中标人的中标资格，其投标保证金不予退还，并移交主管部门按照相关法律法规予以处罚；已签订合同，且已退还投标保证金的，在履约保证金总额中扣除投标保证金的相等金额，给比选人造成的损失，超过投标保证金总额的，对超过部分予以赔偿，并上报行政主管部门按照相关法律法规予以处罚，给比选人造成损失的，依法追究其法律责任。 3、当上级部门或江北区政府就项目有新政策、新要求时，比选人有权对合同条款进行相应调整。 4、中标候选人或中标人放弃中标项目,无正当理由不与比选人签订合同,在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容,或者拒不提交低价风险担保或履约担保的,取消其中标资格,投标保证金不予退还,给比选人的损失超过投标保证金数额的,中标候选人或中标人应对超过部分予以赔偿。没有提交投标保证金的,应对比选人的损失承担赔偿责任。 5、关于项目负责人、技术人员每周在施工现场的时间要求： （1）项目负责人每周参加监理例会。 （2）其他技术人员每周驻现场天数不得少于3天。 （3）中标人原则上不得更换项目负责人、技术人员，具体处理条款详见检测合同。 6、中标人应于公示期满后的5日内领取中标通知书，在领取中标通知书后7日内缴纳履约保证金，并于中标通知书发出之日起30日内签订监测合同，否则比选人可取消其中标资格。比选人按合同约定支付给中标人的各项价款应专用于本工程，否则比选人可取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |

# 第二章 评审标准和方法

一、总 则

（一）本项目评审采用经评审的最低投标价法，即最大限度地满足比选文件中规定的各项评审标准，用打分的方法评出中选侯选人。

（二）评审小组依据比选文件中的标准、办法对比选申请文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评审的依据。

（三）评审原则

评审小组应按下述原则进行评审：

1.公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁履行职责；

2.依据比选文件评审、严格保密；

3.反不正当竞争；

4.定性的结论（即符合性审查和资格审查过程中）由评审小组全体成员根据少数服从多数的原则，以无记名投票方式决定；

5.评审活动及当事人应当接受相关部门实施的监督。

（四）比选准备

1.熟悉相关文件资料：评审小组认真研究比选文件，了解和熟悉比选文件主要条款。比选文件规定的评分标准和评审方法以外的不得作为比选的依据。

2.比选人应向评审小组提供评审所需的重要信息和数据，包括比选文件、比选记录、比选申请文件以及评审小组认为重要的其他信息和数据。

（五）比选的内容与程序

1.本项目采用经评审的最低投标价法进行评审。

2.比选申请文件有下列情况之一的，由评审小组进行符合性审查后按无效处理：

（1）比选申请文件未按比选文件要求签字和盖章；

（2）未按比选文件要求提供比选申请保证金；

（3）比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）比选申请人在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（5）未实质性响应比选文件要求的。

3. 评审程序

（1）评审小组首先对比选申请人进行符合性审查和资格审查，只有通过符合性审查和资格审查的比选申请文件才能进入比选申请报价部分的评分，否则作无效比选申请处理。符合性审查标准和资格审查标准详见下表。

符合性审查和资格审查标准

| 序号 | 审查内容 | 比选申请人 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 比选申请人1 | 比选申请人2 | ……… |
| 1 | 具有有效的企业法人营业执照； |  |  |  |
| 2 | 同时具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类甲级资质和工程测量专业乙级及以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监测能力。 |  |  |  |
| 3 | 2018年度、2019年度的财务状况无亏损 |  |  |  |
| 4 | 2015 年 1 月 1 日至今（以合同签订时间为准）具有合同金额不少于40万元的市政道路工程施工监测业绩（在建或完工业绩均可）1 个。 |  |  |  |
| 5 | 信誉声明符合第一章“比选申请须知”第9条第4款的规定。 |  |  |  |
| 6 | 项目管理人员符合第一章“比选申请须知”第9条第5-6款的规定。 |  |  |  |
| 7 | 监测期限：项目开工（施工合同工期为 180 日历天）至项目完工后二年。（以业主批准的时间起算，最终监测以建筑物、道路及边坡变形稳定为止。） |  |  |  |
| 8 | 比选申请文件按比选文件要求签字和盖章。 |  |  |  |
| 9 | 比选申请文件没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形。 |  |  |  |
| 10 | 比选申请人在一份比选申请文件中，对同一比选项目报没有两个或多个报价，且不超过最高限价。 |  |  |  |
| 11 | 是否实质性响应比选文件其他要求。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：1.表格中表示满足打“√”，表示不满足打“×”，结论为“合格”或“不合格”；

2.有任意一个“×”则结论为“不合格”。

（2）评审小组根据比选文件第二章“评审标准和方法”对各比选申请文件进行评审打分，并根据综合得分由高至低对各比选申请人进行排名。

（3）经评审，因部分比选申请被否决后导致剩余的有效比选申请人不足三个的，若评审小组认为剩余有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审小组可以继续评审并确定中选候选人；反之，若评审小组认为剩余有效比选申请人的经济、技术等指标明显缺乏竞争力，不能够满足比选文件要求的，评审小组也可以否决所有比选申请。

4.比选申请文件的澄清

（1）评审小组可以要求比选申请人用书面方式对比选申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出比选申请文件范围或者改变比选申请文件的实质性内容。评审小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）评审小组对比选申请人提出的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

（六）按评审办法，根据综合得分由高到低排列名次，总分排列前三名为中选侯选人，排名第一的中选候选人即为第一中选候选人；名次并列时由比选人自行确定。比选人不得在中选候选人之外确定中选人。

排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

- 详细评审标准

### 比选申请人总得分=比选申请报价得分+类似业绩得分

（一）比选申请报价（80分）

1.计算评选基准价：所有通过初步评审的比选申请人（比选人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为投标总报价的评标基准价。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。

### 2.低价判定标准:投标总价比评标基准价低 5% 以上的。

### 3.投标总报价：

（1）比选申请人的投标总价比评标基准价低5%以上的，按废标处理，不参与后续评审。

（2）其他比选申请人的投标总价由低到高依次排序，以最接近低价判定标准值(包括低价判定标准值)的投标报价为合理最低报价，得最高分，为满分80分。

（3）其后对所有参评的投标报价均以合理最低报价为准进行评审计分，每增加1％扣 0.5 分，扣完为止。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入

（二）类似业绩（20分）

1.在满足资格要求的业绩基础上，比选申请人每提供1个2015年1月1日（以合同签订时间为准）至比选申请截止日止的类似第三方监测业绩得5分，最多得10分。

### 2.拟派项目负责人在满足资格审查的基础上，自2015年1月以来（以合同签订时间为准），担任过相应标段类似工程项目负责人，每有1个得5分，最多得10分。

类似业绩指单项合同所监测的工程造价金额不低于2000万元（或监测合同金额不低于40万元）的城市道路业绩。

注：比选申请人需提供合同协议书复印件并加盖比选申请人公章（鲜章）。原件随资格审查资料的原件一并提交。

三、中选原则

经评选委员会评审按得分由高到低的顺序推荐一至三名中选候选人，排名第一的中标候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、未按要求提交履约保证金，或者存在影响中选结果的违法行为等情形不具备中选条件的或者比选申请人弄虚作假的，比选人可以依次确定排名靠前的其他中选候选人为中选人，也可以重新进行竞争性比选。

# 合同条款及格式

富力海洋小区配套道路工程第三方监测合同

甲 方：重庆观音桥商圈建设有限责任公司

乙 方：

通过公开比选，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他

有关法律、行政法规、遵循平等、志愿、公平和诚实信用的原则，双方就富力海洋小区配套道路工程第三方监测服务事项协商一致，订立本合同。

一、甲方委托承包人监测的富力海洋小区配套道路工程第三方监测概况如下

1.1. 工程名称：富力海洋小区配套道路工程第三方监测（以下统称“本工程”）

1.2. 工程地点：江北区洋河中路

1.3. 工程规模：本项目新建道路长约274.988m（车行道宽4m，单车道，城市次干路，设计车速30km/h），改扩建道路长约180m，接顺道路50m,新建箱式挡墙180m，旋喷桩注浆加固地基长度85m，已建加筋土挡墙旋喷桩注浆加固地基长度约187m。主要建设内容为道路、结构、排水、照明、交通、绿化等工程。

二、合同承包范围

2.1监测服务范围：土石方工程、给排水工程、路基及周边边坡、边坡防护工程、机械成孔 (含基坑开挖)施工期间及完工后两年内第三方监控量测等。不限于周边建（构）筑物的沉降、倾 斜、裂缝观测及成因分析，路基周边边坡水平及垂直位移监测，土层水平位移（测斜）监测及水位监测，周边重要交通设施，如下穿道，道路及地表沉降观测，地下管线沉降监测，基坑围护结构变形监测、挡墙顶部位移监测、地下水位监测等（详见施工图说明）。

三、合同工期

3.1. 监测服务期：项目开工（施工合同工期为 180 日历天）至项目完工后二年。（以业主批准的时间起算，最终监测以建筑物、道路及边坡变形稳定为止。）

四、质量标准

监测质量标准：符合国家、重庆市相关的技术标准、规范、规程以及设计要求。

五、合同价款

本工程监测工作总价包干（中标价），金额：（大写）	（人民币），（小写）

元。包括不限于按照发包人审查通过后的监测方案进行监测活动、 完善相关手续及方案编制和通过评审的总价格。完成本项目中规定监测以及相应的劳务、材料、设 备、数据传输、保险、安装、服务、利润和税金等所需的全部费用，含人员、仪器设备、进驻现场 的办公、监测点建设协调、住宿场所、车辆的租用及加载（材料和人工）、过程协调费、方案及成果验收评审费等一切相关费用。

- 为保证本工程监测工作正常开展，甲乙双方职责如下：

6.1、甲方职责

6.1.1 提供本工程与监测有关的技术资料及文件；

6.1.2 为确保本工程监测工作正常开展，任何人不得干预监测工作的独立性、公正性与准确性。

6.1.3 负责审批乙方上报的项目监测实施规划及动态调整计划。

6.2、乙方职责

6.2.1 乙方应按国家和地方相关技术规范、规程和标准要求编制监测方案，确保监测方案通过甲 方的审查；乙方完成监测方案编制后提交给甲方。乙方应于合同签订后一周内提交监测方案。乙方应向甲方各提供两份相同内容的监测方案；

6.2.2 乙方应严格按甲方审批通过的监测方案开展第三方监测工作，遵守质量安全管理要求，接受建设工程质量监督机构、甲方及监理单位的监督管理；

6.2.3 乙方应在监测实施前成立相应项目组织机构，建立健全安全质量责任制和管理制度，监测人员应持证上岗，监测人员及仪器设备应相对固定，确保监测仪器处于检定有效期内；

6.2.4 第三方监测工作实施前，乙方应向参建各方作技术交底；

6.2.5 乙方自行负责监测仪表、仪器的配备并保证监测过程中的监测数据成果质量合格；

6.2.6 乙方负责监测作业过程中自身员工的工作安全，承担乙方人员安全责任和经济损失。乙方 工作人员工伤保险、意外伤害险等由乙方自行办理。因乙方原因造成第三人人身财产损失的，由乙 方承担相应责任；

6.2.7 乙方应及时处理监测数据和巡查信息，作出分析评价，编制第三方监测报告，按约定提交监测成果资料，及时报送甲方及各参建单位；

6.2.8 乙方根据相关规定做好监测预警，并做好加强监测；

6.2.9 乙方应对监测原始资料及成果资料归档妥善保存，保证提供的监测数据及监测报告内容真实有效，结论明确，并承担因成果质量不可靠的责任和由此造成的损失；

6.2.10 在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料 保密义务；

6.2.11 乙方不能同时承担本项目施工单位的监测工作；

6.2.12 在该项目实施前，乙方应汇同参建各方对隧道影响区域内隧道现状进行交底确认，隧道现 状应与甲方共同书面签字确认；

6.2.13 建立现场办公室，配备现场监测的监测设备、仪器和办公用品；

七、乙方的违约责任

在本合同履行过程中，乙方下述行为属违约：

7.1. 由于乙方原因终止合同，乙方应承担由此对甲方带来的全部损失。

7.2 乙方的人员、设备未能按合同规定及时到位并开展工作。

7.3 拟投入本项目的主要人员未能按指定的日期进场，甲方对项目负责人按 2000 元/人·天扣除

违约金；其它技术人员按 1000 元/人·天扣除违约金。设备未能按指定的日期进场并开展工作按 2000

元/天扣除违约金。

7.4 乙方抄袭施工单位监测数据、监测数据做假。一经甲方发现，则按 10万元/次扣除乙方的违约金，并上报质量监督等部门作相应处理。

7.5 乙方未按监测方案的频率进行监测，使监测数据缺项或不准确。一经甲方发现，则按 2万元

/次扣除扣除乙方的违约金。

7.6 被上级主管部门及所属监督机构检查出现的其它问题的，视情况按 1~5 万元/次扣除乙方的违约金。

7.7未经甲方批准，乙方擅自撤离设备。一经甲方发现，则按 2万元/次扣除乙方的违约金。

7.8 乙方在比选申请文件中填报的项目负责人、其它人员不得随意更换，拟派项目负责人中标后不得随意更换。中选人未经比选人书面同意（不可抗力因素除外）擅自更换项目负责人，应每次承担合同签约金额2%的违约金，已签订合同的，比选人有权终止合同，履约保证金不予退还；中选人与比选人协商一致后更换项目负责人的，应每次承担合同签约金额2‰/人/次的违约金。

7.9 施工期间项目负责人每周按时参加监理例会，每缺席1次罚款3000元；驻场监测人员每周不少于3天，并按经甲方审批的监测实施规划进行监测，如需要监测时未到场，监测人员每缺席一人罚款2000元。

7.10 乙方监测人员不能胜任本职工作，而乙方又不能按甲方要求及时更换的，扣除 1万元/人次的违约金。

发生上述违约责任之一，甲方将从应付款或履约保证金中扣除乙方违约金。

八、监测费支付与结算：

乙方完成各子项工程约定工作，提交相应成果资料后，甲方按如下时间和金额向乙方支付监测费用。

8.1 监测方案报甲方批复后，甲方在三十个工作日内向乙方支付本合同金额的20%；

8.2 竣工验收合格，乙方提交甲方的总体监测总结报告获得批准后三十个工作日内，甲方向乙方支付至本合同金额的70%；

8.3 合同期满（工程完工后两年），乙方提交最终监测报告并得到甲方批复后三十个工作日内，一次性支付剩余监测酬金，不计利息；若原定期限到期后仍需提供监测服务，则按照合同约定的单次价格及实际发生的监测工作数量按月计取；

8.4 乙方应于甲方每次付款前5日提供相应合法发票，否则发包人可拒付相关费用并不承担任何违约责任。

8.5本项目结算价=合同总造价-违约金，违约金额根据本合同约定处罚条款确定。

九、履约担保

9.1中标人提供的履约保证金金额：合同金额的10％。
9.2提交方式：现金或不可撤销的见索即付银行保函；
9.3提交时间：承包人收到中标通知书5个工作日内，向发包人提交履约保证金到发包

人指定帐户，款项经发包人查实到帐，且承包人的资格及投标资料经发包人审查确认，符合

比选文件及相关规定和要求后，才能与承包人签订合同。
9.4提供银行保函的：在合同签定后10个工作日内，向发包人提供五大行出具的银行

保函，有效期至本工程竣工验收合格之日。
注：如承包人未在上述时间内缴纳，则视为其自动放弃中标，发包人没收承包人已提交

的投标保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以

赔偿。
9.5履约保证金退还方式：竣工验收后并出具全套合格的监测报告后，且乙方无不良履约行为和违

约责任时后一次性无息返还。提供银行保函的竣工验收合格后自动失效。

十、安全责任

乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共国国务院第 302 号文《国务院关于特大安全事故责任追究的规定》。监测过程中发生的一切安全责任事故、风险及费用由乙方自行承 担，并按发包人的《安全处罚细则》执行。

十一、违约责任

11.1本合同签订后，如乙方因自身原因不能按本合同约定履行义务，甲方有权单方面终止合同并责令乙方限期退场。乙方须全额退还甲方已支付的费用，所造成的损失由乙方自行承担。

11.2本合同签订后，乙方如擅自中途停止或解除合同，须向甲方返还已收费用，并承担合同总费用的20%的违约金。甲方无故擅自中途停止或解除合同，向乙方支付合同总费用20%的违约金，已发生费用或已完成的工作按合同结算。

11.3在监测过程中，双方对进入现场工作人员人身财产安全各自负责。

十二、组成合同的文件包括

12.1、本合同协议书；

12.2、廉政协议；

12.3、中标通知书；

12.4、投标函；

12.5、在合同实施过程中，双方共同洽商签署的变更、补充与修正等书面协议或文件。

十三、其他说明

13.1 乙方向甲方承诺按照合同条款中约定的方式进行监测并提交监测成果报告。

13.2 甲方向乙方承诺按照合同条款中约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

13.3 合同生效

合同订立时间：	年  月  日

合同订立地点：重庆市

本合同双方约定：双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章后，本合同即开始生效。

13.4 本合同变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。本合同未尽事宜双方应协商、调解 解决。

13.5 合同争议

13.5.1 本合同适用中华人民共和国相关法律和法规。

13.5.2 因履行本合同所产生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的双方同意按下列第（二） 种方式解决：

（一）提交  / 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、本合同一式拾份，甲方执捌份、乙方执贰份，具有同等法律效益。

甲方：重庆观音桥商圈建设有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年   月    日

乙方：                        	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

开户银行：

账号：

联系电话：

年   月    日

廉洁协议书

发 包 人（甲方）：                      （项目业主）

承 包 人（乙方）：

为保证和促进甲乙双方良好的业务合作关系，杜绝营私舞弊等不良行为，维护甲乙双方的合法利益不受侵害，规范合同执行过程中双方行为，甲乙双方本着预防为主的原则制定本协议并自愿承担违约责任，本合约对双方具有约束力，不因合同履行情况的变更失效。

1、双方的责任

1.1应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策和行业规范，以及廉洁建设的各项规定。

1.2严格执行合同约定内容，自觉按合同办事。

1.3各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目合作管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2、甲方责任

甲方工作人员应遵守以下规定：

2.1不得向乙方及其相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方及其相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行合作事务的乙方及其相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得介绍乙方及其相关单位或自己配偶、子女、亲属参与同甲方开展合同项下工作有关的业务活动。

3、乙方责任

乙方工作人员应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其相关单位索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方及其相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、其相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、其相关单位或个人组织有可能影响公正执行合作事务的宴请、健身、娱乐等活动。

4、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第1、2条责任行为的，依据有关法律、法规或甲方管理制度给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，予以赔偿；同时甲方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。

4.2乙方工作人员有违反本责任书1、3条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；同时乙方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。

4.3本责任书作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。经双方签字或盖章后立即生效。

5、责任书有效期

本责任书的有效期自双方签字或盖章之日起至该项目合作合同履行完毕止。

重庆渝高科技产业(集团) 股份有限公司投诉电话：023-67683159

本页以下无正文

本页无正文

发包人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人 ：              （签字或盖章）

经办人：（签字）

监测单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

单位地址：

经办人：（签字）

# 技术标准和要求

1、本项目使用的技术标准及规范

1.1  应符合国家现行技术标准和规范；

1.2  以现行的或最新的规范和标准为准。

1.3 在合同履行期间，若工程适用的技术标准或规范有修改或重新颁布，应遵守执行。

# 第五章 监测工程量清单

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测点安装埋设费 | 基准点 | 制作、埋设、安装 | 点 |  |  |  |
|  |  | 监测点 | 制作、埋设、安装 | 点 |  |  |  |
| 2 | 基准网测量 | 测量 | 建立基准网时测量1次，复测1次。 | 水平位移点·次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直位移点·次 |  |  |  |
| 3 | 挡墙顶部水平位移 | 点·次 |  |  |  |
| 4 | 挡墙顶部竖向位移 | 点·次 |  |  |  |
| 5 | 周边建筑物变形监测 | 点·次 |  |  |  |
| 6 | 周边地表竖向位移 | 点·次 |  |  |  |
| 7 | 周边建筑、地表裂缝 | 点·次 |  |  |  |
| 8 | 周边管线变形 | 点·次 |  |  |  |
| 9 | 现有加筋土挡墙应力监测监测 | 点·次 |  |  |  |
| 10 | 箱式挡墙应力监测监测 | 点·次 |  |  |  |
| 11 | 地下水位于监测 | 点·次 |  |  |  |
| 12 | 技术工作费 |  |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |

# 第六章 比选申请文件格式

- 比选申请函

致：       （比选人名称）

- 我方已仔细研究了富力海洋小区配套道路工程第三方监测（项目名称）比选文件的全部内容，包括但不限于比选申请人须知、合同条件、第三方监测工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解和审核了全部比选文件，并完全理解了比选文件规定的第三方监测的合同范围，工作要求，并考虑到了潜在所有风险。愿意以人民币                 元（大写：            ）的投标总报价，按合同约定实施和完成该项目的第三方监测工作。项目负责人为：        （姓名）

2.  我方的比选申请文件包括下列内容：

（1）比选申请函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）资格审查资料；

比选申请文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以比选申请为准。

3．我方承诺在比选文件规定的比选申请有效期内不撤销比选申请文件。

4．如我方中选，我方承诺：

（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.                           （其他补充说明）。

投  标  人：	                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年       月       日

### （二）比选申请函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 监测期限 |  |  |
| …… | …… | …… |  |

比选申请人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

### （三）监测工程量清单报价表

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 | 单位 | 工作量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测点安装埋设费 | 基准点 | 制作、埋设、安装 | 点 |  |  |  |
|  |  | 监测点 | 制作、埋设、安装 | 点 |  |  |  |
| 2 | 基准网测量 | 测量 | 建立基准网时测量1次，复测1次。 | 水平位移点·次 |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直位移点·次 |  |  |  |
| 3 | 挡墙顶部水平位移 | 点·次 |  |  |  |
| 4 | 挡墙顶部竖向位移 | 点·次 |  |  |  |
| 5 | 周边建筑物变形监测 | 点·次 |  |  |  |
| 6 | 周边地表竖向位移 | 点·次 |  |  |  |
| 7 | 周边建筑、地表裂缝 | 点·次 |  |  |  |
| 8 | 周边管线变形 | 点·次 |  |  |  |
| 9 | 现有加筋土挡墙应力监测监测 | 点·次 |  |  |  |
| 10 | 箱式挡墙应力监测监测 | 点·次 |  |  |  |
| 11 | 地下水位于监测 | 点·次 |  |  |  |
| 12 | 技术工作费 |  |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |

备注：监测内容由比选申请人根据实际踏勘情况及图纸要求进行调整。

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称（比选申请人）：

地    址：

姓    名：          性别；         年龄：         职务：

系         的法定代表人。

特此证明。

比选申请人（盖章）：

日    期：     年    月     日

此处附法定代表人身份证正反面

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                      （比选申请人名称）的法定代表人，现授权我单位的                 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                  （比选人名称） 的                                 （项目名称）的比选申请活动。代理人在整个比选申请、比选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：           性别：            年龄：

单位：             部门：            职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

附：法定代表人身份证明

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

此处附授权代理人身份证正反面

（四）比选申请人基本情况

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电_话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子信箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 注册工程师 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

（五）营业执照、资质证书、业绩证明材料

（六）信誉要求

（七）拟派人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 本项目担任职务 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或 岗位（培训）证书 | 工作年限 | （服务）工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及专业 | 证书编号 |  |  |

（八）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  | 从事监测工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 委托人及联系电话 |

注：比选申请人应根据比选申请人须知第9条的要求在本表后附相关证明材料。

（九）比选申请人不得存在的情形

声明函

致：          （比选人名称）

兹声明我公司不存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

（3）与本比选项目的其他比选申请人为同一个单位负责人；

（4）与本比选项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（5）为本比选项目的代建人；

（6）为本比选项目的招标代理机构；

（7）与本比选项目的代建人或代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本比选项目的代建人或代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本比选项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消比选申请资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大监测质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

本公司了解，虚假声明是严重的违法行为。本声明如有虚假，本公司愿意接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消比选申请、中选资格、没收比选申请保证金、解除合同以及赔偿本项目比选人损失的后果。

特此声明。

比选申请人：	                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年       月       日

（十）其他资料