富力海洋小区配套道路工程质量检测

竞争性比选文件

比选人：重庆观音桥商圈建设有限责任公司

2020年12月

目   录

竞争性比选邀请函	1

第一章 比选申请须知	3

第二章 评审标准和方法	17

第三章 合同条款及格式	21

第四章 技术标准和要求	30

第五章 质量检测工程量清单	31

第六章 比选申请文件格式	32

富力海洋小区配套道路工程质量检测

# 竞争性比选公告

1.比选条件

富力海洋小区配套道路工程已由重庆市江北区发展与改革委员会以江发改投[2019]33号批准建设，项目业主为重庆观音桥商圈建设有限责任公司，建设资金来自区财政资金，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，重庆观音桥商圈建设有限责任公司采用公开竞争性比选的方式选择本项目的工程质量检测单位。欢迎符合条件的潜在比选申请人参与本项目比选。

2.项目概况

2.1项目概况及规模：本项目新建道路长约274.988m（车行道宽4m，单车道，城市次干路，设计车速30km/h），改扩建道路长约180m，接顺道路50m,新建箱式挡墙180m，旋喷桩注浆加固地基长度85m，已建加筋土挡墙旋喷桩注浆加固地基长度约187m。主要建设内容为道路、结构、排水、照明、交通、绿化等工程。

2.2建设地点：江北区洋河中路

2.3检测期限：施工工期180日历天。工程质量检测服务期为合同签订之日起至缺陷责任期完为止期满为止。

2.4标段划分：不划分标段

3.比选范围

完成本项目根据国家、地方和行业规定的所需的全部工程质量检测， 并按照工程进度需求出具对应的检测报告。包括施工阶段及竣工验收阶段的见证取样检测项目、专项质量检测项目等所有检测内容，具体检测内容不限于以下内容：

3.1证取样检测项目：水泥、砂、石、轻集料、粗集料、掺和料、砌块检测；钢材、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；普通混凝土、抗渗混凝土、砂浆检测、防水材料检测、天然石材检测、混凝土预制构件检测、土工击实、种植土、外加剂、钢绞线、电线电缆等。

3.2专项质量检测项目：专项试验检测项目不限于按试验规程要求需完成的检测项：路基路面弯沉检测、无机结合稳定材料检测、路基路面质量检测、沥青和沥青混合料检测、管道结构性检测、管道功能性检测、路基路面压实度检测、路基路面厚度检测、路基路面平整度检测。

4.比选申请人资格要求

4.1本次比选要求比选申请人须具备独立法人资格；并在设备、资金等方面具有相应的工作能力。

4.2具备建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质证书检测范围及项目必须同时包含下列内容：

（1）见证取样检测；

（2）市政道路工程检测。

### 4.3具有省（直辖市）级及以上质量技术监督部门颁发的 CMA 认证证书。

4.4本次比选要求比选申请人具备的业绩条件：2015年1月1日至投标截止日止（业绩时间以合同签订时间为准），至少完成过1个工程建安费2000万元及以上或检测合同金额10万元及以上的市政道路工程项目工程质量检测业绩。

4.5本次比选不接受联合体比选申请。

5.比选文件的获取

凡有意参加比选的比选申请人，请于2020年12月28日起，（北京时间，下同），在（中国招标网）(www.zhaobiao.cn)上仔细阅读和下载：比选文件、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在比选申请人全部知晓有关比选过程和全部内容。

6.比选申请文件的递交

6.1递交比选申请文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年12月31日10时00分，地点为：重庆观音桥商圈建设有限责任公司（重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层小会议室）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次比选公告在中国招标网(www.zhaobiao.cn)上发布。

8.联系方式

比选人：重庆观音桥商圈建设有限责任公司

地址：重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层

联系人：谷老师、陈老师

电话：（023）67015786、（023）62300638

# 第一章 比选申请须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比选人：重庆观音桥商圈建设有限责任公司 地址：重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层 联系人：谷老师、陈老师 电话：（023）67015786、（023）62300638 |
| 2 | 项目名称 | 富力海洋小区配套道路工程质量检测 |
| 3 | 项目地点 | 江北区洋河中路 |
| 4 | 建设工程内容及规模 | 本项目新建道路长约274.988m（车行道宽4m，单车道，城市次干路，设计车速30km/h），改扩建道路长约180m，接顺道路50m,新建箱式挡墙180m，旋喷桩注浆加固地基长度85m，已建加筋土挡墙旋喷桩注浆加固地基长度约187m。主要建设内容为道路、结构、排水、照明、交通、绿化等工程。 |
| 5 | 比选范围 | 完成本项目根据国家、地方和行业规定的所需的全部工程质量检测， 并按照工程进度需求出具对应的检测报告。包括施工阶段及竣工验收阶段的见证取样检测项目、专项质量检测项目等所有检测内容，具体检测内容不限于以下内容： 3.1证取样检测项目：水泥、砂、石、轻集料、粗集料、掺和料、砌块检测；钢材、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；普通混凝土、抗渗混凝土、砂浆检测、防水材料检测、天然石材检测、混凝土预制构件检测、土工击实、种植土、外加剂、钢绞线、电线电缆等。 3.2专项质量检测项目：专项试验检测项目不限于按试验规程要求需完成的检测项：路基路面弯沉检测、无机结合稳定材料检测、路基路面质量检测、沥青和沥青混合料检测、管道结构性检测、管道功能性检测、路基路面压实度检测、路基路面厚度检测、路基路面平整度检测。 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 检测期限 | 检测期限：施工工期180日历天。检测服务期为合同签订之日起至缺陷责任期完为止期满为止。 |
| 8 | 质量要求 | 符合国家、重庆市相关技术标准、规范、规程以 及设计要求 |
| 9 | 比选申请人资质等级及其它要求 | 本工程工程质量检测比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1.资质条件 1）具有独立承担民事责任能力、具有独立法人资格。 2）具备建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质证书检测范围及项目必须同时包含下列内容： ①见证取样检测； ②市政道路工程检测 具有省（直辖市）级及以上质量技术监督部门颁发的 CMA 认证证书。 注：（比选申请人须提供有效的三证合一营业执照、资质证书和CMA 认证证书复印件并加盖比选申请人公章） 2.财务要求 比选申请人2018年度、2019年度的财务状况无亏损。 注：比选申请人须提供2018年度、2019年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）的复印件；比选申请人的成立时间晚于2018或2019年份的，应提供成立以来的财务状况表复印件。 3.业绩要求 2015年1月1日至投标截止日止（业绩时间以合同签订时间为准），至少完成过1个工程建安费2000万元及以上或检测合同金额10万元及以上的市政道路工程项目工程质量检测业绩。 注：比选申请人需提供合同协议书复印件 4.信誉要求 （1）比选申请文件递交截止日前二年内，比选申请人单位或其法定代表人未被人民法院判定犯行贿罪； 注：提供由比选申请人自行拟定的声明书并加盖比选申请人单位章。 （2）被人民法院列为失信被执行人的不得参与本项目竞争性比选，各比选申请人应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询被列为失信被执行人情况，并在比选申请文件资格审查资料中提供相关查询截图。 注：提供信用中国网站的查询结果网页截图并加盖比选申请人单位公章。 （3）比选申请人不得存在第六章中“（九）比选申请人不得存在的情形”中（1）至（15）目中规定的情形，否则，其比选申请将被否决。 注：比选申请人须提供不存在第六章中“（九）比选申请人不得存在的情形”中（1）至（15）目中规定的情形的承诺函原件（格式详见第六章“比选申请文件格式”）。 特别说明：比选人保留査询申请人以上信誉记录的权利。如声明与实际不符，则视为提供虚假资料，将被取消参与比选或中选资格，其比选申请保证金不予退还。 5.项目负责人（1人） 项目负责人应具有工程类中级及以上技术职称，具有试验检测岗位证书。 注：须提供岗位证、技术职称证、身份证等相关资料复印件 拟派项目负责人中标后不得随意更换。中选人未经比选人书面同意（不可抗力因素除外）擅自更换项目负责人，应每次承担合同签约金额2%的违约金，已签订合同的，比选人有权终止合同，履约保证金不予退还；中选人与比选人协商一致后更换项目负责人的，应每次承担合同签约金额2‰/人/次的违约金。 6.技术人员（2人） 具有检测人员岗位证书。 注：须提供岗位证、身份证等相关资料复印件。 特别提醒： 1.上述1～6条所需提交的相关证明材料复印件均应加盖比选申请人单位章并装入比选申请文件中。比选时比选申请人的委托代理人须随身携带以上所有复印件的原件及原件清单（营业执照、资质证书、带二维码的证件、身份证、网页打印件、截图、承诺书、声明除外），在递交比选申请文件时一次性递交，不得补交，原件袋必须密封。评审小组审查时必须对有关证明和证件的原件核查，若经审查复印件与原件不一致，或未提交原件的，则比选申请文件由评审小组作否决投标处理。 以上1～6条，有一条不满足，则比选申请文件由评审小组作否决处理。 2.比选人在比选申请有效期内均有权对比选申请人提供的以上资料（证明和证件的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在虚假不实，按照相关法律法规处理，比选申请人承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。 3.本比选文件中所要求的人员养老保险证明要求如下： （1）社会单位提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主管部门在编证明。 （2）比选申请文件中对养老保险的要求为：项目负责人、技术人员和委托代理人的养老保险证明期限为2020年1月至今连续6个月的养老保险。 养老保险证明原件必须加盖社保部门（或税务部门）公章，提供养老保险参保证明（个人），含身份证号或社保号和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），否则由评审小组作否决比选申请处理。为确保对所有比选申请人的公开、公平、公正，比选申请人如果提供网上打印的养老保险证明材料含有电子章且提供了该地区政府或人社局发布的《关于推行参保人员社保证明电子化的通知》相关材料佐证（可不要求为原件，但必须网上能查询文件属实），可视为原件，不需加盖社保部门公章，比选申请有效，否则由评审小组作否决比选申请处理。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 比选申请费用 | 不论比选结果如何，比选申请人应承担其参加本次比选活动所涉及的一切费用。 |
| 12 | 踏勘现场 | （1）本次比选不组织集中踏勘现场，比选申请人可根据自身需要自行踏勘现场。踏勘现场所发生的费用及所有风险责任均由比选申请人自行承担。 （2）无论比选申请人是否踏勘过现场，均被认为在递交比选申请文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其比选申请文件中已充分考虑了现场和环境条件。 （3）比选人向比选申请人提供的有关现场的资料和数据，是比选人现有的能使比选申请人利用的资料。比选人对比选申请人由此做出的推论、理解和结论概不负责。 |
| 13 | 比选文件的组成 | （1）本比选文件包括以下内容： 比选公告 第一章 比选申请须知 第二章 评审标准和方法 第三章 合同条款及格式 第四章 技术标准和要求 第五章 质量检测工程量清单 第六章 比选申请文件格式 （2）除前述（1）的内容外，比选人在比选期间按相关规定所发出的书面有效答疑纪要、补疑、补充通知或修订函件等，均是比选文件的组成部分，对比选申请人起约束作用。 无论比选申请人对所有比选文件是否认真阅读，比选人均认为比选申请人对所有比选文件已不存在疑义并已充分理解。 |
| 14 | 质疑及答疑 | 比选申请人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应当及时联系比选人。否则，比选人则认为比选申请人对所有比选文件已不存在疑义并已充分理解，由此引起的损失由比选申请人自己承担。 |
| 15 | 比选申请报价采用的币种 | 人民币 |
| 16 | 分包 | 允许分包，分包单位必须为重庆市建设工程质量检测监管平台资质类别条件合格单位。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2020 年 12 月 31日 10 时 00 分 |
| 18 | 比选申请报价 | 一、报价说明 1.报价采用的币种：人民币。 2.本项目报价为下浮比例报价，成交供应商对所投项目的最高限价单价填报统一下浮比例。最终结算时，按照检测的明细项最高限价单价和中标下浮比例计算结算单价。 结算单价=最高限价单价×（1-中标下浮比例），新增检测内容结算单价=甲乙双方核定单价×（1-中标下浮比例）。 所报检测费综合单价包含完成承包范围和内容所需的全部费用，以下费用由比选申请人分摊到每一项工程量清单综合单价里面，包干计取。包括但不限于: (1)见证取样检测项目、专项质量检测项目等所有检测费用组成，包括该工程检测的成本、技术工作费、人工费、材料费、二维码标签、检测仪器设备使用费、利润、规费、税金、开办费、措施费、配合费、设备进出场费、管理费等所有费用。比选人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。 (2)工程质量检测机具及人员多次进出场及进出场障碍处置费、测量费、多次检测及加大检测范围所产生的一切费用、检测结果及报告编制费、管理费、差旅费、利润、税金等所有费用。 （3）本工程风险费已包含在报价中，比选申请人应充分考虑各项目的施工图纸，根据现场实际工艺情况、材料设备进料情况等因素，不同检测条件和检测复杂程度的变化，及现场设计变更所带来的风险。风险费包括但不限于因工艺情况、材料设备进料等情况造成的中标检测项目的检测数量增加，并在报价中一并考虑，结算时比选人将不再另行支付。 （4）工程质保期的检测服务。 3、主要检测内容： 完成本项目根据国家、地方和行业规定的所需的全部工程质量检测， 并按照工程进度需求出具对应的检测报告。包括施工阶段及竣工验收阶段的见证取样检测项目、专项质量检测项目等所有检测内容，具体检测内容不限于以下内容： （一）证取样检测项目：水泥、砂、石、轻集料、粗集料、掺和料、砌块检测；钢材、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；普通混凝土、抗渗混凝土、砂浆检测、防水材料检测、天然石材检测、混凝土预制构件检测、土工击实、种植土、外加剂、钢绞线、电线电缆等。 （二）专项质量检测项目：专项试验检测项目不限于按试验规程要求需完成的检测项：路基路面弯沉检测、无机结合稳定材料检测、路基路面质量检测、沥青和沥青混合料检测、管道结构性检测、管道功能性检测、路基路面压实度检测、路基路面厚度检测、路基路面平整度检测。 4、在项目建设过程中，除合同清单中检测内容以外的新增必要的检测内容、综合单价以双方核定单价和中标下浮比例计算。 5、比选申请人所报的综合单价和按下浮比例计算的综合单价不一致时，比选人有权以下浮比例为准修正综合单价，比选人申请人不接受修正的，按废标处理。 二、费用结算 结算金额=中标人实际完成合同清单内检测内容×最高限价单价×（1-中标下浮比例）+合同清单外检测内容×甲乙双方核定单价×（1-中标下浮比例）-违约金 |
| 19 | 比选申请文件的 组成及份数 | 比选申请文件正本一份，副本一份，包含所有比选申请文件内容的U盘1份。 正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本不一致时，以正本为准。 注：比选申请文件分为正本和副本，正本文件内签字（或盖章）和盖比选申请人单位公章须为原件。副本可为正本的复印件，U盘上加盖比选申请人单位鲜章。比选文件中已提供了比选申请文件格式的部分，必须按其格式填写和提供。 比选申请文件主要包括下列内容： 比选申请函； （2）质量检测工程量清单报价表 （3）法定代表人身份证明及授权委托书； （4）比选申请人基本情况； （5）营业执照、资质证书、业绩证明材料 （6）信誉要求； （7）拟派人员基本情况； （8）主要人员简历表 （9）比选申请人不得存在的情形 （10）其他资料 |
| 20 | 比选申请有效期 | （1）比选申请有效期：比选申请截止之日起90日历天，在此期限内，所有比选申请文件均保持有效。 （2）在特殊情况下，比选人在原定比选申请有效期内，可以根据需要以书面形式向比选申请人提出延长比选申请有效期的要求，对此要求比选申请人须以书面形式予以答复。比选申请人可以拒绝比选人这种要求，且可以收回已递交的比选申请保证金。同意延长比选申请有效期的比选申请人既不能要求也不允许修改其比选申请文件，但需要相应的延长比选申请担保的有效期。 |
| 21 | 比选申请保证金 | 无 |  |
| 22 | 比选申请人的备选方案 | 本项目不允许提交备选方案。 |
| 23 | 比选申请文件的格式和签署 | （1）比选申请文件包括本须知第19条中的全部内容。比选申请人提交的比选申请文件应使用比选文件第六章“比选申请文件格式”所提供的比选申请文件全部格式（可以按同样格式扩展）。 （2）比选申请文件的文字除须填写的内容外均需采用打印。须填写的内容使用不褪色的墨水笔书写（也可采用打印），字迹应清晰易于辨认。 （3）《比选申请函》采用比选文件规定格式，比选申请人法定代表人或其授权代表签字，并加盖比选申请人公章。 （4）比选申请人如对比选申请文件有修改，修改处应由比选申请人加盖公章或由法定代表人签字或其授权代表人签字。 |
| 24 | 比选申请文件密封 | 用牛皮纸袋将比选申请文件密封严实，且在袋子密封处加盖比选申请人单位公章。比选申请文件袋上应写明比选项目名称、比选申请人的名称并加盖比选申请人单位公章。 |
| 25 | 比选申请文件递交的时间、地点 | （1）比选申请文件递交的时间为2020年12月31日9时00分-10时00分（北京时间） （2）地点：重庆观音桥商圈建设有限责任公司（重庆市江北区观音桥步行街16号2幢24层小会议室） 逾期送达或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。 |
| 26 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行比选： 1. 核验参加比选会议的比选申请人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加比选会，不参加比选会的视为默认比选结果。 2. 宣布比选会纪律。 3. 宣布比选人、唱选人、记录人、监标人等有关人员姓名。 4. 公布在比选申请截止时间前递交比选申请文件的比选申请人名称。 5. 比选申请文件的密封检查：比选申请人可对自己的比选申请文件封装情况进行检查，以确认其比选申请文件密封完好。 6. 设有最高限价的，公布最高限价。 7. 逐单位随机开启比选申请文件。开启比选申请文件袋；公布比选申请人名称、标段名称、比选申请总报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案。 8. 比选申请人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在比选申请文件开启记录表上签字确认。 9.比选会结束。 |
| 27 | 比选申请文件的补充、修改与撤回 | （1）比选申请人在提交比选申请文件以后，在比选申请截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的比选申请文件，并以书面形式通知比选人。补充、修改的内容为比选申请文件的组成部分。 （2）比选申请人对比选申请文件的补充、修改，应按本须知第24条有关规定密封、标记和提交，并在外层比选申请文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。 （3）在比选申请截止时间之后，比选申请人不得单方补充、修改比选申请文件。 |
| 28 | 评审小组 | 共3人 |
| 29 | 评审标准和方法 | 经评审的最低投标价法，详见第二章“评审标准和方法”。 |
| 30 | 履约担保 | 1、中选人是否提供履约担保：提供。 2、中选人提供履约担保的形式、金额及期限： （1）履约担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函； （2）履约担保的金额：中标金额的10% ； （3）履约担保的提交时间：见专用合同条款。 （4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。 （5）履约担保的退还时间：见专用合同条款。 |
| 31 | 合同授予和拒绝 | （1）本项目的合同将授予根据第二章“评审标准和方法”确定的中选人。 （2）比选申请人中选后又提出对比选文件中合同条款的不实质性响应，经双方协商，达不成一致意见的，比选人有权取消其中选资格。 （3）比选人不一定将合同授予比选申请报价最低的比选申请人。 （4）合同协议书的签署 ①比选人与中选人应于中选通知书发出之日起30日内，按照比选文件和中选人的比选申请文件签订合同。 ②中选人如不按本须知第①条的规定与比选人签定合同，则视为放弃中选，给比选人造成的损失应予以赔偿，同时比选人有权追究其法律责任。同时比选人将按评审小组推荐的中选候选人名次另选中选人。 ③中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目的工作任务，不得将中选项目转让（转包）给他人。 ④合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效。 |
| 32 | 工程质量检测结算原则 | 结算金额=中标人实际完成合同清单内检测内容×最高限价单价×（1-中标下浮比例）+合同清单外检测内容×甲乙双方核定单价×（1-中标下浮比例）-违约金 |
| 33 | 支付方式 | 乙方完成各子项工程约定工作，提交相应成果资料后，甲方按如下时间和金额向乙方支付质量检测费用。 1、本工程无预付款。 2、甲方根据施工单位完成分部分项工程费比例按季度支付70%的工程质量检测费用。 3、项目竣工验收合格且办理质量检测工作结算后，支付至检测费结算价的 97%。 4、工程缺陷责任期满后，甲方向乙方一次性支付剩余费用。 5、乙方应于甲方每次付款前5日提供相应合法发票，否则发包人可拒付相关费用并不承担任何违约责任。 |
| 34 | 不正当竞争与纪律监督 | （1）严禁比选申请人向参与比选工作的有关人员行贿，使其泄露一切与比选工作的有关信息。在比选期间，不得邀请参与比选工作的有关人员出席比选申请人主办的或赞助的任何活动。 （2）比选申请人在比选申请过程中严禁互相串通、结盟，损害比选的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他比选申请人参与正当比选申请竞争。 （3）如发现比选申请人有上述不正当竞争行为，将取消其比选申请资格或中选资格。 |
| 35 | 其他 | 1、比选文件中比选申请人须知前附表与比选申请人须知正文不一致的以前附表为准，评标办法前附表与评标办法正文不一致的以前附表为准，比选申请文件资格审查资料要求提供的资料与比选申请人须知前附表不一致的以前附表为准。 2、比选人有权对中标人所提供的以上资料的真实性进行核查，若发现中标人所提供的资料存在虚假行为的，比选人有权取消中标人的中标资格，其投标保证金不予退还，并移交主管部门按照相关法律法规予以处罚；已签订合同，且已退还投标保证金的，在履约保证金总额中扣除投标保证金的相等金额，给比选人造成的损失，超过投标保证金总额的，对超过部分予以赔偿，并上报行政主管部门按照相关法律法规予以处罚，给比选人造成损失的，依法追究其法律责任。 3、当区级以上主管部门书面通知、新政策、新要求时，比选人有权对合同条款进行相应调整。 4、中标候选人或中标人放弃中标项目,无正当理由不与比选人签订合同,在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容,或者拒不提交低价风险担保或履约担保的,取消其中标资格,投标保证金不予退还,给比选人的损失超过投标保证金数额的,中标候选人或中标人应对超过部分予以赔偿。没有提交投标保证金的,应对比选人的损失承担赔偿责任。 5、关于项目负责人、技术人员在施工现场的时间要求： （1）中标人接到比选人检测工作通知后，须一次安排2人或以上持相应检测类别检测岗位证书的人员4小时内到达检测现场。 （2）中标人应当协助业主完善后续相关工作。 （3）中标人原则上不得更换项目负责人，具体处理条款详见检测合同。 6、中标人应于公示期满后的5日内领取中标通知书，在领取中标通知书后7日内缴纳履约保证金，并于中标通知书发出之日起30日内签订检测合同，否则比选人可取消其中标资格。比选人按合同约定支付给中标人的各项价款应专用于本工程，否则比选人可取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给比选人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |

# 第二章 评审标准和方法

一、总 则

（一）本项目评审采用经评审的最低投标价法，即最大限度地满足比选文件中规定的各项评审标准，用打分的方法评出中选侯选人。

（二）评审小组依据比选文件中的标准、办法对比选申请文件进行评审，任何其他的外部证据均不得作为评审的依据。

（三）评审原则

评审小组应按下述原则进行评审：

1.公平、公正、科学、择优、诚实、廉洁履行职责；

2.依据比选文件评审、严格保密；

3.反不正当竞争；

4.定性的结论（即符合性审查和资格审查过程中）由评审小组全体成员根据少数服从多数的原则，以无记名投票方式决定；

5.评审活动及当事人应当接受相关部门实施的监督。

（四）比选准备

1.熟悉相关文件资料：评审小组认真研究比选文件，了解和熟悉比选文件主要条款。比选文件规定的评分标准和评审方法以外的不得作为比选的依据。

2.比选人应向评审小组提供评审所需的重要信息和数据，包括比选文件、比选记录、比选申请文件以及评审小组认为重要的其他信息和数据。

（五）比选的内容与程序

1.本项目采用经评审的最低投标价法进行评审。

2.比选申请文件有下列情况之一的，由评审小组进行符合性审查后按无效处理：

（1）比选申请文件未按比选文件要求签字和盖章；

（2）未按比选文件要求提供比选申请保证金；

（3）比选申请文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）比选申请人在一份比选申请文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（5）未实质性响应比选文件要求的。

3. 评审程序

（1）评审小组首先对比选申请人进行符合性审查和资格审查，只有通过符合性审查和资格审查的比选申请文件才能进入比选申请报价部分的评分，否则作无效比选申请处理。符合性审查标准和资格审查标准详见下表。

符合性审查和资格审查标准

| 序号 | 审查内容 | 比选申请人 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 比选申请人1 | 比选申请人2 | ……… |
| 1 | 具有有效的企业法人营业执照； |  |  |  |
| 2 | 1）有独立承担民事责任能力、具有独立法人资格。 2）具备建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，资质证书检测范围及项目必须同时包含下列内容： ①见证取样检测； ②市政道路工程检测 3）具有省（直辖市）级及以上质量技术监督部门颁发的 CMA 认证证书。 |  |  |  |
| 3 | 2018年度、2019年度的财务状况无亏损 |  |  |  |
| 4 | 2015年1月1日至投标截止日止（业绩时间以合同签订时间为准），至少完成过1个工程建安费2000万元及以上或检测合同金额10万元及以上的市政道路工程项目工程质量检测业绩。 |  |  |  |
| 5 | 信誉声明符合第一章“比选申请须知”第9条第4款的规定。 |  |  |  |
| 6 | 项目管理人员符合第一章“比选申请须知”第9条第5-6款的规定。 |  |  |  |
| 7 | 检测期限：施工工期180日历天。检测服务期为合同签订之日起至缺陷责任期完为止期满为止。 |  |  |  |
| 8 | 比选申请文件按比选文件要求签字和盖章。 |  |  |  |
| 9 | 比选申请文件没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情形。 |  |  |  |
| 10 | 比选申请人在一份比选申请文件中，对同一比选项目报没有两个或多个报价，且不超过最高限价。 |  |  |  |
| 11 | 是否实质性响应比选文件其他要求。 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：1.表格中表示满足打“√”，表示不满足打“×”，结论为“合格”或“不合格”；

2.有任意一个“×”则结论为“不合格”。

（2）评审小组根据比选文件第二章“评审标准和方法”对各比选申请文件进行评审打分，并根据综合得分由高至低对各比选申请人进行排名。

（3）经评审，因部分比选申请被否决后导致剩余的有效比选申请人不足三个的，若评审小组认为剩余有效比选申请人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，评审小组可以继续评审并确定中选候选人；反之，若评审小组认为剩余有效比选申请人的经济、技术等指标明显缺乏竞争力，不能够满足比选文件要求的，评审小组也可以否决所有比选申请。

4.比选申请文件的澄清

（1）评审小组可以要求比选申请人用书面方式对比选申请文件中含义不明确、对同类问题表述不一致内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出比选申请文件范围或者改变比选申请文件的实质性内容。评审小组不接受比选申请人主动提出的澄清、说明或补正。

（2）评审小组对比选申请人提出的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求比选申请人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

（六）按评审办法，根据综合得分由高到低排列名次，总分排列前三名为中选侯选人，排名第一的中选候选人即为第一中选候选人；名次并列时由比选人自行确定。比选人不得在中选候选人之外确定中选人。

排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，比选人可以按照评审小组提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新比选。

- 详细评审标准

### 比选申请人总得分=比选申请报价得分+类似业绩得分

（一）比选申请报价（80分）

1.计算评选基准价：所有通过初步评审的比选申请人（比选人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为投标总报价的评标基准价。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。

### 2.低价判定标准:投标总价比评标基准价低 5% 以上的。

### 3.投标总报价：

（1）比选申请人的投标总价比评标基准价低5%以上的，按废标处理，不参与后续评审。

（2）其他比选申请人的投标总价由低到高依次排序，以最接近低价判定标准值(包括低价判定标准值)的投标报价为合理最低报价，得最高分，为满分80分。

（3）其后对所有参评的投标报价均以合理最低报价为准进行评审计分，每增加1％扣 0.5 分，扣完为止。

以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入

（二）类似业绩（20分）

1.在满足资格要求的业绩基础上，比选申请人每提供1个2015年1月1日（以合同签订时间为准）至比选申请截止日止的工程建安费2000万元及以上或检测合同金额10万元及以上的市政道路工程项目工程质量检测业绩得5分，最多得10分。

### 2.拟派项目负责人在满足资格审查的基础上，自2015年1月以来（以合同签订时间为准），担任过相应标段类似工程项目负责人，每有1个得5分，最多得10分。

类似业绩指工程建安费2000万元及以上或检测合同金额10万元及以上的市政道路工程项目工程质量检测业绩。

注：比选申请人需提供合同协议书复印件并加盖比选申请人公章（鲜章）。原件随资格审查资料的原件一并提交。

三、中选原则

经评选委员会评审按得分由高到低的顺序推荐一至三名中选候选人，排名第一的中标候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、未按要求提交履约保证金，或者存在影响中选结果的违法行为等情形不具备中选条件的或者比选申请人弄虚作假的，比选人可以依次确定排名靠前的其他中选候选人为中选人，也可以重新进行竞争性比选。

# 合同条款及格式

合同编号：

工程质量检测委托合同

项目名称：富力海洋小区配套道路工程质量检测

甲 方：重庆观音桥商圈建设有限责任公司

乙 方：

签订日期：2020 年 月

甲 方：重庆观音桥商圈建设有限责任公司

乙 方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、志愿、公平和诚实信用的原则，双方就富力海洋小区配套道路工程质量检测服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1. 工程名称：富力海洋小区配套道路工程质量检测（以下统称“本工程”）

1.2. 工程地点：江北区洋河中路

1.3. 工程规模：本项目新建道路长约274.988m（车行道宽4m，单车道，城市次干路，设计车速30km/h），改扩建道路长约180m，接顺道路50m,新建箱式挡墙180m，旋喷桩注浆加固地基长度85m，已建加筋土挡墙旋喷桩注浆加固地基长度约187m。主要建设内容为道路、结构、排水、照明、交通、绿化等工程。

二、合同承包范围及工作内容

完成本项目根据国家、地方和行业规定的所需的全部工程质量检测，并按照工程进度需求出具对应的检测报告。包括施工阶段及竣工验收阶段的见证取样检测项目、专项质量检测项目等所有检测内容，具体检测内容不限于以下内容：

2.1证取样检测项目：水泥、砂、石、轻集料、粗集料、掺和料、砌块检测；钢材、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；普通混凝土、抗渗混凝土、砂浆检测、防水材料检测、天然石材检测、混凝土预制构件检测、土工击实、种植土、外加剂、钢绞线、电线电缆等。

2.2专项质量检测项目：专项试验检测项目不限于按试验规程要求需完成的检测项：路基路面弯沉检测、无机结合稳定材料检测、路基路面质量检测、沥青和沥青混合料检测、管道结构性检测、管道功能性检测、路基路面压实度检测、路基路面厚度检测、路基路面平整度检测。按照法律法规、技术规范、设计图纸规定的及比选人认为需要检测的所有项目。

三、合同工期

3.1. 检测服务期：施工工期180日历天。工程质量检测服务期为合同签订之日起至缺陷责任期完为止期满为止。

3.2. 计划开工日期：2020 年 月 日，具体开工日期以监理下达开工令为准。

3.3. 计划竣工日期：年 月 日

四、质量标准

检测质量标准：符合国家、重庆市相关的技术标准、规范、规程以及设计要求。

五、合同价款

5.1本项目工程质量检测费综合单价下浮比例至：    %，本项目工程质量检测费暂定合同价为：    元（大写：       ）。

5.2合同综合单价含完成承包范围和内容所需的全部费用，包括但不限于:

5.2.1见证取样检测项目、专项质量检测项目等所有检测费用组成，包括该工程检测的成本、技术工作费、人工费、材料费、二维码标签、检测仪器设备使用费、利润、规费、税金、开办费、措施费、配合费、设备进出场费、管理费等所有费用。比选人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。

5.2.1工程质量检测机具及人员多次进出场及进出场障碍处置费、测量费、多次检测及加大检测范围所产生的一切费用、检测结果及报告编制费、管理费、差旅费、利润、税金等所有费用。

5.2.2本工程风险费已包含在报价中，比选申请人应充分考虑各项目的施工图纸，根据现场实际工艺情况、材料设备进料情况等因素，不同检测条件和检测复杂程度的变化，及现场设计变更所带来的风险。风险费包括但不限于因工艺情况、材料设备进料等情况造成的中标检测项目的检测数量增加，并在报价中一并考虑，结算时比选人将不再另行支付。

5.2.3工程质保期的检测服务。

5.3主要检测内容：

完成本项目根据国家、地方和行业规定的所需的全部工程质量检测， 并按照工程进度需求出具对应的检测报告。包括施工阶段及竣工验收阶段的见证取样检测项目、专项质量检测项目等所有检测内容，具体检测内容不限于以下内容：

- 证取样检测项目：水泥、砂、石、轻集料、粗集料、掺和料、砌块检测；钢材、钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；普通混凝土、抗渗混凝土、砂浆检测、防水材料检测、天然石材检测、混凝土预制构件检测、土工击实、种植土、外加剂、钢绞线、电线电缆等。

- 专项质量检测项目：专项试验检测项目不限于按试验规程要求需完成的检测项：

路基路面弯沉检测、无机结合稳定材料检测、路基路面质量检测、沥青和沥青混合料检测、管道结构性检测、管道功能性检测、路基路面压实度检测、路基路面厚度检测、路基路面平整度检测。

5.4在项目建设过程中，除工程量清单以外的新增必要的检测内容、综合单价以双方协商为准。

六、为保证本工程检测工作正常开展，甲乙双方职责如下：

6.1、甲方职责

6.1.1 提供本工程与检测有关的技术资料及文件；

6.1.2 提供本工程第三方与检测有关的协调工作；

6.1.3 为确保本工程检测工作正常开展，任何人不得干预检测工作的独立性、公正性

与准确性。

6.14 负责审批乙方上报的项目检测实施规划及动态调整计划。

6.2、乙方职责

6.2.1 乙方进场后 10 个工作日内编制本工程检测实施规划及动态调整计划报甲方审批；

针对本项目的检测内容单独建立检测台帐，供甲方或甲方委托的监理人查阅；

6.2.2 按照国家、重庆市相关的技术标准、规范、规程以及设计要求开展检测工作、

并对检测报告的真实性、准确性负责；

6.2.3 配备必须的乙方人员、设备，确保检测工作正常开展，及时向甲方或施工单位

提供检测报告；

6.2.4 建立现场办公室（含养护室），配备现场检测以及试件取样、制作、养护等必

须的检测设备、仪器和办公用品；

6.2.5 检测员现场工作期间，严格遵守本工程的安全管理制度，严防安全事故发生。

当检测结果出现异常时（包括不合格或明显高于设计要求），必须第一时间通知甲方委托

的监理人与甲方（质安部、工程部）。

6.2.6 一般检测项目在收到检测试件 24 小时内完成检测并提供检测报告，且通过甲

方审核确认。

6.2.7 24 小时收件（含假节日）。

6.2.8 提供试件的养护场所。

6.2.9 到场检测项目在接到通知后 48 小时内到场检测。并在 24 小时内提供检测报告。

七、乙方的违约责任

在本合同履行过程中，乙方下述行为属违约：

7.1. 由于乙方原因终止合同，乙方应承担由此对甲方带来的全部损失，并支付违约

金 5 万元。

7.2 乙方的人员、设备未能按合同规定及时到位并开展工作。拟投入本项目的主要人员未能按指定的日期进场，甲方对项目负责人逾期按 2000 元/人·天扣除违约金；其它技术人员逾期按 1000 元/人·天扣除违约金。设备未能按指定的日期进场并开展工作按 2000 元/天扣除违约金，逾期超过 7 天的，甲方有权解除合同。

7.3 乙方试验出现影响结果正确性的差错，必须及时改正，并按 5000元/次扣除违约金，

其它差错 2000~5000 元/次扣除违约金，并视情况上报质量监督机构。

7.4 在合同实施期间发现乙方提供了虚假资料，甲方有权从服务费或履约保证金中扣

除 10%检测服务费的金额作为违约金，并上报质量监督机构。

7.5 乙方未能在最佳检测时机进行测试，使检测数据缺项或不准确。一经甲方发现，则按 5000元/次扣除扣除乙方的违约金。

7.6 被上级主管部门及所属质量监督机构检查出现的其它问题的，视情况按 5000~1万元/次扣除扣除乙方的违约金。

7.7 未经甲方批准，乙方擅自撤离设备。一经甲方发现，则按 2000 万元/次扣除扣除乙方

的违约金。

7.8 乙方拟派的本项目检测相关人员均不得擅自更换，否则甲方有权取消其中标资格或者终止合同，没收其投标保证金或则履约保证金，对甲方造成的损失还应承担相应责任。

拟派项目负责人中标后不得随意更换。中选人未经比选人书面同意（不可抗力因素除外）擅自更换项目负责人，应每次承担合同签约金额2%的违约金，已签订合同的，比选人有权终止合同，履约保证金不予退还；中选人与比选人协商一致后更换项目负责人的，应每次承担合同签约金额2‰/人/次的违约金。

7.9 乙方试验人员不能胜任本职工作，而乙方又不能按甲方要求及时更换的，扣除 5000元/人次的违约金。

7.10 项目负责人在专项检测时必须到场，相关专项检测的人员在其对应专项检测时也均需到场。项目负责人每缺席一次罚款 5000元，对应检测时的检测人员每缺席一人罚款 1000元。

发生上述违约责任之一，甲方将从应付款或履约保证金中扣除乙方违约金。

八、试验检测费支付

8.1、本工程无预付款。

8.2、甲方按季度已计量工程量同比例支付 70%的工程质量检测费用。

8.3、项目竣工验收合格且办理质量检测工作结算后，支付至检测费结算价的 97%。

8.4、工程缺陷责任期满后，甲方向乙方一次性支付剩余费用。

注：每次付款前，乙方应提供甲方要求的有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

九、结算

检测费结算价=中标人实际完成合同清单内检测内容×最高限价单价×（1-中标下浮比例）+合同清单外检测内容×甲乙双方核定单价×（1-中标下浮比例）-违约金。

十、履约保证

10.1 乙方提供的履约担保为合同履约保证金，其金额为“中标金额”的 10% ，即为：

元（大写    ：），其提交方式为：现金或不可撤销的见索即付银行保函；履约担保的提交时间：在乙方收到甲方签发的中标通知书后 10 个工作日内提交，此合同履约保证金不计利息。

保证金收款账户：

保证金收款账号：

保证金收款银行：

10.2、履约保证金的返还

10.2.1、竣工验收后并出具全套合格的检测试验报告后，乙方无不良履约行为和违约

责任时，则可退还全部履约保证金；反之，则扣出违约处理金后退还。履约保证金不计利息。

十一、安全责任：

乙方应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共国国务院第 302 号文《国

务院关于特大安全事故责任追究的规定》。检测过程中发生的一切安全责任事故、风险及费用由乙方自行承担。，并按发包人的《安全处罚细则》执行。

十二、其他说明

12.1 乙方向甲方承诺按照合同条款中约定的方式进行检测并提交检测成果报告。

12.2 甲方向乙方承诺按照合同条款中约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支

付的款项。

12.3 合同生效：合同在各方签字或盖章后生效。

12.4 本合同变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。本合同未尽事宜双方应协

商、调解解决。

12.5 合同争议

因履行本合同所产生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的双方同意按下列第

（二）种方式解决：

（一）提交 / 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十三、本合同一式拾份，甲方执捌份、乙方执贰份，具有同等法律效益。

十四、合同附件

本合同的合同附件与本合同条款同具法律效力。

合同附件一：廉政协议

合同附件二：工程委派人员名单、专业分工明细表

甲方：重庆观音桥商圈建设有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年   月    日

乙方：                        	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

开户银行：

账号：

联系电话：

年   月    日

廉洁协议书

发 包 人（甲方）：                      （项目业主）

承 包 人（乙方）：

为保证和促进甲乙双方良好的业务合作关系，杜绝营私舞弊等不良行为，维护甲乙双方的合法利益不受侵害，规范合同执行过程中双方行为，甲乙双方本着预防为主的原则制定本协议并自愿承担违约责任，本合约对双方具有约束力，不因合同履行情况的变更失效。

1、双方的责任

1.1应严格遵守国家有关法律、法规，相关政策和行业规范，以及廉洁建设的各项规定。

1.2严格执行合同约定内容，自觉按合同办事。

1.3各项业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目合作管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

2、甲方责任

甲方工作人员应遵守以下规定：

2.1不得向乙方及其相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方及其相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行合作事务的乙方及其相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得介绍乙方及其相关单位或自己配偶、子女、亲属参与同甲方开展合同项下工作有关的业务活动。

3、乙方责任

乙方工作人员应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其相关单位索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方及其相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、其相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、其相关单位或个人组织有可能影响公正执行合作事务的宴请、健身、娱乐等活动。

4、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第1、2条责任行为的，依据有关法律、法规或甲方管理制度给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，予以赔偿；同时甲方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。

4.2乙方工作人员有违反本责任书1、3条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；同时乙方保留追究直接责任人经济赔偿责任的权利。

4.3本责任书作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。经双方签字或盖章后立即生效。

5、责任书有效期

本责任书的有效期自双方签字或盖章之日起至该项目合作合同履行完毕止。

重庆渝高科技产业(集团) 股份有限公司投诉电话：023-67683159

本页以下无正文

本页无正文

发包人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人 ：              （签字或盖章）

经办人：（签字）

检测单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

单位地址：

经办人：（签字）

# 技术标准和要求

1、本项目使用的技术标准及规范

1.1  应符合国家现行技术标准和规范；

1.2  以现行的或最新的规范和标准为准。

1.3 在合同履行期间，若工程适用的技术标准或规范有修改或重新颁布，应遵守执行。

# 第五章 质量检测工程量清单

| 富力海洋小区配套道路工程质量检测最高限价表 |
| --- |
| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 单位 | 检测暂定数量 | 招标最高限价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 路基路面现场检测 | 路基压实度（灌砂法） | 元/点 | 50 | 200 | 10000 |  |
| 2 |  | 路面压实度（钻芯法） | 元/点 | 15 | 300 | 4500 |  |
| 3 |  | 弯沉（贝克曼梁法） | 元/点 | 5 | 50 | 250 |  |
| 4 |  | 弯沉 | 元/点 | 120 | 40 | 4800 |  |
| 5 |  | 厚度 | 元/点 | 12 | 180 | 2160 |  |
| 6 |  | 平整度 | 元/点 | 120 | 45 | 5400 |  |
| 7 | 沥青 | 针入度 | 元/组 | 2 | 185 | 370 |  |
| 8 |  | 延度 | 元/组 | 2 | 200 | 400 |  |
| 9 |  | 软化点 | 元/组 | 2 | 185 | 370 |  |
| 10 | 沥青混合料 | 抽提试验（油石比、矿料级配） | 元/组 | 2 | 1350 | 2700 |  |
| 11 |  | 马歇尔稳定度、流值、毛体积密度、空隙率 | 元/组 | 2 | 1750 | 3500 |  |
| 15 | 无机结合料稳定材料 | 无侧限抗压强度 | 元/组 | 2 | 800 | 1600 |  |
| 16 |  | 试件成型加工费 | 元/组 | 2 | 500 | 1000 |  |
| 17 |  | 最大干密度、最佳含水率 | 元/组 | 2 | 800 | 1600 |  |
| 18 | 水泥 | 凝结时间（初凝、终凝）、强度（3d和28d）、标稠用水量、 | 元/组 | 2 | 450 | 900 |  |
| 19 |  | 比表面积 | 元/组 | 2 | 180 | 360 |  |
| 20 | 配合比设计 | 砌筑砂浆配合比 | 元/组 | 3 | 450 | 1350 |  |
| 21 | 木质素纤维 | 长度 | 元/组 | 1 | 200 | 200 |  |
| 22 |  | PH值 | 元/组 | 1 | 200 | 200 |  |
| 23 |  | 灰分含量 | 元/组 | 1 | 200 | 200 |  |
| 24 |  | 含水率 | 元/组 | 1 | 100 | 100 |  |
| 25 | 细集料 | 颗粒级配、表观密度、堆积密度、空隙率、MB值（亚甲蓝值）、压碎值标、吸水率、泥块含量 | 元/组 | 3 | 400 | 1200 |  |
| 26 |  | 砂当量 | 元/组 | 3 | 400 | 1200 |  |
| 27 | 粗集料 | 颗粒级配、表观密度、堆积密度、空隙率、MB值（亚甲蓝值）、压碎值标、吸水率、泥块含量、含泥量、针片状颗粒含量、相对密度 | 元/组 | 3 | 400 | 1200 |  |
| 28 |  | 砂当量 | 元/组 | 3 | 400 | 1200 |  |
| 29 |  | 标准粘度 | 元/组 | 3 | 1500 | 4500 |  |
| 30 |  | 粒子电荷 | 元/组 | 3 | 200 | 600 |  |
| 31 |  | 筛上残留物含量 | 元/组 | 3 | 200 | 600 |  |
| 32 |  | 蒸发残留物含量 | 元/组 | 3 | 200 | 600 |  |
| 33 |  | 储存稳定性 | 元/组 | 3 | 200 | 600 |  |
| 34 | 矿粉 | 筛分析 | 元/组 | 1 | 150 | 150 |  |
| 35 |  | 颗粒级配 | 元/组 | 1 | 300 | 300 |  |
| 36 |  | 表观密度 | 元/组 | 1 | 100 | 100 |  |
| 37 |  | 含水量 | 元/组 | 1 | 100 | 100 |  |
| 38 |  | 亲水系数 | 元/组 | 1 | 400 | 400 |  |
| 39 | 地基 | 地基平板荷载试验 | 元/点 | 3 | 6000 | 18000 |  |
| 40 |  | 地基承载力 | 元/点 | 12 | 500 | 6000 |  |
| 42 | 砼 | 试块抗压强度 | 元/组 | 10 | 25 | 250 |  |
| 43 | 灌浆材料 | 净浆配合比 | 元/个 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 44 |  | 凝结时间 | 元/组 | 1 | 100 | 100 |  |
| 45 |  | 泌水率 | 元/组 | 1 | 300 | 300 |  |
| 46 | 钢筋原材 | 力学性能、重量偏差 | 元/组 | 8 | 500 | 4000 |  |
| 47 | 管材 | 环刚度、环柔性 | 元/组 | 8 | 800 | 6400 |  |
| 48 | 管道 | 管道内窥 | 元/米 | 460 | 25 | 11500 |  |
| 49 | HDPE双壁波纹管SN8（400） | 环刚度、环柔性、冲击性能、尺寸偏差 | 元/组 | 2 | 800 | 1600 |  |
| 50 | HDPE双壁波纹管SN10（600） | 环刚度、环柔性、冲击性能、尺寸偏差 | 元/组 | 2 | 800 | 1600 |  |
| 51 | HDPE双壁波纹管SN8（300） | 环刚度、环柔性、冲击性能、尺寸偏差 | 元/组 | 2 | 800 | 1600 |  |
| 52 | 土工击实 | 最大干密度、最佳含水率 | 元/组 | 4 | 700 | 2800 |  |
| 53 | 路灯防雷检测 | 绝缘电阻 | 元/组 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 54 | 路灯照明系统 | 功率密度和平均照度 | 元/区域 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 55 | 路面透水砖 | 物理性能 | 元/组 | 4 | 800 | 3200 |  |
| 56 | 种植土 | 土壤、PH值、有机质、EC值、石砾含量 | 元/组 | 3 | 1500 | 4500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 121060 |  |

备注：比选申请人所报的综合单价和按比选申请函中下浮比例计算的综合单价不一致时，比选人有权以下浮比例为准修正综合单价，比选人申请人不接受修正的，按废标处理。

# 第六章 比选申请文件格式

- 比选申请函

致：       （比选人名称）

- 根据你方的招标工程：富力海洋小区配套道路工程的比选文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究了需检测项目比选文件及其附件（包括澄清或者修改文件）、合同条款、工程建设标准及有关文件，在充分理解后，我方自愿报送的综合单价下浮比例为      %，工程质量检测费总价为   元（大写： 元）。检测服务期：   。

- 我方拟派项项目负责人为      。

- 我们同意在从规定的递交投标书截止之日起到投标有效期满（90 天）前遵守本比选申请文件，且本比选申请文件一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

- 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照比选文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方声明，本项目我方派驻的项目负责人为        ，未经甲方许可，不随意更换。

- 我司郑重承诺完全响应比选文件中关于招标范围、检测服务期、甲方要求、质量要求等实质性内容。

投  标  人：	                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年       月       日

### （二）比选申请函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 质量检测期限 |  |  |
| …… | …… | …… |  |

比选申请人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

### 质量检测工程量清单报价表

| 富力海洋小区配套道路工程质量检测最高限价表 |
| --- |
| 序号 | 检测类别 | 检测项目 | 单位 | 检测暂定数量 | 投标报价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 路基路面现场检测 | 路基压实度（灌砂法） | 元/点 | 50 |  |  |  |
| 2 |  | 路面压实度（钻芯法） | 元/点 | 15 |  |  |  |
| 3 |  | 弯沉（贝克曼梁法） | 元/点 | 5 |  |  |  |
| 4 |  | 弯沉 | 元/点 | 120 |  |  |  |
| 5 |  | 厚度 | 元/点 | 12 |  |  |  |
| 6 |  | 平整度 | 元/点 | 120 |  |  |  |
| 7 | 沥青 | 针入度 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 8 |  | 延度 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 9 |  | 软化点 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 10 | 沥青混合料 | 抽提试验（油石比、矿料级配） | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 11 |  | 马歇尔稳定度、流值、毛体积密度、空隙率 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 15 | 无机结合料稳定材料 | 无侧限抗压强度 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 16 |  | 试件成型加工费 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 最大干密度、最佳含水率 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 18 | 水泥 | 凝结时间（初凝、终凝）、强度（3d和28d）、标稠用水量、 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 19 |  | 比表面积 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 20 | 配合比设计 | 砌筑砂浆配合比 | 元/组 | 3 |  |  |  |
| 21 | 木质素纤维 | 长度 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | PH值 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 灰分含量 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 含水率 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 25 | 细集料 | 颗粒级配、表观密度、堆积密度、空隙率、MB值（亚甲蓝值）、压碎值标、吸水率、泥块含量 | 元/组 | 3 |  |  |  |
| 26 |  | 砂当量 | 元/组 | 3 |  |  |  |
| 27 | 粗集料 | 颗粒级配、表观密度、堆积密度、空隙率、MB值（亚甲蓝值）、压碎值标、吸水率、泥块含量、含泥量、针片状颗粒含量、相对密度 | 元/组 | 3 |  |  |  |
| 28 |  | 砂当量 | 元/组 | 3 |  |  |  |
| 29 |  | 标准粘度 | 元/组 | 3 |  |  |  |
| 30 |  | 粒子电荷 | 元/组 | 3 |  |  |  |
| 31 |  | 筛上残留物含量 | 元/组 | 3 |  |  |  |
| 32 |  | 蒸发残留物含量 | 元/组 | 3 |  |  |  |
| 33 |  | 储存稳定性 | 元/组 | 3 |  |  |  |
| 34 | 矿粉 | 筛分析 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 35 |  | 颗粒级配 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 36 |  | 表观密度 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 37 |  | 含水量 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 38 |  | 亲水系数 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 39 | 地基 | 地基平板荷载试验 | 元/点 | 3 |  |  |  |
| 40 |  | 地基承载力 | 元/点 | 12 |  |  |  |
| 42 | 砼 | 试块抗压强度 | 元/组 | 10 |  |  |  |
| 43 | 灌浆材料 | 净浆配合比 | 元/个 | 1 |  |  |  |
| 44 |  | 凝结时间 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 45 |  | 泌水率 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 46 | 钢筋原材 | 力学性能、重量偏差 | 元/组 | 8 |  |  |  |
| 47 | 管材 | 环刚度、环柔性 | 元/组 | 8 |  |  |  |
| 48 | 管道 | 管道内窥 | 元/米 | 460 |  |  |  |
| 49 | HDPE双壁波纹管SN8（400） | 环刚度、环柔性、冲击性能、尺寸偏差 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 50 | HDPE双壁波纹管SN10（600） | 环刚度、环柔性、冲击性能、尺寸偏差 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 51 | HDPE双壁波纹管SN8（300） | 环刚度、环柔性、冲击性能、尺寸偏差 | 元/组 | 2 |  |  |  |
| 52 | 土工击实 | 最大干密度、最佳含水率 | 元/组 | 4 |  |  |  |
| 53 | 路灯防雷检测 | 绝缘电阻 | 元/组 | 1 |  |  |  |
| 54 | 路灯照明系统 | 功率密度和平均照度 | 元/区域 | 1 |  |  |  |
| 55 | 路面透水砖 | 物理性能 | 元/组 | 4 |  |  |  |
| 56 | 种植土 | 土壤、PH值、有机质、EC值、石砾含量 | 元/组 | 3 |  |  |  |

备注：比选申请人所报的综合单价和按比选申请函中下浮比例计算的综合单价不一致时，比选人有权以下浮比例为准修正综合单价，比选人申请人不接受修正的，按废标处理。

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称（比选申请人）：

地    址：

姓    名：          性别；         年龄：         职务：

系         的法定代表人。

特此证明。

比选申请人（盖章）：

日    期：     年    月     日

此处附法定代表人身份证正反面

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                      （比选申请人名称）的法定代表人，现授权我单位的                 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                  （比选人名称） 的                                 （项目名称）的比选申请活动。代理人在整个比选申请、比选、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：           性别：            年龄：

单位：             部门：            职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

附：法定代表人身份证明

比选申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

此处附授权代理人身份证正反面

（四）比选申请人基本情况

| 比选申请人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电_话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子信箱 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 注册工程师 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

（五）营业执照、资质证书、业绩证明材料、财务报表

（六）信誉要求

（七）拟派人员基本情况

| 序号 | 姓名 | 本项目担任职务 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或 岗位（培训）证书 | 工作年限 | （服务）工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及专业 | 证书编号 |  |  |

（八）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  | 从事质量检测工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 委托人及联系电话 |

注：比选申请人应根据比选申请人须知第9条的要求在本表后附相关证明材料。

（九）比选申请人不得存在的情形

声明函

致：          （比选人名称）

兹声明我公司不存在下列情形之一：

（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与比选人存在利害关系且可能影响比选公正性；

（3）与本比选项目的其他比选申请人为同一个单位负责人；

（4）与本比选项目的其他比选申请人存在控股、管理关系；

（5）为本比选项目的代建人；

（6）为本比选项目的招标代理机构；

（7）与本比选项目的代建人或代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本比选项目的代建人或代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本比选项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消比选申请资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）法律法规或比选申请人须知前附表规定的其他情形。

本公司了解，虚假声明是严重的违法行为。本声明如有虚假，本公司愿意接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消比选申请、中选资格、没收比选申请保证金、解除合同以及赔偿本项目比选人损失的后果。

特此声明。

比选申请人：	                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年       月       日

（十）其他资料