设备采购招标文件

项目名称：污水处理设备（潜污泵、卧式离心泵、潜水搅拌机、立式搅拌机、罗茨鼓风机、气柜）采购

项目编号：GZJKHB2021-SBCG-003

招标单位：广州嘉康环保技术有限公司

2021年3月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知前附表	2

第三章 货物技术规范	4

第四章 竞标文件的编制	11

第五章 招标采购合同模板	12

第六章 附件模板	16

第一章 招标公告

广州嘉康环保技术有限公司现就污水处理设备（潜污泵、卧式离心泵、潜水搅拌机、立式搅拌机、罗茨鼓风机、气柜）采购进行招标，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

- 招标项目编号：GZJKHB2021-SBCG-003

- 招标项目名称：污水处理设备（潜污泵、卧式离心泵、潜水搅拌机、立式搅拌机、罗茨鼓风机、气柜）采购。

三、交货时间：中标人承诺交货时间（需符合采购人对交货期的要求）；交货地点：采购人指定地点。

四、招标项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

具体货物名称、数量和技术参数需求详见第三章货物技术规范。

五、 投标人资格要求：

近前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录〔在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国采购与招标网（www.ccgp.gov.cn）等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

六、招标文件的领取与发放：

6.1招标文件免费，可通过“招标网”免费下载招标文件；或联系招标单位通过电子邮件形式获取招标文件；

6.2招标文件挂网（网址：http://www.bidchance.com）时间：  2021 年3月 25 日。

七、答疑问题递交方式、截止时间：

7.1 本次招标不组织答疑会，投标人若对招标文件有疑问，统一发疑问至：shangwubu@jiakanghb.cn；

7.2 投标人提出疑问截止时间：2021年3月28日17：00。

八、招标文件递交方式、截止时间：

8.1递交方式：电子邮件递交（电子邮箱：shangwubu@jiakanghb.cn）；

8.2截止时间：  2021 年3月29日 17：00 时 。

九.开标时间及方式：

9.1开标时间：    2021年 3月 31日 10:00 时 ；

9.2开标方式：     电 子 开 标                   。

十、联系事项：

10.1招标单位名称：  广州嘉康环保技术有限公司

10.2地址：  广州市黄埔区科学城科学大道总部经济区A4栋12楼

10.3 联系人：吴先生     联系电话：131 6889 1230   电子邮箱：shangwubu@jiakanghb.cn

联系人：曾小姐     联系电话：18027179892    座机：020-82115940 82115647

广州嘉康环保技术有限公司

2021年3月25日

第二章 投标须知前附表

| 招标项目 | 招标项目编号：GZJKHB2021-SBCG-003 招标项目名称：污水处理设备（潜污泵卧式离心泵、潜水搅拌机、立式搅拌机、罗茨鼓风机、气柜）采购 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 潜污泵卧式离心泵、潜水搅拌机、立式搅拌机、罗茨鼓风机、气柜，共五个标段。详见招标文件第三章货物技术规范。根据设备分类，供应商可响应全部标段投标也可选择部分标段投标，但无论响应全部标段或选择部分标段，投标时需按标段拆分进行投标报价。 |
| 质量要求 | 1、投标单位所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。符合国家行业产品标准，按需方技术标准供货； 2、投标单位所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 |
| 投标方式 | 1、投标文件打包到一个文件，文件夹名称设定为“XX公司全称＋污水处理设备（潜污泵卧式离心泵、潜水搅拌机、立式搅拌机、罗茨鼓风机、气柜）投标”，包含技术文件+价格文件+商务文件。子文件夹命名规则及要求： 1）技术文件：文件夹名称设定为“XX公司全称+项目编号＋技术文件”。提供电子版文件或扫描件； 2）价格文件：文件夹名称设定为“XX公司全称+项目编号＋价格文件”。提供盖章签字扫描文件，投标价格明细清单需要额外提供可编辑版本； 3）商务文件：文件夹名称设定为“XX公司全称+项目编号＋商务文件”。提供盖章签字扫描文件。 2、投标方式：电子邮件投标。在截止时间前提交，接收邮箱为：shangwubu@jiakanghb.cn |
| 截止时间 | 投标文件递交截止时间：2021年3月29日 下午17：00 时。 |
| 投标有效期 | 竞标截止日期后90天。 |
| 投标保证金 | 1、投标单位应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金交纳凭证（详见招标文件模板）作为投标文件的组成部分。 2、投标单位应按下列要求提交投标保证金： 1）投标保证金金额：2万元人民币； 2）投标保证金必须在2021 年3月27日 下午17：00前缴纳招标单位账户上；如投标人未在规定时间内缴纳投标保证金则按自动放弃处理。 公司名称：广州嘉康环保技术有限公司 账号：654870053987 开户银行：中国银行广州中山大学支行 3、投标保证金收取方式：银行转账或汇款。 4、投标人的投标保证金必须且只限于由投标人注册的财务基本帐户，按招标文件要求足额汇至招标人指定银行帐户，不得“差额”或“超额”提交。 5、不接受任何形式的非投标人注册的财务基本帐户向投标人递交的投标保证金。 6、投标保证金未在规定的时限内到达招标人指定银行账户或投标人未按规定从其注册的财务基本帐户递交投标保证金或投标人递交的投标保证金不足视为投标无效。 7、中标人的投标保证金自动无息转为合同履约保证金，并配合招标人完成相关财务手续。 8、未中标人开标之日起5个工作日退还保证金。 9、投标人缴纳投标保证金后请于当天内致电登记信息，联系人：吴先生 联系电话：13168891230 |
| 竞标报价要求 | 1、投标单位须就《采购项目技术规格、参数及要求》中的货物和服务内容作唯一报价。 2、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、运费、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、装修、环境还原恢复、调试、培训、技术支持、售后服务费； （4）保险费和各项税金。 注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，竞标报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用；供应商根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 |
| 交货周期 | 交货周期为15天。 |
| 付款方式 | 预付10%，货到现场50%,安装完成调试验收35%，质保5%。 |
| 质保周期 | 按国家有关规定实行产品“三包”，质保期以厂家承诺为准，不少于一年，免费保修期自设备验收合格之日算起。“技术参数及性能配置要求”有特殊要求的，按特殊要求执行。 |
| 税金 | 税金在投标报价中属于非竞争性费用，投标单位必须按照规定进行报价，未报或少报将有可能被视为无效投标文件。 |
| 安装和培训 | 1、投标单位应在交付货物时进行安装调试。 2、招标单位提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。 3、投标单位负责招标单位有关人员的培训。培训时间、地点：由招标单位指定。 |
| 交付和验收 | 1、交货时间：按中标人承诺交货时间；地点：采购人指定地点。 2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。甲方验收时按照乙方提供的样板间标准进行验收。 3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 4、乙方配合甲方按照安装进度开展设备验收工作。 5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 |
| 综合评分方式 及中标条件 | 类别 质量与技术 价格 付款 售后与质保 商 资质 权重 30% 30% 20% 10% 10% |

# 第三章 货物技术规范

潜污泵卧式离心泵、潜水搅拌机、立式搅拌机、罗茨鼓风机、气柜，共五个标段，根据设备分类，供应商可响应全部标段投标也可选择部分标段投标，但无论响应全部标段或选择部分标段，投标时需按标段拆分进行投标报价。

标段一： 潜污泵、卧式离心泵

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 | 30m3/h，22m，3.7kw，铸铁 | 台 | 4 |
|  |  | 50m3/h，45m，15kw，铸铁，含耦合 | 台 | 4 |
|  | 卧式离心泵 | 134m3/h，14m，7.5kw，铸铁 | 台 | 3 |
|  |  | 134m3/h，14m，7.5kw，铸铁 | 台 | 3 |
|  |  | 48m3，33m，7.5kw，铸铁 | 台 | 1 |
|  |  | 68m3/h，17m，r=2900r/min，5.5kw，铸铁 | 台 | 4 |
|  |  | 44.7m3，16m，3.7kw，铸铁 | 台 | 2 |
|  |  | 90m3/h，28m，11kw，铸铁 | 台 | 1 |
|  |  | 44.7m3，16m，3.7kw，铸铁 | 台 | 2 |
|  |  | 56m3/h，26.5m，7.5kw，铸铁 | 台 | 1 |
| 2 | 潜污泵 | 18m3/h，30m，3.7kw，配耦合装置，铸铁材质，池深4米 | 台 | 2 |
|  | 卧式离心泵 | 43.3m3/h，24m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 25m3/h，32m，3.7kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 85m3/h，16m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 21m3/h，15m，1.5kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 58m3/h,25m，7.5kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 85m3/h，16m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 21m3/h，15m，1.5kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 34.6m3/h,26m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 25m3/h，32m，3.7kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
| 3 | 潜污泵 | 潜水提升泵，38m3/h，30m，7.5kw，含有耦合装置，调节池深为4米，材质为铸铁 | 台 | 2 |
|  | 卧式离心泵 | 离心泵，90m3/h，20m，7.5kw，运输介质是养殖废水，材质为铸铁 | 台 | 2 |
|  |  | 离心泵，46.7m3/h，28m，7.5kw，运输介质是养殖废水，材质为铸铁 | 台 | 1 |
|  |  | 离心泵，102m3/h，14m，5.5kw，运输介质是养殖废水，材质为铸铁 | 台 | 6 |
|  |  | 离心泵，40m3/h，12m，2.2kw，运输介质是养殖废水，材质为铸铁 | 台 | 4 |
|  |  | 离心泵，48m3/h，33m，7.5kw，运输介质是养殖废水，材质为铸铁 | 台 | 2 |
|  |  | 离心泵，56m3/h，26.5m，7.5kw，运输介质是养殖废水，材质为铸铁 | 台 | 1 |
|  |  | 离心泵，46.7m3/h，28m，7.5kw，运输介质是养殖废水，材质为铸铁 | 台 | 1 |
|  |  | 离心泵，32m3/h，16m，2.2kw，运输介质是养殖废水，材质为铸铁 | 台 | 2 |
|  |  | 离心泵，108m3/h，26m，11kw，运输介质是养殖废水，材质为铸铁 | 台 | 1 |
|  |  | 离心泵，46.7m3/h,28m，7.5kw，运输介质是养殖废水，材质为铸铁 | 台 | 1 |
| 4 | 潜污泵 | 28m3/h，30m，5.5kw，配耦合装置，铸铁材质，池深4米 | 台 | 2 |
|  |  | 65m3/h，30m，11kw，铸铁材质,含耦合装置 | 台 | 1 |
|  |  | 18m3/h，30m，4kw，铸铁材质,含耦合装置 | 台 | 1 |
|  | 卧式离心泵 | 68m3/h，17.5m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 46.7m3/h，28m，7.5kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 68m3/h，17.5m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 3 |
|  |  | 32m3/h，16m，2.2kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 90m3/h,28m，11kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 68m3/h，17.5m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 3 |
|  |  | 32m3/h，16m，2.2kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 43.3m3/h,24m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 46.7m3/h，28m，7.5kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 25m3/h，32m，3.7kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
| 5 | 潜污泵 | 28m3/h，30m，5.5kw，配耦合装置，铸铁材质，池深4米 | 台 | 2 |
|  | 卧式离心泵 | 85m3/h，16m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 56m3/h，26.5m，7.5kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 85m3/h，16m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 3 |
|  |  | 44.7m3/h，16m，3.7kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 90m3/h,28m，11kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 85m3/h，16m，5.5kw，铸铁材质 | 台 | 3 |
|  |  | 44.7m3/h，16m，3.7kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 56m3/h,26.5m，7.5kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 56m3/h，26.5m，7.5kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 29m3/h，14m，2.2kw，铸铁材质 | 台 | 2 |
|  |  | 108m3/h，26m，11kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  | 56m3/h，26.5m，7.5kw，铸铁材质 | 台 | 1 |
|  |  |  | 合计 | 108 |

标段二：潜水搅拌机

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水搅拌机 | 桨叶直径：400mm, 额定转速：740r/min，池内尺寸16.1*6.325*4.0m（H)，304不锈钢，3KW，安装系统2，含起吊系统，安装距离距池底200mm | 台 | 2 |
|  |  | 桨叶直径：400mm, 额定转速：740r/min，池内尺寸13.45*10.1*5.0m（H)，304不锈钢，3KW，安装系统2，含起吊系统，安装距离距池底200mm | 台 | 4 |
|  |  | 桨叶直径：620mm，额定转速：480r/min，304不锈钢，5KW，安装系统2，含起吊系统，安装距离距池底300mm | 台 | 2 |
|  |  | 桨叶直径：620mm 额定转速：480r/min，池内尺寸24.5*17.5*4.0m（H)，304不锈钢，4KW，安装系统2，含起吊系统，安装距离距池底200mm | 台 | 4 |
|  |  | 桨叶直径：620mm, 额定转速：480r/min，池内尺寸25*11.5*4.0m（H)，304不锈钢，5KW，安装系统2，含起吊系统,304不锈钢丝绳，安装距离距池底200mm | 台 | 4 |
|  |  | 桨叶直径：320mm 额定转速：740r/min，池内尺寸9.5*6.0*4.0m（H)，304不锈钢，2.2KW，安装系统2，含起吊系统，安装距离距池底200mm | 台 | 2 |
|  |  | 桨叶直径：320mm, 额定转速：740r/min，池内尺寸13.5*6.7*5.0m（H)，304不锈钢，2.2KW，安装系统2，含起吊系统，安装距离距池底150mm | 台 | 4 |
| 2 | 潜水搅拌机 | 池尺寸15.4*5.4*4.0m（H)，不锈钢，2.5KW，含起吊系统，安装距离距池底100mm。 | 台 | 2 |
|  |  | 池尺寸10.5*7.6*5.0m（H)，304不锈钢，4KW，含起吊系统 | 台 | 2 |
|  |  | 池尺寸10*5.8*5.0m（H)，304不锈钢，2.2KW，含起吊系统 | 台 | 2 |
| 3 | 潜水搅拌机 | 潜水搅拌机，3kw，池1尺寸（内径）：13.1*9.87*5（H）m，含手摇葫芦起吊，壳体不锈钢，钢丝绳材质为304不锈钢 | 套 | 2 |
|  |  | 潜水搅拌机，5kw，池2尺寸（内径）：20.1*9.87*5（H）m，含手摇葫芦起吊，壳体不锈钢，钢丝绳材质为304不锈钢 | 套 | 2 |
|  |  | 潜水搅拌机，2.2kw，池1尺寸（内径）：13.1*7.65*5（H）m；，含手摇葫芦起吊，壳体不锈钢，钢丝绳材质为304不锈钢 | 套 | 2 |
|  |  | 潜水搅拌机，4kw，池2尺寸（内径）：20.1*7.65*5（H）m安装系统3，含手摇葫芦起吊，壳体不锈钢，钢丝绳材质为304不锈钢 | 套 | 2 |
| 4 | 潜水搅拌机 | 池尺寸：13.5*10.3*5.0（H）m，304不锈钢，3.0KW，含起吊系统 | 套 | 4 |
|  |  | 池尺寸：13.3*7.3*5.0（H）m，304不锈钢，2.2KW，含起吊系统 | 套 | 4 |
| 5 | 潜水搅拌机 | 池尺寸：15*10*5.0（H）m，304不锈钢，3.0KW，含起吊系统 | 套 | 4 |
|  |  | 池尺寸：17.6*8.8*5.0（H）m，304不锈钢，2.2KW，含起吊系统 | 套 | 4 |
|  |  |  | 合计 | 52 |

标段三：立式搅拌机

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式搅拌机 | 桶容积：3000L，桶尺寸：φ1.865m*1.58m，转速120r/min, 0.75kW，304不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  |  | 桶容积：3000L，桶尺寸：φ1.865m*1.58m，转速100r/min, 0.75kW，304不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  |  | 池内尺寸：3.125*2.9*4.0（H）m，41rpm,，功率1.5kw，双层桨叶1.0m，不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  |  | 2.2kW，304不锈钢材质，池尺寸：2.2*2.05*5（H）m | 台 | 1 |
|  |  | 池内尺寸：3.15*3.15*4.0（H）m，41rpm,，功率1.5kw，双层桨叶1.0m，不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  |  | 池内尺寸：φ2.70*2.60*2.0m，转速120r/min, 2.2KW，304不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  |  | 池内尺寸：φ2.70*2.60*2.0m，转速100r/min,2.2KW，304不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  |  | 池内尺寸：φ2.70*2.60*2.0m，转速60r/min,2.2KW，304不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  |  | 池内尺寸：φ2.64m*2.52m*1.5m，转速60r/min, 2.2KW，304不锈钢材质 | 台 | 2 |
| 2 | 立式搅拌机 | 池尺寸：4*4*4.0（H）m，41rpm,，功率1.5kw，双层桨叶1.0m，不锈钢材质SUS304 | 台 | 1 |
|  |  | 1.5kW，304不锈钢材质，池尺寸：2.25*2*3（H）m；30转轴长2米，单层框浆，直径1米 | 台 | 1 |
|  |  | 2.2kW，池尺寸：2.8*2.6*3.0（H）m，30转，单层框浆，直径1.25米 | 台 | 1 |
|  |  | 2000L，φ1.33*1.61m，1.1kW，304不锈钢材质，120转，单层搅拌器，直径0.4米 | 台 | 1 |
|  |  | 2000L，φ1.33*1.61m，0.75kW，304不锈钢材质，120转，单层搅拌器，直径0.4米 | 台 | 1 |
|  |  | MC2000L，φ1.33*1.61m，0.75kW，304不锈钢材质，60转，单层搅拌器，直径0.4米 | 台 | 1 |
|  |  | 3000L的桶，φ1.58*1.865m,1.1kW，304不锈钢材质,单层搅拌器，60转，直径0.5米 | 台 | 2 |
| 3 | 立式搅拌机 | 池尺寸（内径）：4.37*4.12*4.0（H）m，池尺寸（外）：4.75*4.47*4.0（H）m，立式搅拌机，41rpm,，功率1.5kw，轴长3.5m，双层桨叶1.0m，不锈钢材质 | 台 | 2 |
|  |  | 池尺寸（内径）：2.52*2.52*1.5（H）m，池尺寸（外）：2.52*2.52*1.5（H）m，立式搅拌机，1.5KW,60转 单层三叶桨，直径0.75m，不锈钢 | 台 | 2 |
| 4 | 立式搅拌机 | 池尺寸：4.3*4.3*4.0（H）m，41rpm,，功率1.5kw，双层桨叶1.0m，SUS304不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  |  | 池尺寸：3.0*3.0*3.0（H）m，3kW，SUS304不锈钢材质，30r/min框式搅拌机，或60r/min桨叶式搅拌机 | 台 | 1 |
|  |  | 池尺寸：3.0*3.0*3.0（H）m，3kW，SUS304不锈钢材质，30r/min框式搅拌机，或60r/min桨叶式搅拌机 | 台 | 1 |
|  |  | 石灰加药池搅拌，池尺寸：2.2*2.2*2（H）m，SUS304不锈钢材质，2.2KW，100r/min | 台 | 1 |
|  |  | 铁盐加药池搅拌，池尺寸：3.1*3.1*2（H）m，SUS304不锈钢材质，2.2KW，100r/min | 台 | 1 |
|  |  | PAM加药池搅拌，池尺寸：3.1*3.1*2（H）m，SUS304不锈钢材质，2.2KW，60r/min | 台 | 1 |
|  |  | PAM溶药池搅拌，池尺寸：2.2*2.2*2（H）m，1.5kW，SUS304不锈钢材质，60r/min | 台 | 1 |
|  |  | PAM加药池搅拌，池尺寸：2.2*2.2*2（H）m，1.5kW，SUS304不锈钢材质，60r/min | 台 | 1 |
| 5 | 立式搅拌机 | 池尺寸（净宽）：3.5*3.5*4.0（H）m，41rpm,，功率1.5kw，双层桨叶1.0m，SUS304不锈钢材质 | 台 | 1 |
|  |  | 池尺寸：3.3*3.3*3.0（H）m，SUS304不锈钢材质，30r/min框式搅拌机，，或60r/min桨叶式搅拌机；猪场废水，经固液分离和UASB处理后，絮凝池搅拌，加PAM | 台 | 1 |
|  |  | 池尺寸：3.3*3.3*3.0（H）m，SUS304不锈钢材质，60r/min，框式搅拌机，猪场废水，经固液分离和生化处理后，微芬加药搅拌 | 台 | 2 |
|  |  | 池尺寸：3.3*3.3*3.0（H）m，SUS304不锈钢材质，30r/min框式搅拌机，，或60r/min桨叶式搅拌机；猪场废水，经固液分离和生化处理后，混凝池PAM加药搅拌 | 台 | 1 |
|  |  | 石灰加药池搅拌，池尺寸：2.6*2.6*2（H）m，SUS304不锈钢材质，100r/min | 台 | 1 |
|  |  | PAM溶药池搅拌，池尺寸：3.7*3.7*2（H）m，SUS304不锈钢材质，溶药搅拌，PAM药剂 | 台 | 1 |
|  |  | PAM加药池搅拌，池尺寸：3.7*3.7*2（H）m，SUS304不锈钢材质，溶药搅拌，PAM药剂 | 台 | 1 |
|  |  |  | 合计 | 38 |

标段四：罗茨鼓风机

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨鼓风机 | 罗茨鼓风机，0.05MPa，23.34m3/min，30kw，配变频电机、止回阀、安全阀、压力表等 | 台 | 3 |
| 2 | 罗茨鼓风机 | 风量26.37m3/min，电机37kw，风压0.05MPa，配变频电机、立式消音器、止回阀、安全阀、压力表等 | 台 | 2 |
| 3 | 罗茨鼓风机 | 罗茨风机；32.34m3/min，45kW，0.05MPa，材质碳钢；变频电机；配安全阀、止回阀、出口消音器等 | 台 | 3 |
| 4 | 罗茨鼓风机 | 风量23.34m3/min，电机30kw，风压0.05MPa，配变频电机、消音器、止回阀、安全阀、压力表等 | 台 | 3 |
| 5 | 罗茨鼓风机 | 风量32.59m3/min，电机45kw，风压0.05MPa，配变频电机、消音器、止回阀、安全阀、压力表等 | 台 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 14 |

标段五：气柜

| 序号 | 设备名称 | 型号/参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立气柜 | 双膜独立气柜，膜材进口，气柜φ11.6-10（H)米；气柜预埋件基础φ11.6米，配套气柜预埋件及其他安装配件；配套视镜、底膜、压力传感器、风机进气止回阀、进出气管件、密封胶、其他零配件等，含智能控制器1台，吹膜风机1台，安全水封2个（进口：DN100），材质304不锈钢配套 | 套 | 1 |
| 2 | 独立气柜 | 双膜独立气柜，300m3，气柜φ7-6.9（H)米；气柜预埋件基础φ7米，配套气柜预埋件及其他安装配件；配套视镜、底膜、压力传感器、风机进气止回阀、进出气管件、密封胶、其他零配件等，含智能控制器1台，吹膜风机1台，加压风机1套，安全水封材质304不锈钢配套 | 套 | 1 |
| 3 | 独立气柜 | 双膜独立气柜，500m3，气柜φ9.2-7.9（H)米；气柜预埋件基础φ9.2米，配套气柜预埋件及其他安装配件；配套视镜、底膜、压力传感器、风机进气止回阀、进出气管件、密封胶、其他零配件等，含智能控制器1台，吹膜风机1台，安全水封2个材质304不锈钢 | 套 | 1 |
| 4 | 一体化气柜 | UASB罐体直径16.04，一体化气柜，储气量350方，含自动控制系统、吹膜风机（配套压力传感器自动控制，具有手动和自动功能）、配套安全水封、鼓风机进气孔（法兰盘）、视镜、底膜、压力传感器、风机进气止回阀、进出气管件、密封胶、其他零配件，含安装调试服务 | 套 | 1 |
| 5 | 独立气柜 | 双膜独立气柜，200m3，气柜φ6.6-6.5（H)米；气柜预埋件基础φ6.6米，配套气柜预埋件及其他安装配件；配套视镜、底膜、压力传感器、风机进气止回阀、进出气管件、密封胶、其他零配件等，含智能控制器1台，吹膜风机1台，配套2个安全水封材质304不锈钢 | 套 | 1 |
| 6 | 一体化气柜 | 一体化气柜，500m3，φ18.34m*4.6m(H)；罐尺寸：φ18.33-12.0m，含智能控制器1台，吹膜风机1台，视镜1套,安全水封（正压保护器）1个 | 套 | 1 |
| 7 | 独立气柜 | 500m³，独立双膜气柜，气柜预埋件基础直径φ9.2m，含自动控制系统、吹膜风机（配套压力传感器自动控制，配手动控制功能）、安全水封（正压保护器）2个、鼓风机进气孔（法兰盘）、视镜、底膜、压力传感器、风机进气止回阀、进出气管件、密封胶、其他零配件，配安装预埋件，含安装调试服务 | 套 | 1 |
| 8 | 独立气柜 | 2000m³，独立双膜气柜，φ14.6m*12.6m(H)；气柜预埋件基础直径φ14.6m，含自动控制系统、吹膜风机（配套压力传感器自动控制，配手动控制功能）、安全水封（正压保护器）、鼓风机进气孔（法兰盘）、视镜、底膜、压力传感器、风机进气止回阀、进出气管件、密封胶、其他零配件，配安装预埋件，含安装调试服务 | 套 | 1 |
|  |  |  | 合计 | 8 |

# 第四章 竞标文件的编制

1、竞标文件的语言

竞标文件及竞标人与公司之间往来的与竞标有关的通知、函件和文件均应使用中文。

2、竞标文件的组成

竞标文件由技术文件、价格文件和商务文件组成：

2.1技术文件（提供电子版文件或扫描件，必须提供，否则竞标无效）

（1）产品样本、使用说明书等技术资料等；

（2）技术标准说明；

（3）投标产品质量荣誉证书；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明；

（5）提供的切实可行的售后服务方案（即售后服务承诺书；格式自拟）。

2.2价格文件（加盖公章（签字），投标价格明细清单需额外提供可编辑文本,必须提供，否则竞标无效）

- 投标一览表（格式见附件模板）；

- 投标价格明细清单（格式见附件模板）；

- 商务响应偏离表（格式见附件模板）；

- 技术响应偏离表（格式见附件模板）。

2.3商务文件（加盖公章（签字），必须提供，否则竞标无效）

- 投标保证金交纳凭证（格式见附件模板）；

- 有效的营业执照副本复印件；

- 开户许可证；

- 法定代表人身份证明和身份证复印件（格式见附件模板）；

- 授权委托书（格式见附件模板）；

- 代理委托书（格式见附件模板）；

- 谈判保证金缴纳证明复印件（格式见附件模板）；

- 投标承诺书（格式见附件模板）；

- 其他供应商认为对商务有利的文件。

# 第五章 招标采购合同模板

合同编号：

采购单位（甲方）：                            项  目  编  号：

供 应 商（乙方）：

签  订  地  点 ：                            签 订 时 间：

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

供货一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）（小写） |

2、合同合计金额：人民币合计金额（大写）        元整（￥           ）

3、合同合计金额包括货款、税金、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和乙方承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的著作权、专利权、商标权、等知识产权和物权权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

如未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应遵守保密义务并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：陆地运输。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按中标人承诺交货时间；地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在约定时间及时进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约行为，甲方可单方中止资金结算。

6、甲方对验收有异议的，在办理验收手续后十个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内予以解决。

第六条　安装和培训

1、乙方应在交付货物时进行安装调试。

2、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由甲方指定。

第七条售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：保修期自甲方验收合格之日起计算   年。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

预付10%，货到现场50%,安装完成调试验收35%，质保5%。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在约定时间及时进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物

内。

- 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前

通知甲方，以准备接货。

- 货物在甲方验收合格前所发生的任何损害、灭失等风险均由乙方承担。

货物经甲方验收合格后，货物风险转移至甲方。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。否则，甲方将视为乙方未送达货物。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应在甲方书面通知之日起3日内予以退货或更换，如退回或更换不及时，视为乙方逾期交货；如因货物质量问题，甲方不同意接收的或在特殊情况下甲方书面同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方全部经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责处理。同时，乙方应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方全部经济损失。

3、因乙方包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方自行承担全部经济损失。

4、乙方逾期交货时，每逾期一日，应以合同约定总金额为基数按万分之六的标准向甲方偿付违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 10% ；如乙方逾期超过10日，甲方有权单方解除合同，乙方应向甲方支付违约货款额10%违约金并赔偿甲方全部经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。甲方有权聘请第三方对合同货物进行维修，因此所产生的全部费用均由乙方承担。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责退换、维修等，相关费用从乙方质保金中扣除。不足扣除的，乙方应向甲方支付剩余质保费用。

7、乙方其它违约行为按违约货款额5%向甲方缴纳违约金并赔偿经济损失。

8、上述甲方经济损失包括但不限于：诉讼受理费、诉讼保全费、律师费、公证费等。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条、合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，可协商聘请具备相关资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物有任意之处不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十六条、保密条款

1、乙方对本协议的内容及在合作过程中知悉的甲方的商业秘密、技术秘密等应予保密。未经甲方事先书面同意，乙方不得向任何第三方提供或披露本协议及合作过程中使用的材料与文件，也不得擅自使用甲方具有自有知识产权的技术成果用于自营业务。

2、上述保密约定在本协议期限届满或被撤销或解除之日起两年内对乙方仍具有约束力。

3、如乙方违反上述保密条款约定，应向甲方支付所造成所有经济损失。

- 送达条款

各方发送的书面通知及司法机关须送达的有关资料可以本合同约定送达地址邮寄和送达电子邮箱发送电子邮件的形式送达，送达地址以本协议约定的送达地址为准，通知寄出之日起五日视为已送达；如已电子邮箱发送电子邮件是形式，以电子邮件发出之日次日视为已送达。任何一方如有变更地址的，应及时书面通知另一方。否则，任何一方的通知在到达本协议约定的对方送达地址及送达电子邮件遭到退件时，自退件之日即视为已送达。

第十八条、合同的变更、解除与终止

1、除《中华人民共和国合同法》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、如乙方存在故意或重大过失的违约行为（包括但不限于：货物质量、数量等存在严重瑕疵或错漏、逾期10日交付货物、因货物设计、质量等原因导致甲方安全事故等），甲方有权单方解除本协议。

第十九条、合同生效及其它

1、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

2、合同经双方加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。

第二十条、本合同一式   份，具有同等法律效力，甲方持   份，乙方持   份。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 送达地址： | 送达地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 送达电子邮箱： | 送达电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

# 第六章 附件模板

附件一：

投标承诺书

项目编号：

项目名称：

本单位已详细阅读上述污水处理设备之招标文件，现自愿就参加上述投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1、遵守本次招投标的各项管理制度，自觉维护招标单位的正常工作秩序。若有违反，同意被废除投标资格。

2、服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格。

3、接受招标文件全部条款及内容，认可招标单位所规定的工艺规范，若未按工艺规范制定标书，同意按废标处理。

4、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

5、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为。

6、保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。

7、保证按照招标文件及合同约定原则处理价格调整事宜。

投标单位（公章）：

法人代表（签名）：

年    月    日

附件二：

投标一览表

项目编号：

项目名称：

| 一、投标价格 |
| --- |
| 总报价 | （大写）人民币 元（￥ 元） |
| 二、交货周期 |
| 三、付款方式 |
| 四、质保期 |

注：1、投标单位须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、报价中必须包括竞标报价要求中的所有内容。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、投标报价大小写不一致时，以大写报价为准。

投标单位名称（公章）：

法定代表人/授权代表（签名或者盖章）：

日       期：

附件三：

投标价格明细清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件四：

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

是                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

附件五：

法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致: xx公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：

单位：                               （盖章）

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

联系电话：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标单位务必提供本附件)

（2）法定代表人授权委托书

致: xx公司

兹授权             同志，为我方处理投标事宜、签订经济合同及办理其他事务代理人作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

授权单位：          （盖章）

法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日

签发日期：

附：代理人性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

联系电话：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述招标项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附件六：

技术规格偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 货物技术规范、第四章 竞标文件的编制”，逐条说明所提供货物已对竞争性谈判文件的技术规格偏离情况，如：“正偏离”“负偏离”“无偏离”，逐页签字盖章。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，则不进入下一阶段谈判。

法定代表人或授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

日   期：

附件七：

商务条款响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货周期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 质保周期 |  |  |  |
| 4 | 采购合同模板 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第二章 投标须知及要求、第四章 竞标文件的编制”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务要求做出了实质性的响应，并申明商务要求条文的响应，如“响应”“不响应”，逐页签字盖章。

法定代表人或授权代表签字：

谈判供应商名称（签章）：

日   期：

附件八：

投标保证金交纳凭证

xx公司：

（投标单位全称) 参加贵方组织的、招标编号为                 的招标活动。按招标文件的规定，已通过（□银行转帐、□汇款）形式交纳人民币（大写）  　             　  元的投标保证金。请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开 户 银 行 |  | 联 系 人 |  |
|  | 账 号 |  | 联系电话 |  |

说明：

- 此表的收款人名称必须与投标单位名称一致。

附：投标保证金缴纳凭证：

投标单位（公章）：

地       址：

日       期：

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（反面）

代理人身份证复印件

（正面）

投标保证金缴纳凭证