# 招 标 文 件

# 招标编号：JM-WH-2021002

# 招标项目：智能仓储设备采购项目

# 嘉兴京美电子科技有限公司

2021年7月

# 第一章 投标邀请

日    期：20210702

招标编号：JM-WH-2021002

1.		嘉兴京美电子科技有限公司，邀请合格投标人就智能仓储设备项目的下列货物和有关服务提交密封投标：

设备名称、技术规格 (详见第四章)

- 有兴趣的合格投标人可在嘉兴京美电子科技有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 投标方案书应于2021年7月28日17点（北京时间）前递交到：上海市松江区九亭镇沪松公路1177号A栋9楼。

- 答疑时间：2021年7月25日截止，分项报价表、主要技术部分等要有中文。

- 开标时间将另行通知，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标人有下列情形之一的视为无效投标：

（1）参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人参加投标未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；

（2）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对统一招标项目报有两个或多个报价；

（5）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（6）投标人名称或组织机构与报名时不一致且无有效变更证明的；

招标人：嘉兴京美电子科技有限公司

详细地址：嘉兴市南湖区亚太路1052号

联 系 人：施女士

电    话：0573-88258289  / 13917708467

# 第二章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 招标人名称：嘉兴京美电子科技有限公司 |
| 1.2 | 合同名称：智能仓储设备采购合同 |
| 1.3 | 合格货源国限制：凡来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。 |
| 1.4 | 招标人地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 电话：0573-88258289 /13917708467 联 系 人：施女士 电 话：0573-88258289/13917708467 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 2.1 | 投标报价：到货价，招标价格包含设备的价格、包装费、运杂费、保险费、安装费、卸车费、调试费、配送费、税金及投标人认为需要的其他费用 备注：负责安装调试，安装到工厂车间。 |
| 2.2 | 投标货币：人民币 （来自国内的货物）对应外币（进口设备） |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 3.1 | 资格标准： 1、通过ISO9000系列资格认证； 2、提供原产地证明； 3、具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的具有独立法人资格，持有合法营业执照；投标人需提供相关资质证书；如为代理商投标，还需提供授权委托书，并明确承担售前、售后服务及责任； 4、在中国大陆地区有良好的销售业绩及商业信誉（或指明在中国销售台数，且运转良好），提供用户清单，且未被列入失信被执行人名单/金融监督管理部门黑名单。 5、投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，且在中国华东地区有专门的安装、维修和服务培训中心。 |
| 3.2 | 投标有效期： 30 天 |
| 3.3 | *副本的份数：1份正本，4份副本，优盘一份 *投标文件正本应由投标人或经正式书面授权并对投标人有约束力的法定代表人签字，否则将被废标。 |
| 3.4 | 投标书递交至：上海市松江区九亭镇沪松公路1177号A栋9楼 |
| 3.5 | 招标邀请的标题：智能仓储设备采购项目 招标项目编号： JM-WH-2021002 |
| 3.6 | 开标日期：另行通知 地 点：嘉兴京美电子科技有限公司 |
| 评 标 |
| 4.1 | 付款条件：由投标人按照惯例优惠承诺。 |
| 4.2 | 评标程序及标准：唱标及述标之后，招标人将对各投标人的价格、技术性能、售后服务、运营成本及商务优惠条件等指标进行综合评比，选择一个预中标单位，一个备选单位，依次序进行技术及商务谈判。如招标人认为有必要，可单独或集中与投标人进行单项技术澄清或价格质询。 |
| 授 予 合 同 |
| 5.1 | 符合招标要求并对招标人最为有利的中标供应商商务谈判后签订合同。 |
| 声 明 |
| 5.2 | 符合招标要求并对招标人最为有利的中标供应商商务谈判后签订合同，评标的标准包含但不限于最低报价等标准，招标人不能保证最低报价的投标为最终中标。投标方自行承担所有与编写和提交文件有关的费用，不论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；且不论投标结果如何，均不退还投标文件。投标人不得相互串通都标报价，不得排挤其他投标人，否则将取消投标资格。 |

# 第三章 合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人：嘉兴京美电子科技有限公司 地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 现场名称：嘉兴京美电子科技有限公司 |
| 2 | 目的地：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 |
| 3 | 应提供的伴随服务： 详见技术与施工要求 |
| 4 | 保修期：保修期参照附表，且不低于国标、行标 |
| 5 | 质量保证金：不低于合同总标的额的5% |
| 6 | 免费维修与更换缺陷部件的期限:卖方收到买方通知后12小时内 |
| 7 | 付款方法及条件：投标人提供最优方案 |
| 8 | 投标价和分项价格：对主机价格，各主要部件的分项价格，备品备件价格，易损件列表、价格，运保费，安装调试培训费等进行分项报价 |
| 9 | 货物送达地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 |

# 第四章  货物需求一览表

- 货物需求一览表

| 区域 | 线体名称 | 基本规格要求 | 购买数量（条） | 交货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓库 | 全自动贴标机 | 全自动 | 1 | 60天 |
| 仓库 | 智能料架 | 自动显示 | 29 | 60天 |
| 仓库 | X-ray 点料机 | 全自动点料 | 1 | 60天 |
| 仓库 | 移动料架 | 可人工和AGV托运 | 6 |  |
| 仓库 | AGV |  | 2 | 60天 |
| 技术要求见附件技术要求偏离表 交货地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 |

- 总则及须知

  - 总则

投标人应仔细阅读标书，认真填写投标文件，仔细提供以下各表中招标人所要求的全部资料，供评标。在偏离表中投标人必须提供所供货物的技术规格，并注明与招标人要求的差异。投标人可以选择货物需求表的单项或多项同时投标。

  - 招标人现有条件

| 2.1 | 供电： | 三相交流电(380V±10%、50Hz±1Hz) 单项（220V±10%、50Hz±1Hz） |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 工作环境： |  |
|  | 环境温度 | 15～30℃ |
|  | 环境相对湿度 | 30 % –75 %RH |
| 2.3 | 压缩空气 | 最大压力10.0 bar |
| 2.4 | 工作时间 | 12小时/班、2班/天 |
| 2.5 | 安装地点： | 浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 |

投标人提供的设备应满足下列标准要求

3.标准

3.1符合行业规范

4.技术文件

投标人应提供下列技术文件

  - 设计文件

    - 设备总装图、基础图和设备规格性能以及相应的设备样本和结构示意图。

    - 土建负荷资料。

    - 电气和控制系统的图纸及控制软件。

  - 安装、操作、使用、维护技术文件

投标人必须提供全部设备的技术资料，包括注有基本尺寸的总图、主要部件装配图、结构剖面示意图、零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作使用手册、检修维护手册和试运行工艺技术条件及备件清单等图纸文件资料。上述图纸文件资料（可以是软文档），均用中/英文说明，并随设备装箱运输(包括出厂检验标准)。

  - 制造厂的产品检验合格证书、质量保证书等文件应随设备装箱提供。

  - 投标人认为有必要提供的其他技术资料及文件。

5.交货地点

浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号

6.交货期

见货物需求一览表

7.投标价格

7.1 投标总价附有分项报价表。

7.2 投标人应详细列出价格，设备及设备附件清单。

8.交货要求

交货应按第一部分“招标货物一览表”中规定的交货期，投标人可以提前交货，但招标人不会据此多支付或提前支付货款。

9.零备件及选件

投标人应给出供设备一年使用的易损件、耗损件，专用工具的报价。还应包括设备运转需要的辅助材料和润滑剂，这是招标人随设备一起购置的部件，报价应包括在投标价格中。

10.选购件及试验仪器

投标人应报出推荐的设备选购件及设备所用实验仪器的名称、技术规格、数量、商标及报价供招标人选择，此外还应该提供仪器可靠性和耐用性的证明书。选购件及实验仪器的价格不应包括在投标报价中，如果招标人选购，价格应加在合同总价中。

11.技术服务及培训

11.1投标人在设备使用地对设备进行安装、测试、初始化操作和试运行。直到所有指标被双方认定已符合技术规范中的要求为止。

11.2培训按照技术总管、设备编程、设备维护、设备操作等不同工作内容作不同层次的分期、分批进行系统培训，并拟制相应的培训计划。

11.3投标人在中国华东地区至少应该有一个维修站和备件库，并有经验丰富和对设备熟悉的服务工程师。在保修期以及保修期间设备使用方法进行技术支持。包括售后服务，24小时响应并到现场及时维修、备件支持、软件免费升级，紧急备件12小时内到达客户工厂。

11.4超过保修期后的维修费用，包括差旅费、工时费、零件以及材料费在报价单中单独列出。

12.安装和验收

验收办法：现场按照行业规范验收，参照附表技术规范。

设备保修期及售后服务条款可由投标人按照惯例优惠承诺。

13.设备维护和工艺技术高级培训：投标人应提供每台设备不少于4个免费名额，每个名额为1人/1 周的免费培训。

14.环境保护条件

投标人应对设备在运行时最大噪音等级（分贝）和抗电磁干扰功能给予明确的答复。

投标人提供的设备应能符合国家环境保护法律、法规对该种设备的有关规定。

15.设备退换货承诺:

在招标人完成采购后一年内,由于招标人在产品结构上的改变,招标人可能在设备的适用度及配置上有相应的调整.本次投标中,承诺半年内免费换货及配置调整,一年内有偿退货的投标人的报价将给予优先考虑.。

第五章  辅助资料表

附表1. 报价表（格式自定，但须有最优惠的价格及付款方式）

附表2. 培训服务承诺书（格式自定）

附表3. 售后服务承诺书（格式自定）

附表4. 保修服务承诺书（格式自定）

附表5. 价格、质量保证及服务等方面的优惠条件承诺书（格式自定）

附表6. 退换货承诺书（格式自定）

附表7

开标一览表

投标人名称:                       (公章)

标项:                           招标编号:

| 序号 | 名称 | 规格等 | 数量 | 总价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 备注：投标人提供最优惠的付款方式（周期） |

投标人代表签字:                             职务:

日期:        年    月     日

备注：1.此表单独装在一小信封内密封后与标书正本放于正本封件中。

2.此表在不改变格式内容时，可自行制作。

附表8

法定代表人授权书

致嘉兴京美电子科技有限公司：

（标单位全称）

法定代表人                           授权                          （全权代表名称）

为全权代表，全权代理此次贵公司组织的采购招标（JM-WH-2021002）活动的一切事宜，授权代理人在投标、开标、评标过程中所签署的一切文件，本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

2021年     月     日

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：                    电话：                         邮编：

附表9

全自动贴标机技术参数偏离表

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 投标设备配置 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单品物料生产效率 | ≥30Pcs/Min |  |  |
| 2 | 电源电压 | 单相，电压220V，频率50HZ |  |  |
| 3 | 压缩空气 | 空气压力0.5～0.7Mpa,流量45L/min |  |  |
| 4 | 安全要求 | 设备符合国家有关机电设备的安全标准，符合CCC标准 |  |  |
| 5 | 设备控制 | 设备控制部分包含：电控系统、人机界面、视觉软件系统 |  |  |
| 6 | 系统界面 | 实现设备各功能机构的控制，人机交互 |  |  |
| 7 | 视觉软件 | 实现料盘信息记录、检测标签、追溯本机上生产的产品的各种状态，与WMS数据交互 |  |  |
| 8 | 安全装置 | 设备所有门有门检，程序控制门打开的情况下，机台会停止动作 |  |  |
| 9 | 安全装置 | 操作侧配有安全光栅。光栅触发的情况下，机台上料转盘不旋转，出料位置机构不动作 |  |  |
| 10 | 强电部分 | 配电柜内有独立空开，有排气风扇，配线美观，采用塑料线槽 |  |  |
| 11 | 气路部分 | 一次侧气源需安装二联件。附带压力检测开关，低于0.5MPA会报警提示，以保证机台气动元器件顺利稳定运行 |  |  |
| 12 | 适应的来料和产品规格 | 来料：标准7寸料盘 尺寸规格：Φ177.8 * 10、Φ177.8 * 14；若外形尺寸大于Φ177.8需要定制部分零件 |  |  |
| 13 | 相机 | 工业相机 |  |  |
| 14 | 镜头 | 品牌镜头 |  |  |
| 15 | 工控机 | 研华（可接受客户提供） |  |  |
| 16 | PLC | 汇川或其他知名品牌 |  |  |
| 17 | 标签打印机 | 斑马105 sl plus |  |  |
| 18 | 传感器 | OMRON,松下 |  |  |
| 19 | 保养 | 设备保养方面，机械系统6月维护一次，机械系统1年调校一次 |  |  |
| 20 | 售后地点 | 嘉兴 |  |  |
| 21 | 响应时间 | 2H内响应，4H内到厂处理 |  |  |
| 22 | 保质期 | 保质期：三年 |  |  |
| 23 | 培训 | 提供2周免费现场培训或外训 |  |  |

附表10

智能料架技术参数偏离表

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 投标设备配置 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储容量 | 1.7寸 16mm料盘 1400盘/台 2.7寸 24mm料盘 1000盘/台 3.13寸 28mm料盘 480盘/台 4 7寸/13 16/28mm料盘 3000盘/台 |  |  |
| 2 | 存贮方式 | 亮灯提示人员操作 |  |  |
| 3 | 电压 | 接入电源：AC 24V |  |  |
| 4 | 电控排线 | 电源线排列整齐，有线槽 |  |  |
|  |  | 设备内部有地线 |  |  |
|  |  | 电控元件有标号，电源线有标号 |  |  |
|  |  | 容易操作、维护 |  |  |
|  |  | 配备整机电路图 |  |  |
| 5 | 静电防护 | 防静电处理材质储位，表面阻值10^6-10^11Ω |  |  |
|  |  | 设备外部结构接地，设备内部电源接地 |  |  |
| 6 | 电脑 | PDA |  |  |
| 7 | 软件 | 自带操作系统 |  |  |
|  |  | 系统开放，对接ERP系统，配合工厂端软件升级 |  |  |
|  |  | 系统开放，对接MES系统，配合工厂端软件升级 |  |  |
| 8 | 设备故障率 | ≤0.5% |  |  |
| 9 | 操作 | 有紧急停止按钮，且有防按错装置 |  |  |
|  |  | 故障时，有声音报警和提示信息 |  |  |
|  |  | 设备故障时，须有报警提示，自动运行停止 |  |  |
|  |  | 电器元件须全部放置于电控箱内，且易于后续维护 |  |  |
| 10 | 保养 | 设备保养方面，机械系统6月维护一次，机械系统1年调校一次 |  |  |
| 11 | 售后地点 | 嘉兴 |  |  |
| 12 | 响应时间 | 2H内响应，4H内到厂处理 |  |  |
| 13 | 保质期 | 保质期：三年 |  |  |
| 14 | 培训 | 提供2周免费现场培训或外训 |  |  |

附表11

X-ray 点料机技术参数偏离表

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 投标设备配置 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 整机功率 | 2000w |  |  |
| 4 | X光射线源 | 光管电压30-100KV，最大功率150W |  |  |
| 5 | 探测器 | 有效尺寸427mm×427mm 分辨率3072×3072 精度：140 μm |  |  |
| 6 | 安全 | 辐射泄漏量＜1 μSv/Hour，配置安全门 |  |  |
| 7 | 电源电压 | 单相，电压220V，频率50HZ。（境外用户可根据当地实际的供电电压定制） |  |  |
| 8 | 点料精准度 | ≥99.9% |  |  |
| 9 | 点速效率 | 350盘/小时（7寸）：150盘/小时（13寸及以上） |  |  |
| 10 | 设备控制 | 设备控制部分包含：电控系统、人机界面、视觉软件系统 |  |  |
| 11 | 系统界面 | 实现设备各功能机构的控制，人机交互 |  |  |
| 12 | 视觉软件 | 实现料盘信息记录、检测标签、追溯本机上生产的产品的各种状态，与WMS数据交互 |  |  |
| 13 | 强电部分 | 配电柜内有独立空开，有排气风扇，配线美观，采用塑料线槽 |  |  |
| 14 | 适应的来料和产品规格 | 兼容7寸-17寸料盘；料盘厚度兼容5-90mm（不翘盘） |  |  |
| 15 | 相机 | 工业相机 |  |  |
| 16 | 镜头 | 品牌镜头 |  |  |
| 17 | 工控机 | 研华（可接受客户提供） |  |  |
| 21 | X射线发生器 | 封闭管 |  |  |
| 24 | 保养 | 设备保养方面，机械系统6月维护一次，机械系统1年调校一次 |  |  |
| 25 | 售后地点 | 嘉兴 |  |  |
| 26 | 响应时间 | 2H内响应，4H内到厂处理 |  |  |
| 27 | 培训 | 提供2周免费现场培训或外训 |  |  |

附表12

移动料架 （感应式）技术参数偏离表

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 投标设备配置 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备尺寸 | 设备定制 |  |  |
| 2 | 存储容量 | 可按照客户的需求定制 |  |  |
| 3 | 存贮方式 | 亮灯提示人员操作 |  |  |
| 4 | 电压 | 接入电源：AC 24V |  |  |
| 5 | 电控排线 | 电源线排列整齐，有线槽 |  |  |
|  |  | 设备内部有地线 |  |  |
|  |  | 电控元件有标号，电源线有标号 |  |  |
|  |  | 容易操作、维护 |  |  |
|  |  | 配备整机电路图 |  |  |
| 6 | 静电防护 | 防静电处理材质储位，表面阻值10^6-10^11Ω |  |  |
|  |  | 设备外部结构接地，设备内部电源接地 |  |  |
| 7 | 电脑 | PDA |  |  |
| 8 | 软件 | 自带操作系统 |  |  |
|  |  | 系统开放，对接ERP系统，配合工厂端软件升级 |  |  |
|  |  | 系统开放，对接MES系统，配合工厂端软件升级 |  |  |
| 9 | 设备故障率 | ≤0.5% |  |  |
| 10 | 操作 | 有紧急停止按钮，且有防按错装置 |  |  |
|  |  | 故障时，有声音报警和提示信息 |  |  |
|  |  | 设备故障时，须有报警提示，自动运行停止 |  |  |
|  |  | 电器元件须全部放置于电控箱内，且易于后续维护 |  |  |
| 11 | 保养 | 设备保养方面，机械系统6月维护一次，机械系统1年调校一次 |  |  |
| 12 | 售后地点 | 嘉兴 |  |  |
| 13 | 响应时间 | 2H内响应，4H内到厂处理 |  |  |
| 14 | 保质期 | 保质期：三年 |  |  |
| 15 | 培训 | 提供2周免费现场培训或外训 |  |  |

附表13

AGV  (激光)技术参数偏离表

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 投标设备配置 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示屏 | 有 |  |  |
| 2 | 触摸屏 | 有 |  |  |
| 3 | 导航方式 | 二维码 |  |  |
| 4 | 通讯方式 | 802.11b/g/n/ac |  |  |
| 5 | 驱动方式 | 双轮差速 |  |  |
| 6 | 最大运行速度 | 2.0m/s |  |  |
| 6 | 最大运行加速度 | 1m/s² |  |  |
| 7 | 停止位置精度 | ±10mm |  |  |
| 7 | 停止角度精度 | ±1° |  |  |
| 8 | 爬坡能力 | 3°/5% |  |  |
| 10 | 越障高度 | 10mm |  |  |
| 11 | 避障方式 | 激光 |  |  |
| 12 | 碰撞条检测 | 前/后压敏碰撞条检测 |  |  |
| 13 | 急停按钮 | 前后急停按钮 |  |  |
| 14 | 声光告警 | 有 |  |  |
| 15 | 电池 | 三元锂/磷酸铁锂 |  |  |
| 16 | 电池容量 | 48V36Ah |  |  |
| 17 | 工作时间 | ＞8h |  |  |
| 18 | 充电时间 | ＜2h |  |  |
| 19 | 充电模式 | 自动/手动 |  |  |
| 20 | 充放电循环次数 | 1000次/1500次 |  |  |
| 21 | 工作温度 | -10℃-50℃ |  |  |
| 22 | 充电温度 | 0℃-45℃ |  |  |
| 23 | 工作湿度 | 10%~90% |  |  |