# 招 标 文 件

# 招标编号：JM-TE-2021003

# 招标项目：测试自动化设备采购项目

# 嘉兴京美电子科技有限公司

2021年7月

# 第一章 投标邀请

日    期：20210702

招标编号：JM-TE-2021003

1.	嘉兴京美电子科技有限公司，邀请合格投标人就生产线采购项目的下列货物和有关服务提交密封投标：

设备名称、技术规格 (详见第四章)

- 有兴趣的合格投标人可在嘉兴京美电子科技有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

- 投标方案书应于2021年7月28日17点（北京时间）前递交到：上海市松江区九亭镇沪松公路1177号A栋9楼。

- 答疑时间：2021年7月25日截止，分项报价表、主要技术部分等要有中文。

- 开标时间将另行通知，届时请参加投标的代表出席开标仪式。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标人有下列情形之一的视为无效投标：

（1）参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人未携带本人身份证，委托代理人未携带参加开标会议的法定代表人授权委托书，法定代表人参加投标未携带法定代表人证书，无法证明其身份的；

（2）无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（3）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对统一招标项目报有两个或多个报价；

（5）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

（6）投标人名称或组织机构与报名时不一致且无有效变更证明的；

招标人：嘉兴京美电子科技有限公司

详细地址：嘉兴市南湖区亚太路1052号

联 系 人：施女士

电    话：0573-88258289  / 13917708467

# 第二章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |
| 1.1 | 招标人名称：嘉兴京美电子科技有限公司 |
| 1.2 | 合同名称：测试自动化设备采购合同 |
| 1.3 | 合格货源国限制：凡来自中华人民共和国国内或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。 |
| 1.4 | 招标人地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 电话：0573-88258289 / 13917708467 联 系 人：施女士 电 话：0573-88258289 / 13917708467 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |
| 2.1 | 投标报价：到货价，招标价格包含设备的价格、包装费、运杂费、保险费、安装费、卸车费、调试费、配送费、税金及投标人认为需要的其他费用 备注：负责安装调试，安装到工厂车间。 |
| 2.2 | 投标货币：人民币 （来自国内的货物）对应外币（进口设备） |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |
| 3.1 | 资格标准： 1、通过ISO9000系列资格认证； 2、提供原产地证明； 3、具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的具有独立法人资格，持有合法营业执照；投标人需提供相关资质证书；如为代理商投标，还需提供授权委托书，并明确承担售前、售后服务及责任； 4、在中国大陆地区有良好的销售业绩及商业信誉（或指明在中国销售台数，且运转良好），提供用户清单，且未被列入失信被执行人名单/金融监督管理部门黑名单。 5、投标人具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，且在中国华东地区有专门的安装、维修和服务培训中心。 |
| 3.2 | 投标有效期：30 天 |
| 3.3 | *副本的份数：1份正本，4份副本，优盘一份 *投标文件正本应由投标人或经正式书面授权并对投标人有约束力的法定代表人签字，否则将被废标。 |
| 3.4 | 投标书递交至：上海市松江区九亭镇沪松公路1177号A栋9楼 |
| 3.5 | 招标邀请的标题：测试自动化设备采购项目 招标项目编号： JM-TE-2021003 |
| 3.6 | 开标日期：另行通知 地 点：嘉兴京美电子科技有限公司 |
| 评 标 |
| 4.1 | 付款条件：由投标人按照惯例优惠承诺。 |
| 4.2 | 评标程序及标准：唱标及述标之后，招标人将对各投标人的价格、技术性能、售后服务、运营成本及商务优惠条件等指标进行综合评比，选择一个预中标单位，一个备选单位，依次序进行技术及商务谈判。如招标人认为有必要，可单独或集中与投标人进行单项技术澄清或价格质询。 |
| 授 予 合 同 |
| 5.1 | 符合招标要求并对招标人最为有利的中标供应商商务谈判后签订合同。 |
| 声 明 |
| 5.2 | 符合招标要求并对招标人最为有利的中标供应商商务谈判后签订合同，评标的标准包含但不限于最低报价等标准，招标人不能保证最低报价的投标为最终中标。投标方自行承担所有与编写和提交文件有关的费用，不论投标结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用；且不论投标结果如何，均不退还投标文件。投标人不得相互串通都标报价，不得排挤其他投标人，否则将取消投标资格。 |

# 第三章 合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标人：嘉兴京美电子科技有限公司 地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 现场名称：嘉兴京美电子科技有限公司 |
| 2 | 目的地：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 |
| 3 | 应提供的伴随服务： 详见技术与施工要求 |
| 4 | 保修期参照附表，且不低于国标、行标 |
| 5 | 免费维修与更换缺陷部件的期限:卖方收到买方通知后12小时内 |
| 6 | 质量保证金：不低于合同总标的额的5% |
| 7 | 付款方法及条件：投标人提供最优方案 |
| 8 | 投标价和分项价格：对主机价格，各主要部件的分项价格，备品备件价格，易损件列表、价格，运保费，安装调试培训费等进行分项报价 |
| 9 | 货物送达地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 |

# 第四章  货物需求一览表

- 货物需求一览表

| 区域 | 线体名称 | 基本规格要求 | 购买数量（条） | 交货周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试车间 | 自动上料机 | 全自动 | 3 | 75天 |
| 测试车间 | 自动下载机 | 全自动 | 1 | 75天 |
| 测试车间 | 自动贴标写号机 | 全自动 | 1 | 75天 |
| 测试车间 | 自动测试机 | 全自动 | 1 | 75天 |
| 测试车间 | 自动下料和包装机 | 全自动 | 3 | 75天 |
| 测试车间 | 自动上料下载机 | 全自动 | 1 | 60天 |
| 测试车间 | 自动测试下料机 | 全自动 | 1 | 60天 |
| 技术要求见附件，因为专用设备需要当面做深入沟通 交货地点: 浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 |

- 总则及须知

  - 总则

投标人应仔细阅读标书，认真填写投标文件，仔细提供以下各表中买方所要求的全部资料，供评标。在偏离表中投标人必须提供所供货物的技术规格，并注明与招标人要求的差异。投标人可以选择货物需求表的单项或多项同时投标。

  - 招标人现有条件

| 2.1 | 供电： | 三相交流电(380V±10%、50Hz±1Hz) 单项（220V±10%、50Hz±1Hz） |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 工作环境： |  |
|  | 环境温度 | 15～30℃ |
|  | 环境相对湿度 | 30 % –75 %RH |
| 2.3 | 压缩空气 | 最大压力10.0 bar |
| 2.4 | 工作时间 | 12小时/班、2班/天 |
| 2.5 | 安装地点： | 浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号 |

投标人提供的设备应满足下列标准要求

3.标准

3.1符合行业规范

4.技术文件

投标人应提供下列技术文件

  - 设计文件

    - 设备总装图、基础图和设备规格性能以及相应的设备样本和结构示意图。

    - 土建负荷资料。

    - 电气和控制系统的图纸及控制软件。

  - 安装、操作、使用、维护技术文件

投标人必须提供全部设备的技术资料，包括注有基本尺寸的总图、主要部件装配图、结构剖面示意图、零部件目录及图册、安装图、安装手册、操作使用手册、检修维护手册和试运行工艺技术条件及备件清单等图纸文件资料。上述图纸文件资料（可以是软文档），均用中/英文说明，并随设备装箱运输(包括出厂检验标准)。

  - 制造厂的产品检验合格证书、质量保证书等文件应随设备装箱提供。

  - 投标人认为有必要提供的其他技术资料及文件。

5.交货地点

浙江省嘉兴市南湖区亚太路1052号

6.交货期

见货物需求一览表

7.投标价格

7.1 投标总价附有分项报价表。

7.2 投标人应详细列出价格，设备及设备附件清单。

8.交货要求

交货应按第一部分“招标货物一览表”中规定的交货期，投标人可以提前交货，但招标人不会据此多支付或提前支付货款。

9.零备件及选件

投标人应给出供设备一年使用的易损件、耗损件，专用工具的报价。还应包括设备运转需要的辅助材料和润滑剂，这是招标人随设备一起购置的部件，报价应包括在投标价格中。

10.选购件及试验仪器

投标人应报出推荐的设备选购件及设备所用实验仪器的名称、技术规格、数量、商标及报价供招标人选择，此外还应该提供仪器可靠性和耐用性的证明书。选购件及实验仪器的价格不应包括在投标报价中，如果招标人选购，价格应加在合同总价中。

11.技术服务及培训

11.1投标人在设备使用地对设备进行安装、测试、初始化操作和试运行。直到所有指标被双方认定已符合技术规范中的要求为止。

11.2培训按照技术总管、设备编程、设备维护、设备操作等不同工作内容作不同层次的分期、分批进行系统培训，并拟制相应的培训计划。

11.3投标人在中国华东地区至少应该有一个维修站和备件库，并有经验丰富和对设备熟悉的服务工程师。在保修期以及保修期间设备使用方法进行技术支持。包括售后服务，24小时响应并到现场及时维修、备件支持、软件免费升级，紧急备件12小时内到达客户工厂。

11.4超过保修期后的维修费用，包括差旅费、工时费、零件以及材料费在报价单中单独列出。

12.安装和验收

验收办法：现场按照行业规范验收，参照附表技术规范。

设备保修期及售后服务条款可由投标人按照惯例优惠承诺。

13.设备维护和工艺技术高级培训：投标人应提供每台设备不少于4个免费名额，每个名额为1人/1 周的免费培训。

14.环境保护条件

投标人应对设备在运行时最大噪音等级（分贝）和抗电磁干扰功能给予明确的答复。

投标人提供的设备应能符合国家环境保护法律、法规对该种设备的有关规定。

15.设备退换货承诺:

在招标人完成采购后一年内,由于招标人在产品结构上的改变招标人可能在设备的适用度及配置上有相应的调整.本次投标中,承诺半年内免费换货及配置调整,一年内有偿退货的投标人的报价将给予优先考虑.。

第五章  辅助资料表

附表1. 报价表（格式自定，但须有最优惠的价格及付款方式）

附表2. 培训服务承诺书（格式自定）

附表3. 售后服务承诺书（格式自定）

附表4. 保修服务承诺书（格式自定）

附表5. 价格、质量保证及服务等方面的优惠条件承诺书（格式自定）

附表6. 退换货承诺书（格式自定）

附表7

开标一览表

投标人名称:                       (公章)

标项:                           招标编号:

| 序号 | 名称 | 规格等 | 数量 | 总价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 备注：投标人提供最优惠的付款方式（周期） |

投标人代表签字:                             职务:

日期:        年    月     日

备注：1.此表单独装在一小信封内密封后与标书正本放于正本封件中。

2.此表在不改变格式内容时，可自行制作。

附表8

法定代表人授权书

致嘉兴京美电子科技有限公司：

（标单位全称）

法定代表人                           授权                          （全权代表名称）

为全权代表，全权代理此次贵公司组织的采购招标（JM-TE-2021003）活动的一切事宜，授权代理人在投标、开标、评标过程中所签署的一切文件，本公司均予承认。

法定代表人签字：

单位公章：

2021年     月     日

附：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：                    电话：                         邮编：

附表9

自动上料机技术参数偏离表

| 技术指标 | 指标项目 | 识别符 | 指标要求 | 投标方指标 | 偏离状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 自动上料机设备所需供电要求 | * | 三相交流电(380V±10%、50Hz±1Hz) 单相（220V±10%、50Hz±1Hz） |  |  |
|  | 设备尺寸(长*宽*高 mm) | * | 长≤1米，宽≤1.5m，高≤2.2米 |  |  |
|  | 设备满足是否移动 |  | 可移动，摆放便利 |  |  |
|  | PLC系统方式 | * | 运用三菱或同等级品牌PLC完成电气控制 |  |  |
|  | 设备的安全装置 | * | 安全光栅及警示标示 |  |  |
|  | 设备的电控系统 | * | 自带系统,可根据不同的生产料号实现快速更换 |  |  |
|  | 设备的软件接口 | * | 可通过接口（USB等）下载上传数据 |  |  |
|  | 设备的配电柜要求 | * | 走线美观，有线号及线路图 |  |  |
|  | 设备的气路压力大小监测 | * | 气压满足不了设定，即报警，停机功能。 |  |  |
| 设备功能要求 | 设备满足自动CCD视觉检测功能 | * | 对于一些无规则的物料抓取前做视觉引导保证位置 |  |  |
|  | 设备满足异常报警功能 | * | 发现异常即报警，指示灯亮起 |  |  |
|  | 设备满足自动吸取不良报警功能 | * | 吸取不到料,或者放料时位置不准确或少料需要报警 |  |  |
|  | 满足空盘报警提示功能 | * | 当出现物料缺少时，及时提示人工上料 |  |  |
| 系统需求 | 能提供接通与第三方MES系统接口通信 | * | PLC程序内开放相应的数据接口，方便后期买方MES系统接入 |  |  |
|  | 设备操作过程需要有事件记录 | * | 操作记录可查 |  |  |
| 服务要求 | 技术支持 | * | 新产品导入期间提供技术支持，需在功能范围内。 |  |  |
|  | 整机保修 | * | 保修一年 |  |  |
|  | 技术培训 | * | 免费培训学时≧7天(设备) |  |  |
|  | 维修人员及响应时间 | * | 专业工程师人员配置充足，国内要求异常反馈12H内响应 |  |  |

附表10

自动下载机技术参数偏离表

| 技术指标 | 指标项目 | 识别符 | 指标要求 | 投标方指标 | 偏离状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 自动下载机设备所需供电要求 | * | 三相交流电(380V±10%、50Hz±1Hz) 单相（220V±10%、50Hz±1Hz） |  |  |
|  | 设备尺寸(长*宽*高 mm) | * | 长≤1.5米，宽≤1.5m，高≤2.2米 |  |  |
|  | 设备满足是否移动 |  | 可移动，摆放便利 |  |  |
|  | PLC系统方式 | * | 运用三菱或同等级品牌PLC完成电气控制 |  |  |
|  | 设备的安全装置 | * | 安全光栅及警示标示 |  |  |
|  | 设备的电控系统 | * | 自带系统,可根据不同的生产料号实现快速更换 |  |  |
|  | 设备的软件接口 | * | 可通过接口（USB等）下载上传数据 |  |  |
|  | 设备的配电柜要求 | * | 走线美观，有线号及线路图 |  |  |
|  | 设备的气路压力大小监测 | * | 气压满足不了设定，即报警，停机功能。 |  |  |
| 设备功能要求 | 设备满足自动下载时间合理分配 | * | 有序合理分配下载时间，下载工位布局得体 |  |  |
|  | 设备满足异常报警功能 | * | 发现异常即报警，指示灯亮起 |  |  |
|  | 设备满足不良回收功能 | * | 出现下载不良状况，给予指定回收位置 |  |  |
|  | 满足下载状况提示功能 | * | 程序控制显示器显示实时下载状况 |  |  |
| 系统需求 | 能提供接通与第三方MES系统接口通信 | * | PLC程序内开放相应的数据接口，方便后期买方MES系统接入 |  |  |
|  | 设备操作过程需要有事件记录 | * | 操作记录可查 |  |  |
| 服务要求 | 技术支持 | * | 新产品导入期间提供技术支持，需在功能范围内。 |  |  |
|  | 整机保修 | * | 保修一年 |  |  |
|  | 技术培训 | * | 免费培训学时≧7天(设备) |  |  |
|  | 维修人员及响应时间 | * | 专业工程师人员配置充足，国内要求异常反馈12H内响应 |  |  |

附表11

自动测试机技术参数偏离表

| 技术指标 | 指标项目 | 识别符 | 指标要求 | 投标方指标 | 偏离状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 自动测试机设备所需供电要求 | * | 三相交流电(380V±10%、50Hz±1Hz) 单相（220V±10%、50Hz±1Hz） |  |  |
|  | 设备尺寸(长*宽*高 mm) | * | 长≤1.5米，宽≤1.5m，高≤2.2米 |  |  |
|  | 设备满足是否移动 |  | 可移动，摆放便利 |  |  |
|  | PLC系统方式 | * | 运用三菱或同等级品牌PLC完成电气控制 |  |  |
|  | 设备的安全装置 | * | 安全光栅及警示标示 |  |  |
|  | 设备的电控系统 | * | 自带系统,可根据不同的生产料号实现快速更换 |  |  |
|  | 设备的软件接口 | * | 可通过接口（USB等）下载上传数据 |  |  |
|  | 设备的配电柜要求 | * | 走线美观，有线号及线路图 |  |  |
|  | 设备的气路压力大小监测 | * | 气压满足不了设定，即报警，停机功能。 |  |  |
| 设备功能要求 | 设备满足多产品同时贴标功能 | * | 满足标签为4pcs一组，同时出料粘贴功能 |  |  |
|  | 设备满足异常报警功能 | * | 发现异常即报警，指示灯亮起 |  |  |
|  | 设备满足不良回收功能 | * | 出现写号不良状况，给予指定回收位置 |  |  |
|  | 满足写号状况提示功能 | * | 显示器显示写号实时状况 |  |  |
|  | 信息输入端口 | * | 支持扫码枪等多种数据输入，写号前读取 |  |  |
| 系统需求 | 能提供接通与第三方MES系统接口通信 | * | PLC程序内开放相应的数据接口，方便后期买方MES系统接入 |  |  |
|  | 设备操作过程需要有事件记录 | * | 操作记录可查 |  |  |
| 服务要求 | 技术支持 | * | 新产品导入期间提供技术支持，需在功能范围内。 |  |  |
|  | 整机保修 | * | 保修一年 |  |  |
|  | 技术培训 | * | 免费培训学时≧7天(设备) |  |  |
|  | 维修人员及响应时间 | * | 专业工程师人员配置充足，国内要求异常反馈12H内响应 |  |  |

附表12

自动贴标写号机技术参数偏离表

| 技术指标 | 指标项目 | 识别符 | 指标要求 | 投标方指标 | 偏离状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 自动贴标写号机设备所需供电要求 | * | 三相交流电(380V±10%、50Hz±1Hz) 单相（220V±10%、50Hz±1Hz） |  |  |
|  | 设备尺寸(长*宽*高 mm) | * | 长≤1.5米，宽≤1.5m，高≤2.2米 |  |  |
|  | 设备满足是否移动 |  | 可移动，摆放便利 |  |  |
|  | PLC系统方式 | * | 运用三菱或同等级品牌PLC完成电气控制 |  |  |
|  | 设备的安全装置 | * | 安全光栅及警示标示 |  |  |
|  | 设备的电控系统 | * | 自带系统,可根据不同的生产料号实现快速更换 |  |  |
|  | 设备的软件接口 | * | 可通过接口（USB等）下载上传数据 |  |  |
|  | 设备的配电柜要求 | * | 走线美观，有线号及线路图 |  |  |
|  | 设备的气路压力大小监测 | * | 气压满足不了设定，即报警，停机功能。 |  |  |
| 设备功能要求 | 设备满足自动测试时间合理分配 | * | 有序合理分配测试时间，下载工位布局得体 |  |  |
|  | 设备满足异常报警功能 | * | 发现异常即报警，指示灯亮起 |  |  |
|  | 设备满足不良回收功能 | * | 出现测试不良状况，给予指定回收位置 |  |  |
|  | 满足测试状况提示功能 | * | 显示器显示测试实时状况 |  |  |
|  | 信息输入端口 | * | 支持扫码枪等多种数据输入，测试前读取 |  |  |
| 系统需求 | 能提供接通与第三方MES系统接口通信 | * | PLC程序内开放相应的数据接口，方便后期买方MES系统接入 |  |  |
|  | 设备操作过程需要有事件记录 | * | 操作记录可查 |  |  |
| 服务要求 | 技术支持 | * | 新产品导入期间提供技术支持，需在功能范围内。 |  |  |
|  | 整机保修 | * | 保修一年 |  |  |
|  | 技术培训 | * | 免费培训学时≧7天(设备) |  |  |

附表13

自动下料和包装机技术参数偏离表

| 技术指标 | 指标项目 | 识别符 | 指标要求 | 投标方指标 | 偏离状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 自动下料和包装机设备所需供电要求 | * | 三相交流电(380V±10%、50Hz±1Hz) 单相（220V±10%、50Hz±1Hz） |  |  |
|  | 设备尺寸(长*宽*高 mm) | * | 长≤1米，宽≤1.5m，高≤2.2米 |  |  |
|  | 设备满足是否移动 |  | 可移动，摆放便利 |  |  |
|  | PLC系统方式 | * | 运用三菱或同等级品牌PLC完成电气控制 |  |  |
|  | 设备的安全装置 | * | 安全光栅及警示标示 |  |  |
|  | 设备的电控系统 | * | 自带系统,可根据不同的生产料号实现快速更换 |  |  |
|  | 设备的软件接口 | * | 可通过接口（USB等）下载上传数据 |  |  |
|  | 设备的配电柜要求 | * | 走线美观，有线号及线路图 |  |  |
|  | 设备的气路压力大小监测 | * | 气压满足不了设定，即报警，停机功能。 |  |  |
| 设备功能要求 | 设备满足包装替换功能 | * | 部分产品可选择性的实现载带包装和Tray盘包装功能 |  |  |
|  | 设备满足异常报警功能 | * | 发现异常即报警，指示灯亮起 |  |  |
|  | 满足包装满盘提示功能 | * | 人机界面显示包装实时状况 |  |  |
|  | 信息输入端口 | * | 支持扫码枪等多种数据输入包装前读取 |  |  |
| 系统需求 | 能提供接通与第三方MES系统接口通信 | * | PLC程序内开放相应的数据接口，方便后期买方MES系统接入 |  |  |
|  | 设备操作过程需要有事件记录 | * | 操作记录可查 |  |  |
| 服务要求 | 技术支持 | * | 新产品导入期间提供技术支持，需在功能范围内。 |  |  |
|  | 整机保修 | * | 保修一年 |  |  |
|  | 技术培训 | * | 免费培训学时≧7天(设备) |  |  |
|  | 维修人员及响应时间 | * | 专业工程师人员配置充足，国内要求异常反馈12H内响应 |  |  |

附表14

自动上料下载机技术参数偏离表

| 技术指标 | 指标项目 | 识别符 | 指标要求 | 投标方指标 | 偏离状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 自动上料和下载机设备所需供电要求 | * | 三相交流电(380V±10%、50Hz±1Hz) 单相（220V±10%、50Hz±1Hz） |  |  |
|  | 设备尺寸(长*宽*高 mm) | * | 长≤2米，宽≤2m，高≤2.2米 |  |  |
|  | 设备满足是否移动 |  | 可移动，摆放便利 |  |  |
|  | PLC系统方式 | * | 运用三菱或同等级品牌PLC完成电气控制 |  |  |
|  | 设备的安全装置 | * | 安全光栅及警示标示 |  |  |
|  | 设备的电控系统 | * | 自带系统,可根据不同的生产料号实现快速更换 |  |  |
|  | 设备的软件接口 | * | 可通过接口（USB等）下载上传数据 |  |  |
|  | 设备的配电柜要求 | * | 走线美观，有线号及线路图 |  |  |
|  | 设备的气路压力大小监测 | * | 气压满足不了设定，即报警，停机功能。 |  |  |
| 设备功能要求 | 设备满足放置架储料功能 | * | 放置架内可储放多个物料 |  |  |
|  | 设备满足放置架定位功能 | * | 为方便抓取，放置架须做到空间节省，放置方便，定位精度高 |  |  |
|  | 满足放置架回收功能 | * | 使用完成放置架须有到达数量警示功能 |  |  |
|  | 满负荷下载功能 | * | 满足下载时间搭配，同时多个物料进行功能，节拍效率高 |  |  |
| 系统需求 | 能提供接通与第三方MES系统接口通信 | * | PLC程序内开放相应的数据接口，方便后期买方MES系统接入 |  |  |
|  | 设备操作过程需要有事件记录 | * | 操作记录可查 |  |  |
| 服务要求 | 技术支持 | * | 新产品导入期间提供技术支持，需在功能范围内。 |  |  |
|  | 整机保修 | * | 保修一年 |  |  |
|  | 技术培训 | * | 免费培训学时≧7天(设备) |  |  |
|  | 维修人员及响应时间 | * | 专业工程师人员配置充足，国内要求异常反馈12H内响应 |  |  |

附表15

自动测试下料机技术参数偏离表

| 技术指标 | 指标项目 | 识别符 | 指标要求 | 投标方指标 | 偏离状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 自动测试和下料机设备所需供电要求 | * | 三相交流电(380V±10%、50Hz±1Hz) 单相（220V±10%、50Hz±1Hz） |  |  |
|  | 设备尺寸(长*宽*高 mm) | * | 长≤2米，宽≤2m，高≤2.2米 |  |  |
|  | 设备满足是否移动 |  | 可移动，摆放便利 |  |  |
|  | PLC系统方式 | * | 运用三菱或同等级品牌PLC完成电气控制 |  |  |
|  | 设备的安全装置 | * | 安全光栅及警示标示 |  |  |
|  | 设备的电控系统 | * | 自带系统,可根据不同的生产料号实现快速更换 |  |  |
|  | 设备的软件接口 | * | 可通过接口（USB等）下载上传数据 |  |  |
|  | 设备的配电柜要求 | * | 走线美观，有线号及线路图 |  |  |
|  | 设备的气路压力大小监测 | * | 气压满足不了设定，即报警，停机功能。 |  |  |
| 设备功能要求 | 设备满足满负荷测试功能 | * | 满足测试时间搭配，同时多个物料进行功能，节拍效率高 |  |  |
|  | 设备满足异常报警功能 | * | 发现异常即报警，指示灯亮起 |  |  |
|  | 设备满足不良回收功能 | * | 出现测试不良状况，给予指定回收位置 |  |  |
|  | 成品取料功能 | * | 满足达到流水线放置架数量时即提示取料 |  |  |
| 系统需求 | 能提供接通与第三方MES系统接口通信 | * | PLC程序内开放相应的数据接口，方便后期买方MES系统接入 |  |  |
|  | 设备操作过程需要有事件记录 | * | 操作记录可查 |  |  |
| 服务要求 | 技术支持 | * | 新产品导入期间提供技术支持，需在功能范围内。 |  |  |
|  | 整机保修 | * | 保修一年 |  |  |
|  | 技术培训 | * | 免费培训学时≧7天(设备) |  |  |
|  | 维修人员及响应时间 | * | 专业工程师人员配置充足，国内要求异常反馈12H内响应 |  |  |