云平台服务器系统设备采购

# 商务需求

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标人资质 | 无 |
|  | 投标产品资质 | 无 |
|  | 核心产品 | 无 |
|  | 是否允许联合体投标 | 否 |
|  | 是否允许进口产品投标 | 否 |
|  | 节能环保要求 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如属于政府强制采购节能产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效； 如属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
|  | 信息安全要求 | 无 |
|  | 是否需要现场考察 | 否 |
|  | 采购人信息 | 单位名称：中亿国富集团有限公司 |
|  | 预算金额 ，最高限价 | 预算金额：人民币 6500.00万元，最高限价：人民币 6300.00 万元 |
|  | 项目履约时间 | 合同签订后60天内交货、90天内完成安装调试并具备验收条件等 |
|  | 项目履约地点 | 采购方指定地点 |

# 技术和服务需求

## 技术需求

#### 采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计算节点服务器(一) | 否 | 台 | 700 | 不限 |
|  | 计算节点服务器(二) | 否 | 台 | 700 | 不限 |
|  | 分布式存储 | 否 | 套 | 不限制 | 不限 |
| 产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。 |

#### 产品清单及指标要求

- ★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

计算节点服务器（一）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高度 | 2U机架式企业级服务器 |
| 2 | ★ | CPU类型和数量 | 配置2颗相当或优于第二代Intel Xeon Silver可扩展处理器；主频不低于2.1GHz，单颗CPU核心数不少于20C，CPU需支持 AVX512 向量指令集 |
| 3 | ★ | 内存 | 配置2条32GB RDIMM 双列内存 |
| 4 |  | 内存、硬盘扩展性 | 要求支持不少于两种内存类型：RDIMM，LRDIMM；最大可配≥1.5TB；≥24 个DIMM 内存插槽；支持≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者支持≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
| 5 | ★ | 硬盘 | 配置2块960GB ssd热插拔硬盘 |
| 6 |  | RAID控制器 | 支持RAID 0、1、5、支持双RAID卡 |
| 7 | ★ | 网卡 | 配置不少于2个千兆网口 |
|  |  |  | 配置不少于2个10Gb端口网卡，包含两个万兆光模块 |
| 8 |  | 电源 | 配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源≥550W |
| 9 |  | 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，投标产品设备具备远程管理端口，不依赖于OS，对CPU故障、内存故障、硬盘故障、系统宕机故障等进行检测, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作 |
| 10 |  | 支持os | Windows、Linux、VMware 等主流操作系统 |

计算节点服务器（二）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 高度 | 2U机架式企业级服务器 |
| 2 | ★ | CPU类型和数量 | 配置2颗相当或优于第二代Intel Xeon Silver可扩展处理器；主频不低于2.9GHz，单颗CPU核心数不少于16C，CPU需支持 AVX512 向量指令集 |
| 3 | ★ | 内存 | 配置2条32GB RDIMM 双列内存 |
| 4 |  | 内存、硬盘扩展性 | 要求支持不少于两种内存类型：RDIMM，LRDIMM；最大可配≥1.5TB；≥24 个DIMM 内存插槽；支持≥8块3.5 英寸热插拔SAS/SATA硬盘, 或者支持≥16块2.5 英寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘 |
| 5 | ★ | 硬盘 | 配置2块960GB ssd热插拔硬盘 |
| 6 |  | RAID控制器 | 支持RAID 0、1、5、支持双RAID卡 |
| 7 | ★ | 网卡 | 配置不少于2个千兆网口 |
|  |  |  | 配置不少于2个10Gb端口网卡，包含两个万兆光模块 |
| 8 |  | 电源 | 配置1+1冗余热插拔钛金级能效电源≥550W |
| 9 |  | 远程管理 | 配置远程管理卡，具有单独的管理网口，投标产品设备具备远程管理端口，不依赖于OS，对CPU故障、内存故障、硬盘故障、系统宕机故障等进行检测, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱、虚拟介质重定向等操作 |
| 10 |  | 支持os | Windows、Linux、VMware 等主流操作系统 |

分布式存储

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 扩展性 | 本次分布式存储系统建设，需支持未来在线扩展至100PB以上；需支持未来在线扩展至1000台以上 |
| 2 |  | 数据冗余 | 须同时支持多副本及EC纠删码两种冗余模式，且纠删码模式需支持m=1，2，3，4，基于块设备设置冗余配比，可以根据数据重要性灵活调节冗余度，具有节点级冗余保障恢复功能，不能基于RAID卡/RAID软件等实现硬盘保护，存储空间利用率可有效控制在25%--89% |
| 3 |  | 传输协议 | 系统采用前端切片技术，保证数据安全性的同时，提升数据读写效率，并提供专用、高速、安全的POSIX标准分布式块访问协议；支持ISCSI等标准协议 |
| 4 |  | 块设备扩容 | 支持块设备动态在线扩容，单套系统内不限制块设备的数量；单个块设备的容量无限制，支持在线扩展至存储系统的总容量 |
| 5 |  | 数据库集群支持 | 支持Oracle、SQL等数据库，支持Oracle RAC模式的挂载使用 |
| 6 |  | 故障恢复效率 | 单套系统须满足每TB数据恢复时间≤30分钟 |
| 7 |  | 磁盘故障容忍 | 允许单个存储节点内的2个数量磁盘同时发生故障，数据自动恢复至系统内其它正常的磁盘上，数据的完整性不受任何影响，系统可持续提供在线服务 |
| 8 |  | 存储空间动态扩缩 | 支持动态在线扩展/删除，按需增加/减少单套系统容量以及单套系统检索效率，无须停止应用 |
| 9 |  | 数据负载均衡 | 系统内置数据负载均衡功能 |
| 10 |  | 操作系统支持 | 须支持：Windows Server 2012，Windows 10 ，Windows Server 2016，RedHat Linux，Centos Suse等国产操作系统，同时支持所有上述操作系统的32位或者64位版本 |
| 11 |  | 管理工具 | 提供图形界面的监控管理工具，能够查看网络、硬盘、操作系统、内核等硬件基本信息，并通过工具进行配置管理 |
| 12 |  | 快照 | 提供块级快照功能：当存储设备发生应用故障或者文件损坏时可以进行快速数据恢复，将数据恢复至某个可用的时间点的状态 |
| 13 |  | 冷数据扫描 | 当数据不频繁使用时，通过设置周期性数据扫描预知磁盘是否损坏以及进行数据自动恢复，防止磁盘静默错误导致数据丢失 |
| 14 | ★ | 存储配置 | 整套存储配置HDD数据盘的裸容量≥30PB，为保障存储性能，每节点配置SSD缓存盘容量：配置HDD数据盘容量≥1：100 单节点配置要求如下： 配置 2颗存储处理器，核心数≥12核、主频≥2.2Hz 配置≥256GB高速缓存 系统盘：配置≥2块480GB企业级SSD硬盘 SSD缓存盘：单盘容量≤1.92TB HDD数据盘：按照裸容量需求自行选配 配置≥2块双口万兆光口网卡（含光模块） |

## 服务要求

- ★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | ★ | 本次采购的计算节点服务器（一）、计算节点服务器（二） 、分布式存储，需提供原厂商售后服务承诺函。服务内容包括：三年免费保修、7*24小时电话支持、36小时内上门服务。 |

## 付款方式

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 双方合同签订，甲方向乙方支付合同总金额的 100% | 首付款至总合同金额100% |  |

## 评分细则需求

| 名称 | 评分标准★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝 |
| --- | --- |
| 评分细则 | 1.满足招标文件要求，且投标总价由低到高，排名分别为第一名、第二名、第三名 第一名：预中标计算节点服务器（一）420台，计算节点服务器（二）420台，分布式存储整套 第二名：预中标计算节点服务器（一）210台，计算节点服务器（二）210台 第三名：预中标计算节点服务器（一）70台，计算节点服务器（二）70台 2．如果第三名投标总价高于第一名投标总价10%，则第三名预中标计算节点服务器（一）70台，计算节点服务器（二）70台，份额归属第一名 3.如果第二名投标总价高于第一名投标总价5%，则第二名预中标计算节点服务器（一）210台，计算节点服务器（二）210台，份额归属第一名 |

# 中标合同

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律，法规，甲乙双方共同商定。