福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

（标前论证稿）

项目名称：福建省莆田环境监测中心站中心站实验室改造（实验室台柜及配套系统改造）项目

备案编号：B-308002-GK-202210-B0193-IDN

项目编号：[350300]YI[GK]2022005

采购人： 福建省莆田环境监测中心站

代理机构：福建省一十招标代理有限公司

2022年10月

第一章 投标邀请

福建省一十招标代理有限公司采用公开招标方式组织福建省莆田环境监测中心站中心站实验室改造（实验室台柜及配套系统改造）项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：B-308002-GK-202210-B0193-IDN。

2、项目编号：[350300]YI[GK]2022005。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：节能产品，适用于（合同包一），按照第 期节能清单执行。环境标志产品，适用于（合同包一），按照第 期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（合同包一）。小型、微型企业，适用于（合同包一）。监狱企业，适用于（合同包一）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包一）。信用记录，适用于（合同包一），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 本次采购项目中如有属政府强制采购节能产品的(台式计算机、显示设备、空调机、普通照明双端荧光灯、水嘴等），须提供节能证书复印件加盖公章。 投标人所投产品有属国家强制性要求3C的，投标人须提供所投产品3C认证证书复印件或满足国家强制性3C认证要求的承诺函，并对其真实性负责，承诺函格式自拟，否则视为无效投标。 3、投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，提供证书有效复印件,加盖投标人公章。 4、投标人具有建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质，提供证书有效复印件,加盖投标人公章。 5、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质，提供证书有效复印件,加盖投标人公章。 6、投标人具有企业安全生产许可证复印件,加盖投标人公章。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，电子投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、招标文件的获取

7.1、招标文件获取期限：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

7.2、在招标文件获取期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）并获取招标文件(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

7.3、获取地点及方式：注册账号后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

7.4、招标文件售价：0元。

8、投标截止

8.1、投标截止时间：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

8.2、投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，否则投标将被拒绝。

9、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告，若不一致，以更正公告为准。

10、公告期限

10.1、招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2、招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与招标公告的公告期限保持一致。

11、采购人：福建省莆田环境监测中心站

地址：莆田市荔城北大道1099号海西公馆14层

联系方法：0594-2615139

12、代理机构：福建省一十招标代理有限公司

地址：莆田市城厢区龙桥街道民心街249号1104室

联系方法：0594-2278989

邮箱：fjys10@163.com

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省一十招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 中小企业划分标准所属行业 | 采购包预算 | 采购包最高限价 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 实验室专用台柜配套系统 | 否 | 1（批） | 2,046,207.0000 | 工业 | 6844273 | 6844273 | 68442 |
|  | 1-2 | 实验室通排风系统 | 否 | 1（批） | 2,265,047.0000 | 工业 |  |  |  |
|  | 1-3 | 微生物室净化空调系统 | 否 | 1（批） | 216,411.0000 | 工业 |  |  |  |
|  | 1-4 | 微生物室装饰装修系统 | 否 | 1（批） | 301,650.0000 | 工业 |  |  |  |
|  | 1-5 | 实验室部分区域电气系统 | 否 | 1（批） | 217,728.0000 | 工业 |  |  |  |
|  | 1-6 | 实验室智能化系统 | 否 | 1（批） | 1,020,655.0000 | 工业 |  |  |  |
|  | 1-7 | 实验室废水处理系统 | 否 | 1（批） | 217,407.0000 | 工业 |  |  |  |
|  | 1-8 | 实验室供气系统 | 否 | 1（批） | 559,168.0000 | 工业 |  |  |  |

# 第二章 投标人须知前附表（表1、2）

一、投标人须知前附表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |
| --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见投标人须知前附表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 4 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 5 | 12.1 | 本项目推荐项目包1中标候选人数为1家。 |
| 6 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数：本项目确定项目包1中标人数为1家； |
| 7 | 13.2 | 合同签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 8 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 9 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间：应在依法获取招标文件之日起7个工作日内向福建省一十招标代理有限公司提出，依法获取招标文件的时间以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 10 | 16.1 | 监督管理部门：莆田市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 11 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 12 | 19 | 其他事项： 本项目代理服务费由采购人支付。 (2)其他： 2.1代理服务费按照中标金额，以差额定率累进法收取代理费用。收费标准：100万元以内按1.5%计算，100-500万元部分按1.1%计算，500-1000万元部分按1.1%计算。按上述标准*5折收费，项目服务费总限价15000元。 2.2代理服务费缴纳账户：开户名：福建省一十招标代理有限公司；开户行：福建莆田农村商业银行股份有限公司行政服务中心支行；账号：9040210030010000001362。 2.3评审专家劳务报酬由采购人支付，评审专家劳务报酬的标准按《莆田市财政局转发福建省财政厅关于规范福建省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》(莆财购[2017]20号)执行。 |
| 备注 | 后有投标人须知前附表2，请勿遗漏。 |

二、投标人须知前附表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |
| --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子招标投标活动的专门规定适用本项目电子招标投标活动。 （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于电子投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统。电子投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 ③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于投标人进行评审）；招标文件要求复印件的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在电子投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.若投标人提供注明“复印件无效”或“复印无效”的证明材料或资料，应结合上文a条款进行判定，若招标文件未要求投标人提供原件，投标人提供原件，复印件（含扫描件）均视为满足招标文件要求。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在系统规定时间内使用CA证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、项目编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.未按招标文件规定提交投标保证金的，其投标将按无效投标处理。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金同一采购包下有其他投标人提交的投标保证金； b4不同投标人存在串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：招标文件获取、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

# 第三章 投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定获取招标文件并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的供应商承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）电子投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省一十招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响电子投标文件编制的，福建省一十招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省一十招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省一十招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省一十招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省一十招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省一十招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省一十招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省一十招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的电子投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的电子投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、电子投标文件

10.1电子投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行电子投标文件的编制。

（2）电子投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）电子投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为电子投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3电子投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）电子投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5电子投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①电子投标文件应加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②电子投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省一十招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，电子投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在电子投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①电子投标文件中未载明分包承担主体；

②电子投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③电子投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）电子投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省一十招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省一十招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改电子投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与电子投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的电子投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省一十招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省一十招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销电子投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑥中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10电子投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个电子投标文件，并按照招标文件第一章规定在系统上完成上传、解密操作。

10.11电子投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省一十招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为电子投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）电子投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省一十招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省一十招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3本项目的开标环节，投标人可自行选择到开标现场参加开标会或者远程参加开标会。远程参与开标流程的投标人需提前在福建省政府采购网-服务专区中下载远程开标操作手册，并按照操作手册的要求参与开标会。如因投标人自身原因造成无法正常参与开标过程的，不利后果由投标人自行承担。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对电子投标文件的加密情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对参加现场开标会投标人的电子投标文件进行解密。通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程解密开启后，在代理机构规定时间内使用CA数字证书进行电子投标文件的解密操作，逾期未解密的视为放弃投标。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于电子投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）唱标结束后，参加现场开标会的投标人代表应对开标记录进行签字确认，通过远程参与开标流程的投标人须在系统远程签章开启后，在系统规定时间内对开标结果进行签章确认。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场或通过系统提出询问或回避申请。投标人代表未按规定提出疑义又拒绝对开标记录签字或通过系统远程签章确认的，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）若投标人未到开标现场参加开标会，也未通过远程参加开标会的，视同认可开标结果。

※若出现本章第11.4条第（3）、（4）、（5）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“电子投标文件的格式”、“电子投标文件的提交”、“电子投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省一十招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省一十招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理
  投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省一十招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省一十招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的电子投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省一十招标代理有限公司提出询问，福建省一十招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省一十招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自己有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

18、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

18.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

18.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

18.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

18.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

18.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

18.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

19、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

19.1指定媒体：详见招标文件第二章。

19.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

20、其他事项：
  20.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

20.2其他：详见招标文件第二章。

# 第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省一十招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省一十招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省一十招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和电子投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：电子投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| （1）单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| （2）营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| （3）提供财务状况报告(财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| （4）依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| （5）依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| （6）具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| （7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| （8）信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| （9）中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 ④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| （10）联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

①投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

②投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 招标文件规定的其他资格证明文件 | 1、本次采购项目中如有属政府强制采购节能产品的(台式计算机、显示设备、空调机、普通照明双端荧光灯、水嘴等），须提供节能证书复印件加盖公章。 2、投标人所投产品有属国家强制性要求3C的，投标人须提供所投产品3C认证证书复印件或满足国家强制性3C认证要求的承诺函，并对其真实性负责，承诺函格式自拟，否则视为无效投标。 3、投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，提供证书有效复印件,加盖投标人公章。 4、投标人具有建筑机电安装工程专业承包二级（含）以上资质，提供证书有效复印件,加盖投标人公章。 5、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质，提供证书有效复印件,加盖投标人公章。 6、投标人具有企业安全生产许可证复印件,加盖投标人公章。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有） | 1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省一十招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省一十招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

1、资格审查结束后，由福建省一十招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

2、评标委员会

2.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

2.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和电子投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省一十招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建省一十招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

3、评标程序

3.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

3.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指电子投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断电子投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于电子投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的电子投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的电子投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的电子投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形
         无
技术符合性

明细

按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若投标人的技术部分实际得分少于公开采购文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应公开采购文件要求，按无效响应处理。

投标人投标文件技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）的，按无效投标处理。

技术和服务要求中对采购文件第五章以“★”标示的内容出现负偏离的，按无效投标处理。

不符合招标文件中规定的其它实质性要求条款和条件、无效投标条款的。

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

投标文件未按照招标文件规定的格式填写。

商务符合性

明细

投标人的投标文件不满足采购文件“第五章 三、商务条件”中的任何一项要求的，其投标无效。

商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

不符合招标文件中规定的其它实质性要求条款和条件、无效投标条款的。

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形。

投标文件未按照招标文件规定的格式填写。

附加符合性         无
价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出电子投标文件的范围或改变电子投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）电子投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指电子投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响电子投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即电子投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的电子投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省一十招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 项目包1采用综合评分法。

7.2评标标准

采购包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 1、对小、微企业报价给予15%%（工程项目为3%）的扣除。 2、联合协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为1%）的扣除。 3、监狱企业视同上述中小企业享受政府采购扶持政策。4、残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小微企业，按小微企业的扣除比例执行。 5、本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

②技术项（F2×A2）满分为56分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、设备性能、技术参数和设备质量情况 | 40 | 根据各投标人所提交投标文件中对应的招标文件各项技术要求的（各项主要技术性能、功能、配置、产品品质等要求）逐项响应承诺、答复、说明、解释和实质响应情况等情况由评标委员会进行评分，完全满足招标文件要求的得 40 分。 ①技术要求中加“▲”的重要技术要求参数，每负偏离一项扣1分（共 27 项）。 ② 技术要求中加“●”的重要技术要求参数，每负偏离一项扣0.3分（共24项）。 ③ 其他未标注符号的技术要求有负偏离情况的，每负偏离一项扣 0.029 分（200项）,扣完为止。技术要求中的任一条目二级目录负偏离（例：（三）金属表面处理），即视为此条目所属的二级目录指标项负偏离。 （招标文件若有要求提供相关佐证材料的，应提供相关佐证材料，否则不得分。 |
| 3、实验室效果图展示（静态、动态效果） | 2 | 1）各投标人提交实验室静态效果图（包含但不限于前处理室、精密仪器室、微生物实验室等房间），由评标委员会进行评议并评分： ①投标人所展示的效果图空间设计合理性较强、色彩搭配效果较美观，得2分； ②投标人所展示的效果图空间设计合理性一般、色彩搭配效果一般，得1分； ③投标人所展示的效果图空间设计合理性较差或色彩搭配效果较差的，得0分。 备注：1、不提供效果图或提供不全的，均不得分。 |
|  | 3 | 2）各投标人提交实验室720云全景虚拟现实效果视频展示（包含但不限于前处理室、精密仪器室、微生物实验室等房间），通过对未来实验室空间水平360度和垂直360度环视全景虚拟现实效果展示，提前呈现施工后的效果情况。由评标委员会进行评议并评分： ①投标人所展示的720虚拟现实效果图展示房间内容的完整度较好、整体色彩空间视觉效果较好，得3分； ②投标人所展示的720虚拟现实效果图展示房间内容的完整度一般、整体色彩空间视觉效果一般，得2分； ③投标人所展示的720虚拟现实效果图展示房间内容的完整度较差或整体色彩空间视觉效果较差，得1分； 注：1、效果图不提供或提供不全的，均不得分。 2、各投标人以U盘形式提交720云全景虚拟现实效果视频文件（MP4格式）时间控制在6-10分钟。 3、720云全景虚拟现实效果视频展示，须在投标现场，由各投标人自配电脑及视频播放工具进行播放展示。 4、720云全景虚拟现实效果展示视频文件中，须配有相关文字或语音解说。 |
| 4、实验室环境综合控制与智能化管理系统功能现场展示评比 | 5 | 投标人按要求提供实验室环境综合控制与智能化管理系统的系统功能的演示视频展示，对如下“视频演示内容要求”中的每一项内容进行打分： 视频演示内容要求（包括但不限于以下要求）： ①B/S架构登录入口功能模块：无需安装app，分别通过电脑、手机、平板电脑的浏览器对系统进行同步登录。（投标人关于该项展示的内容符合采购需求，系统开发设计合理，功能清晰，得1分。不提供或者提供的实验室集成管理系统功能现场展示内容不符合采购需求的，不得分）。 ②通风设备集控监控功能模块：通过动态图形展示风机运行状态、房间余风量控制参数（至少包括：房间总排风量、房间总送风量、通风柜排风量、房间压差）、房间温湿度参数、紧急模式和值班模式、定时任务。（投标人关于该项展示的内容符合采购需求，系统开发设计合理，功能清晰，得1分。不提供或者提供的实验室集成管理系统功能现场展示内容不符合采购需求的，不得分。） ③洁净压差和机组监控功能模块：通过动态图形展示净化房间的压力监控、净化空调机组的运行状态数据监控及远程控制功能。（投标人关于该项展示的内容符合采购需求，系统开发设计合理，功能清晰，得1分。不提供或者提供的实验室集成管理系统功能现场展示内容不符合采购需求的，不得分。） ④供气集中监控功能模块：分别展示气体泄漏和气瓶压力数据监测功能。（投标人关于该项展示的内容符合采购需求，系统开发设计合理，功能清晰，得1分。不提供或者提供的实验室集成管理系统功能现场展示内容不符合采购需求的，不得分。） ⑤报警信息记录及推送系统功能模块： 1）演示报警信息的推送过程：可在微信接收报警信息的推送，需能清晰看见微信推送平台主体账号是投标人所有。 2）报警记录功能。分别记录报警时间，报警内容，报警阈值。3）微信报警：消息统计功能，可通过柱状图和趋势图反馈微信推送记录数量;报警历史记录，记录包括消息内容，消息发送时间，发送状态。（投标人关于该项展示的内容符合采购需求，系统开发设计合理，功能清晰，得1分。不提供或者提供的实验室集成管理系统功能现场展示内容不符合采购需求的，不得分。） 现场功能展示要求说明： 1）投标人参照功能展示内容的相关内容制作功能展现视频文件，形式要求展示真实可用的原型系统（视频要求录制原型系统的演示过程，截图或PPT等形式无效）。投标人没有提供该视频文件的视为其投标文件不响应招标文件要求，评审委员会可以按照不利于投标人的内容为准进行评审，该评分项不得分。 2）该视频文件佐证投标文件，投标人在该视频文件中不得对其投标文件内容做出任何额外的承诺和修正。 3）视频文件是投标文件截图的佐证材料。该视频文件刻录为光盘或U盘，如果使用U盘建议设置为只读状态，避免该视频文件因非正常原因被无故删除。视频文件格式为MP4，时长最多不超过 10 分钟，评审时播放时间不超过该时限。 4）提供了该视频文件的投标人，由各投标人自配电脑及视频播放工具进行播放展示。投标人没有提供该视频文件的、无法播放的均视为其投标文件不响应招标文件要求，评审委员会可以按照不利于投标人的内容为准进行评审，该评分项不得分。 5）提供该视频文件须配有相关的文字或语音解说。 |
| 5、施工组织方案 | 2 | ①根据各投标人针对本项目提供的施工安全保障及现场施工组织管理机构方案情况，由评标委员会进行评议并评分：对工程施工安全及整体认识程度、表述完整、清晰；施工段划分清晰合理、符合规范要求；施工机械、施工人员劳动力配备符合项目的实际需求得1分，否则不得分。 ②根据各投标人针对本项目提供的设计总进度计划和施工总进度计划及保证措施方案情况，由评标委员会进行评议并评分：工期进度符合招标文件要求；计划编排合理；进度保证措施可靠，已完工程保护措施完善得1分，否则不得分。 |
| 6、项目重点难点分析及合理化建议 | 2 | 要求投标人提供本项目暖通专业（通排风及净化专业）施工的重点难点分析及对应的建议措施，由评标委员会进行评议并评分：（1）提供重点难点问题分析数量5个以上且重难点分析准确，建议措施合理，得2分；（2）提供重点难点问题分析数量不超过5个时，根据对重难点分析的准确性，建议措施的合理性,得0-1分。 |
|  | 2 | 要求投标人提供本项目智能化专业施工的重点难点分析及对应的建议措施，由评标委员会进行评议并评分：（1）提供重点难点问题分析数量5个以上且重难点分析准确，建议措施合理，得2分；（2）提供重点难点问题分析数量不超过5个时，根据对重难点分析的准确性，建议措施的合理性,得0-1分； |

③商务项（F3×A3）满分为14分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、认证情况 | 3 | ①投标人具有ISO9001系列质量管理体系认证、ISO14001系列环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证的,得1.5分；（注：以上认证证书须在有效期内且包含经营范围涉及“实验室相关内容”，且须提供上述证书在“全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接及查询截图加盖投标人公章，同时具备以上三个认证得分，否则不计分） ②投标人具有中国环保产品认证证书的得0.5分；（注：以上认证证书须在有效期内且认证产品名称和系列包含：金属实验室家具、桌台类、柜类，且须提供上述证书在“全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接及查询截图加盖投标人公章，否则不计分） ③投标人具有《实验室环境综合控制与智能化管理系统》计算机软件著作权登记证书，且登记证书上著作权人与投标人名称一致的得0.5分。需提供该项计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章予以佐证，否则不得分。 ④投标人具有《洁净实验室自动监控系统》计算机软件著作权登记证书，且登记证书上著作权人与投标人名称一致的得0.5分。需提供该项计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章予以佐证，否则不得分。 |
| 2、业绩情况 | 3 | 评标委员会根据各投标人所提供的2019年1月1日以来（日期以验收报告为准，由投标人在国内所完成的同类环保类实验室业绩，要求须同时涵盖实验室专用台柜系统、实验室通排风系统 、实验室净化系统。每提供1份全面、合格业绩得1.5分；满分3分。注：实验室专用台柜配套系统包含（也称实验家具、实验室专用设备设施、实验室基础装备等近似名称）、实验室通排风系统(也称暖通系统、有害气体输出净化系统等近似名称)、实验室净化系统（也称洁净系统、净化空调系统等近似名称）等专业。 （投标人需提供中标公告下载网页并注册网址、中标通知书、合同关键页、验收报告，其中验收报告均需通过建设单位、设计单位、施工单位、监理单位签字盖章确认，缺一不可）。 |
| 3、专业能力 | 2 | ①根据各投标人提供的自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的洁净室建设项目类似业绩且通过第三方检测机构检测【温度、相对湿度、照度、噪声、换气次数、沉降菌、悬浮粒子（洁净度）等检测结果应符合《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011，提供一份满足以上要求的齐全合格业绩的得1分，满分1分。 【投标人需提供业绩清单（包含但不限于以下内容：项目编号、项目名称、业绩金额等内容）、相关业绩中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，同时提供国家认可且有资质的第三方检测机构出具的具有法律效力的监测报告复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。】（原件备查） 注：承接业绩整体为洁净室建设项目或承接的业绩项目包含洁净室建设的均予以认可。 ②根据各投标人提供的自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接的实验室废水处理项目类似业绩且通过第三方检测机构检测【废水处理的检测结果应符合相关标准（检测项目应包含但不限于：pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群等）】，提供一份齐全合格业绩的得1分，满分1分。 【投标人需提供业绩清单（包含但不限于以下内容：项目编号、项目名称、业绩金额等内容）、相关业绩中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，同时提供国家认可且有资质的第三方检测机构出具的具有法律效力的监测报告复印件，未同时提供以上各项证明材料的，该项业绩不给予计分。】（原件备查）。 注：承接业绩整体为实验室废水处理项目或承接的业绩项目包含实验室废水处理的均予以认可。 |
| 4、技术团队力量 | 2 | 拟派本项目项目负责人及技术负责人资格情况进行打分： ① 拟派项目负责人具有建设行政主管部门核发的有效建筑工程（或机电工程）专业壹级建造师注册证书并且具有高级工程师职称证书。 ② 拟派本项目技术负责人具有高级工程师证书且具备建造师证书。 同时满足以上①②的要求得2分； 未满足①②中的全部要求的得0分。 注：以上人员须提供相关证书复印件及投标时前6个月本单位为其缴纳社保证明作为证明材料，未提供的不得分。 |
|  | 2 | 拟派管理人员配置情况进行打分：安全员、施工员、质量员、资料员、造价师、机械员、材料员等人员配置情况；以上人员配置齐全，团队人数配置能够完全承担本项目实施要求的，有效推进项目进行的得2分。具有基本人员配置，团队人数配置对比存在差距，对推进项目进行有一定作用的得1分。团队人数配置不齐全，不能有效承担本项目实施要求的得0分。 注：以上人员须提供相关证书复印件及投标时前6个月本单位为其缴纳社保证明作为证明材料，未提供的不得分。 |
| 5、售后服务 | 2 | ①投标人获得达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011五星级售后服务认证证书，得1分。（投标人须提供有效期内的相关证书复印件并加盖投标人公章，原件备查） ②根据各投标人针对本项目提供的技术支持、产品保修期及售后服务保障、培训等方面的情况由评标委员会进行评议并评分：在满足招标文件基本要求的前提下，技术支持全面、产品保修期及售后服务保障措施有力周到、培训计划完备、有详细的售后服务手册的得1分；否则不得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额低于该采购包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一采购包内节能、环境标志产品报价总金额占该采购包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

无

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

# 第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

品目号1-1 实验室专用台柜配套系统

一、产品技术总体参数

（一）技术参数

1.外型尺寸：长、宽、高的误差≤2mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤2mm，2000mm的误差≤3mm，3000mm的误差≤3mm；地脚平稳性：误差≤ 1mm。

2.所有实验台应有很强的稳 定性及承重性能，每沿米的承重应在400kg以上。

3.钢结构部件表面经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。

4.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。

5.产品标准符合：

GB/T  3324-2017      《木家具通用技术条件》

GB/T  3325-2017      《金属家具通用技术条件》

GB/T  18580-2017     《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T  18584-2001     《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》

GB   24820-2009     《实验室家具通用技术条件》

GB/T  17657-2013     《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

（二）生产工艺

钢结构部件表面经静电粉末喷涂处理，平整光滑，无喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。

1.各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动，金属配件做除锈和防腐处理。

2.金属构件选用抗冲击性强，柔性好的材质，保证长期使用不变形。

3.金属构件焊接部分采用先进的CO2气体保护焊，有效避免假焊、虚焊、漏焊，保证长期使用不变形、脱落。

4.做工精细：表面平整、手感光滑，无划痕。所有工件几何尺寸精确，一致性好，平直度高，目测无弯曲与扭曲；铁件弯曲处，饱满、圆滑、自然。

5.坚固耐用：自身稳固，受力较大的部件连接处，有加强设 计。紧固件、连接件均使用高强度镀锌金属件，不易损坏，可换性强，便于维护。喷涂表面与所有贴面附着牢固，无气泡，不易脱落，硬度较大，不易划伤，有较强的抗涂鸦能力与防破坏能力。

（三）金属表面处理

1.预处理：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、水洗等过程。

2.喷涂：环氧树脂有色粉末静电喷涂，在高温烘箱内固定成光滑表面。

（四）其他要求

1.产品应可任意拆卸组合，利于电气维修和清洁卫生，应具有最佳的经济性能比。

2.具有预防、处置液态化学危险品渗透和溅落的考虑。带水池的实验台，实验台与水池的连接部，有防止潮湿、发霉、积尘的考虑。柜体内安装水管的，应有防止外部结露的技术。

3.具灵活拆卸组合的部分，以便于内部保洁、水电气管线维护、处理撒泼物质。同时便于移动和与其他家具组合搭配。

4.实验台带水池的，水池应与台面紧密连接；洗刷专用水龙头可部分考虑用不锈钢材质；通风柜内带水杯或水池的，台、杯或池的连接处不得漏水，连接的缝隙光滑、平整、不内陷、无藏水积垢的缺陷。

二、实验台柜配套家具技术参数

（一）实验台（主要包括边台、中央台、仪器台、电脑台、工作台、周转台等）

1.实验台台面板

1.1台面选用不小于12.7mm厚实芯理化板台面，具备良好的耐化学试剂能力、良好的物理性能，耐刮磨，耐高温，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。实验台实芯理化板台面应满足以下参数要求。

1.1.1产品化学性能

●通过国家认可并具有资质的检测机构按照GB/T 17657-2013人造板及饰面人造板理化性能试验方法（4.41表面耐污染性能测定—方法2中室温24h测试条件）进行的随意抽检检测化学试剂分级检验结果均为5级。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

●在常温环境下，将以下污染物：98%硫酸、99%乙酸、65%硝酸、37%盐酸、48%氢氟酸、37%甲醛溶液、13%次氯酸钠、3%双氧水等 ，置于试件表面，接触时间不少于16h，表面无明显变化。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

1.1.2产品物理性能

▲通过国家认可并具有资质的检验检测机构按照“GB/T 7911-2013热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板”进行检测，其物理性能达到或优于标准要求：耐湿热性能、耐污染性能、耐水蒸气性能、耐龟裂性能、耐香烟灼烧性能均达 5 级，无变化或无明显变化。抗冲击性能（0.324kg，1m）凹陷直径不得大于 6.1 mm，无破损。耐刮划性（金刚石划痕法）≥1N，试件表面无大于90％的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象。抗拉强度不得低于 93.5MPa。弯曲强度不得低于167MPa。弯曲弹性模量不得低于1.48*104MPa。产品耐磨性能：r≥1000。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

▲通过了 CCS 依据 1974 年 SOLAS 公约及其修证案第 2 章第 3、5、6 条及 IMO2010 年 FTP规则第 2 部份和第 5 部分的认可标准，产品的最大总热值 ≤45mj/m^2,低播焰性合格。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

●通过国家认可并具有资质的检验检测机构按照GB/T 17657-2013进行检测，体积电阻≥9*108，具有很强的抗静电效果。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

●通过国家认可并具有资质的检验检测机构按照GB/T 2406.2-2009进行检验，耐阻燃氧指数（%）大于35。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

1.1.3产品的环保性能

●通过国家认可并具有资质的检验检测机构按照GB 18580-2017进行检测，甲醛检测数值为0.103（标准要求≤0.124 mg/m3），限量标识达到E1级。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

●通过国际权威机构的检测，挥发性有机化合物的测定值≤0.002 mg/m3，甲醛值≤0.004 ppm，总醛类值≤0.004 ppm，苯基环已稀<0.001 mg/m3，单体非甲烷烃类物质未检出。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

●根据 GB 6566-2010 标准，要求放射性元素用于装饰装修材料时，需同时满足其中内照射指数 lRa≤1.0，外照射指数 Iγ≤1.3, 内照射指数 lRa＜0.1，外照射指数 Iγ＜0.1，符合 A 类产品要求。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

●通过国家认可并具有资质的检验检测机构按照HJ 571-2010进行检测：总挥发性有机化合物（TVOC）释放率为 0.09mg/m2·h；按照GB 18580-2017进行检测：甲醛释放量为 0.005mg/m3，并出具获得CMA或CNAS认可的检测报告。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

1.1.4产品抗菌性能

●由 SGS依据 ISO22196:2011 标准进行测试，具有很高的抗菌效果。满足以下检测要求：大肠杆菌 ATCC 8739 抗菌活性值不得低于 6.6。金黄色葡萄球菌 6538P 抗菌活性值不得低于 6.2。肺炎克雷伯氏菌 ATCC 4352 抗菌活性值不得低于 6.5。铜绿假单胞菌 ATCC 9027 抗菌活性值不得低于 6.0。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的检验检测报告复印件加盖投标人公章。）

2.实验台结构：采用全钢落地柜体结构。

2.1钢制落地柜体结构

2.1.1所有柜体正面为平装嵌入式结构设 计，如除正面踢脚板凹入部分外，各端面板（如门板，抽屉），上/侧柜体边框都在同一水平面不可有突出，以避免钩破实验袍等造成意外，所有表面接缝均应光滑平整，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。

2.1.2柜体

2.1.2.1柜体为独立的、可拆装落地式结构，主要材料采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准要求。单元柜体含单门柜、双门柜和三抽屉柜等。

2.1.2.2 柜体一般深度为：500mm（±5%），高度为820mm（±5%）。

2.1.2.3 柜体所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手。

2.1.2.4 柜体组装采用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层，工件所有连接部分经过双面环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。

2.1.2.5 柜体背板为一体结构，无活动背板，若因特殊情况，可增加活动背板或拆卸个别柜体。

2.1.2.6 实验室家具所用抽屉要明确抽屉高度、抽屉拉出比例以及抽屉承重，抽屉拉出比例至少占其长度的80％，安装好的抽屉滑轨承重力需达20Kg。

2.1.3柜门

2.1.3.1门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。

2.1.3.2所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手。

2.1.3.3门板配置门扣组及橡胶缓冲装置。

2.1.4抽屉

2.1.4.1抽屉采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。

2.1.4.2所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手。

2.1.4.3抽屉底部和四面抽墙应为独立拆装结构组装用拉铆螺母经19kn以上拉力铆固，配合不锈钢机丝螺丝连接方便现场组装，不破坏防腐涂层。

2.1.4.4工件所有连接部分经过双面环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。

2.1.4.5抽屉配置橡胶缓冲装置。

2.1.4.6不使用另外的工具即可将整个抽屉拆卸取下。

2.1.5层板

2.1.5.1层板用1.0mm冷轧钢板经数控冲切、折弯成型。

2.1.5.2所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手。

2.1.5.3工件所有连接部分经过双面环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。

2.1.5.4所有带柜门的实验柜均可配备活动层板，每20mm可自由上下调节高度。

2.1.5.5每层层板承重为大于25kg。

2.1.6设备夹层（边台、中央台设备夹层）

2.1.6.1靠墙实验台背面离墙空间为设备夹层，中央台中部空间为设备夹层。

2.1.6.2设备夹层用于隐藏从地面预留或天花板引出服务柱到实验台面的水、电、气管路。

2.1.6.3设备夹层与实验台空位交接处设有活动检修板，拆装方便。

2.1.7设备夹层（仪器台特殊定制功能的设备夹层）

2.1.7.1仪器台为不靠墙放置，实验台背面向外延伸150mm的空间为设备夹层。

2.1.7.1设备夹层由与柜体同样板材嵌装而成，其中侧板、背板、底板与实验台平齐，顶面从实验台台面底面向下45o角倾斜，并与侧板、背板、底板对接。

2.1.7.2设备夹层用于隐藏从地面预留或天花板引出服务柱到实验台面的水、电、气管路。在顶板上对应仪器附近的位置开孔，以便水、电、气管路引向实验台面使用。

2.1.7.3设备夹层背板为活动检修板，拆装方便。

2.1.8活动检修板

2.1.8.1依据图纸及相关说明所示，于实验台柜体间配置座位空间，其上以连接件与两侧柜体单元或C型框架上端连接，其下方空档应以活动检修板遮挡装饰，连接件的下方为座位膝部置放空间。

2.1.8.2检修板用1.0mm冷轧钢板经数控冲切、折弯成型。

2.1.8.3所有工件外露部分用满缝焊接经打磨抛光处理，表面光滑不刮手。

2.1.8.4工件所有连接部分经过双面环氧喷涂，避免因水份或者试剂渗漏进接缝后出现腐蚀生锈。

2.1.8.5后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。

▲全钢实验台须符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

▲全钢实验台喷涂符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》环保检测报告，其中铅、汞、硒、锑、砷重金属物检测结果应为未检出。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

▲全钢实验台喷涂符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法 》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》中性盐雾试验500h，乙酸盐雾试验48h后达到10级标准或以上的检测标准。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

▲全钢实验台符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：桌面水平耐久性试验，加力150N，循环次数达到6万次。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

3.实验台配套技术参数

3.1五金件

3.1.1铰链

3.1.1.1采用自闭式带阻尼110度铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。

3.1.1.2非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定，开合时无噪音，达到五金行业标准。

3.1.1.3最大承重力达45Kg，开合最少达十万次以上，使用寿命长，耐腐蚀性能强。

3.1.2导轨

3.1.2.1抽屉采用三节静音导轨，静音设 计，表面经过环氧树脂喷涂。运动负重≥25kg开合达八万次以上，使用寿命长，滑轨畅顺及静音效果佳。

3.1.3拉手

3.1.3.1采用与抽屉或者柜门一体成型一字型拉手，防腐易清洁。抽屉宽度超过600mm以前时，应配置两组拉手。

3.1.4缓冲胶粒：双开式门片间需装设缓冲胶粒，以防止碰撞磨损。

3.1.5门扣组：门扣组需以304#不锈钢螺丝固定。

3.1.6可调地脚

3.1.6.1高强度可调地脚，采用M10不锈钢螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，通过不锈钢制作的M10*60 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-40mm。

3.1.7滚轮

3.1.7.1滚轮配备自润滑轴承，每一个滚轮必须轮转动，并有制动锁。

3.2试剂架

3.2.1采用台面安装型试剂架，直接固定在台面上，以方便配置增减拆装，立柱采用40mm×100mm×1.5mm钢板数控加工而成，表面经高压静电环氧树脂粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，层板采用12mm厚单面磨砂玻璃，四周磨直边处理，光滑，不伤手，配不锈钢（铝合金）护栏，层板高度可调节。

3.2.2边台试剂架规格为L×250×800mm，中央台试剂架规格为L×400×800mm，跨度L不建议超过1500mm。

3.2.3试剂架配有贴立柱放置的90度垂直钢制立柱配插座，以便节省实验台上的空间及加强试剂架稳 定性。

3.3电气配件

采用二三插，安装于设备夹层内，插座默认为10A二三孔插座，特殊情况可配置16A三孔插座。每个插座标配4平方电线，特殊情况可配置其他规格电线。

3.4水配件

3.4.1PP水杯、水槽

3.4.1.1水槽、杯槽采用耐酸碱的聚丙烯PP水盆。主要搭配 PP存水器，防止虹吸现象。

3.4.1.2材质：采用高密度PP新料注塑成型，耐腐蚀耐酸碱；稳 定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。

3.4.1.3厚度：根据强度要求设 计厚度为5mm-8mm。溢水管：新款溢水管与水盆一体注塑成型，防止废水溢出水盆及台面，保障是实验室的安全性。

3.4.1.4附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。

●3.4.1.5耐化学性：经试剂10%醋酸，10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。投标时提供水槽检验检测报告及第三方承保合同复印件并加盖投标人公章（原件备查）。

3.4.2三口水龙头

3.4.2.1符合GB 25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准。

6.4.2.2主体材料：直管、臂管、鹅颈弯管均采用铜管制造。鹅颈弯管可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射，陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准，开关旋钮: 高密度PP,人体工学设 计,手感舒适。

3.4.2.3水龙头总整高度555mm，主管直径26mm，弯头直径22mm，鹅颈管直径19mm,重量1700g。

●投标时提供中国节水产品CQC认证试验报告复件印加盖投标人公章（原件备查）。

3.4.3台式洗眼器

3.4.3.1主体:加厚铜质H59-1。

洗眼喷头:加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛。

3.4.3.2莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。

3.4.3.3防尘盖: PP材质, 平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落。使用时自动被水冲开。

3.4.3.4水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用。

3.4.3.5控水阀:止逆阀,其阀门可自动关闭。

3.4.3.6前置过滤器：配有小型前置过滤器主要的去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害。

3.4.3.7供水软管:长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

●3.4.3.8包含1.管螺纹精度，2.螺纹表面，3.抗压强度，4.外观，5.启动开关灵活，6.水柱喷射高度，7.水流量等7项检测项目。投标时提供检验检测报告复印件并加盖投标人公章（原件备查）。

3.4.4落地式紧急冲淋器

3.4.4.1地面安装型，数量及安装位置依据图纸及相关说明所示。

3.4.4.2洗眼/脸及全身冲淋一体整合式安全装置。

3.4.4.3参 考尺寸：①淋身器高：2050mm ±5%；②洗眼器高：950mm ±5%；③入水管口径：Ф25mm；④排水管口径：Ф25mm。

3.4.4.4水压：大于2 bar。

3.4.4.5流量：大于42公升/分钟。

3.4.4.6操作方式：①淋身器为连杆式拉动开关；②洗眼器为手动推板开关并附脚踏开关。

3.4.4.7材质：304#不锈钢材质。

3.4.4.8冲淋头：冲淋头需可提供下方冲淋区全面的水柱覆盖面。

3.4.4.9洗眼器：采双口气泡式出水莲蓬头设 计，下具集水盆，莲蓬头外罩橡胶软质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部时造成碰撞二次伤害，护杯罩口具防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖具链条与护杯连结可防脱落。

3.4.5滴水架

3.4.5.1材质：高密度PP，款式新颖，有现代感。

3.4.5.2类型：单面。

3.4.5.3底部托盘中间设有排水孔。

3.4.5.4可拆卸式滴水棒，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放。

3.4.5.5安装方式：壁挂式/台式。

●3.4.5.6经测试干架应能承受19.6N挂重测试,面板应能承受100N拉力测试。投标时提供滴水架检验检测报告复印件并加盖投标人公章（原件备查）。

（二）特殊实验台

1.天平台

1.1结构

1.1.1结构:全钢结构,三级防震设 计,可独立调节水平,防震良好，适用于万级以下的天平操作。

1.1.2框架：主体结构采用1.5mm厚冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳 定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，保护层附着力经落物撞击测试合格；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。

1.2台面

1.2.1采用单片厚60mm及以上的黑色国产大理石制作。

1.2.2台面外侧上缘采用圆弧R角倒圆处理。

1.2.3台面置于钢制框架顶部，由安装于四个角落的高精度防振垫片予以挑空支撑。

1.2.4大理石台面应满足以下技术参数要求：

▲大理石须符合GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》放射性A类标准。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

▲大理石耐污染性符合须符合JC/T 908-2013《人造石》标准。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

1.3五金及配件

1.3.1把手：采用铝合金一字型内嵌拉手，防腐易清洁。

1.3.2地脚：高强度可调地脚，组合结构，底座材质为耐酸橡胶，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。

2.高温矮台、培养矮台

2.1台面选用不小于20mm厚大理石台面，具备良好的耐化学试剂能力、良好的物理性能，耐刮磨，耐高温，抗变形，经久耐用，无需维护，安全环保。

2.2结构：D-Frame钢结构

2.2.1框架：主体结构采用1.5mm厚40*60mm冷轧方形钢管制成的天平台专用框架，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳 定性及承重能力强；钢材表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理，其保护层厚度为≥75μm，保护层附着力经落物撞击测试合格；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。静态承重＞250kg，使用寿命＞15 年。

2.2.2柜体、门板、层板、抽屉（如果有）结构同“实验台”要求。

2.3五金及配件

2.3.1合页（内嵌结构）

2.3.1.1  1.5mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。

2.3.1.2非焊接方式将合页和柜体及柜门固定，开合时无噪音，达到国际五金行业标准。

2.3.1.3每片门板至少配置两个合页。开合最少达十万次以上，使用寿命长，耐腐蚀性能强。

2.3.2拉手：采用铝合金一字型内嵌拉手，防腐易清洁。

2.3.3可调地脚：采用改性硬聚氯乙烯地脚（可调节20～40mm），外加防腐伸缩套。具有耐腐蚀性高、抗老化性能好、寿命长等优点，特别是防震效果佳，且防腐伸缩套可多层保护地脚，使其免受外部气体腐蚀。

2.3.4插座：采用二三插，安装于设备夹层内，插座默认为10A二三孔插座，特殊情况可配置16A三孔插座。每个插座标配4平方电线，特殊情况可配置其他规格电线。

3.不锈钢台

3.1材质：台面、框架均为304#不锈钢材质。

3.2结构：框架以不少于40×60mm的不锈钢整体焊接成型。

3.3台面：台面内包夹板，台面外包304#不锈钢，整体焊接成型，总厚度为不少于25mm，台脚为304#不锈钢管并带可调脚，承载性好，牢固边角打磨光滑无毛刺。

3.4不锈钢台应满足以下技术参数要求：

▲符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准，检测内容：形状位置公差、木工及外观要求、安全性能要求、力学性能，全部判定结果为合格。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查。）

▲不锈钢材质符合GB/T 11170-2008《不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》，其中质量分数Cr (%)≥18.00、Ni (%)≥8.00。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

（三）全钢高柜（主要包含试剂柜、排风试剂柜、试剂矮柜、器皿柜、器皿矮柜、资料柜、储物柜、样品柜、更衣柜等高柜）

1.柜体

1.1柜体均应为完整独立的全拆装式结构，各部件拆装简单快捷，结构牢固的落地型全钢制柜体设 计。

1.2柜体采用不少于1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。

2.侧板

侧板采用不少于1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。

3.门板

3.1门板采用不少于1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。

3.2结构为双层中空加泡沫；门板配置橡胶缓冲装置。

4.层板

4.1层板采用不少于1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，配模具成形层板托。

4.2排风式柜体的层板，采用表面开孔通风式设 计，层板上开Ф12mm左右的通气圆孔，以利于柜内空气流通。

4.3器皿柜的层板为抗倍特冲孔活动层板，每层可负重不少于30kg，共分为四层，可适用各种不同的器皿的规格要求。

4.4更衣柜，上设不锈钢挂衣管，下设一层鞋柜，便于放置衣服及鞋。

5.五金及配件

5.1地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设 计，通过不锈钢制作的M10*40 螺杆连接组合，防震性能好，且具耐腐蚀、耐老化、减震及防滑的功能，在不水平的环境下可调节台的水平，调节高度为0-30mm。

5.2合页（柜门内嵌结构）：不少于1.5mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达180度。

5.3把手：采用铝合金一字型内嵌拉手，防腐易清洁。

5.4实验高柜中的试剂柜、器皿柜应满足以下技术参数要求：

▲试剂柜、器皿柜喷涂符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》环保检测报告，其中铅、汞、硒、锑、砷重金属物检测结果应为未检出。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

▲试剂柜、器皿柜喷涂符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法 》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》中性盐雾试验500h，乙酸盐雾试验48h后达到10级标准或以上的检测标准。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

▲试剂柜、器皿柜符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：拉门耐久性试验，循环次数达到8万次。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

（四）气瓶柜：（包含单瓶气瓶柜、双瓶气瓶柜、三瓶气瓶柜等）

1.主要用途：主要存放可燃、难燃、助燃气体钢瓶。

2.规格要求：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。所用钢板金属喷漆涂层硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等理化性能满足GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准要求。

3.把手采用钢质镀铬旋柄式把手，门把具上中下三点式插梢以确保门片锁合强度，并附锁。

4.配件

4.1柜内配置有功能架，可方便安装气体减压阀，且配备有钢链以固定气瓶。柜体地板高30mm，配防滑脚垫。

4.2柜体顶置板带通透孔，在柜体内外均有相应孔洞矩阵，用于内外连通管道和电线，可与通风系统对接。

4.3地脚：水平可调地脚高度0—50mm。

（五）危险品柜（毒品柜）

1.主要用途：存放毒品、易制毒易制爆等危险品。

2.基本要求：安全性能高，易清洁，安装方便美观与其它家具搭配协调。

3.技术参数

3.1 1.0mm厚钢材质，形成38mm中空的双壁结构。

3.2 层板采用经过特殊处理的高强度镀锌钢，大大增加了耐腐蚀性能，且层板的安全荷载量可达175Kg。防酸碱安全柜在层板上标配的高强度聚丙烯托盘，一体成型，耐腐蚀性和耐用性都非常强。

3.3 柜门边缘的专业处理，门与门缝隙更小，副柜门密封性更好，更安全。

3.4 三点联动式的锁门设 计，在同一位置具备双锁功能，更安全，更可靠；独特的锁芯设 计使维修更方便，省时又省力。

3.5 专业的顶部平面设 计使此处不易藏污纳垢，清洁更为方便。

3.6 铰链为不间断的钢琴式铰链，自行开模精铸，更为精准，使柜门开启、闭合更顺畅。

3.7 严主体涂层为环氧与聚酯纤维混合的涂料，不但化学腐蚀性好，而且防止紫外线。不仅在可视的柜体表面，更在隐蔽的内表面进行了耐腐蚀处理，杜绝了生锈乃至被腐蚀的隐患。

3.8 当警示语标贴都采用反光标签。

（六）货架

1.货架结构

1.1货架立柱采用由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。

1.2货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。

1.3货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。

1.4横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。

1.5货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。

2.主架与副架

中型货架是由立柱，横梁，层板组装而成的，独立的一组有两片立柱，这样的货架叫做主架。将几组货架组装成为一列，那么除了第一组需要两片立柱外，其他的可以和它前面的一组共用一片立柱，这样的货架叫做副架。此举可以节空间，牢固性能也比单组的稳固，存储量也大大的提高。

3.承重设 计为货架每层承重为100-150kg。

（七）全钢通风柜

1.外壳：采用不少于1.0MM厚冷轧钢板，经过酸洗、磷化等防锈处理，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度为≥75微米，最后经高温固化而成，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，防水。

2.内衬

2.1采用不低于5mm厚抗倍特板为内衬板。

2.2内衬组装螺丝皆以塑料材质之盖板遮盖，避免和柜内气体接触，并保持美观。耐稀酸碱及有机溶剂、易清洗。

2.3三节式导流板设 计，组装螺丝皆以塑料材质之盖板遮盖，避免和柜内气体接触，并保持美观。

3.台面板

3.1采用20mm厚一体成型高温烧制实验室专用陶瓷台面，釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。

3.2通风柜陶瓷台面应满足以下技术参数要求：

●断裂模数要求:依据GB/T3810.4-2016标准检测,检测结果为:平均值≥60MPa,单个值≥55MPa。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

●吸水率要求：依据GB/T3810.3-2016标准检测，检测结果为：平均值≤0.01%，单个值≤0.01%。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

●为确保性能的稳 定性,应满足SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测,检测中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

●放射性：提供国家级的辐射限量检测报告，依据GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果必须符合：内照射指数≤0.2，外照指数≤0.2。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

▲光老化试验，氙灯照射400小时以上无可视颜色变化。投标时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

●台面载荷测试：为保证仪器承重安全，提供 “载荷测试”检测报告，试验方法&试验要求：“将试样放在方形框架上，支撑方钢宽度50mm,施加一个500kg的均匀分布的载荷，保持48小时。试验后无破损”。投标时提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

●可溶性元素含量检测：提供可溶性元素含量检测要求检测的包含锰、汞、铅、镉等元素的检测报告复印件加盖投标人公章，检测结果为符合。原件备查，

●表面耐干热性能、耐湿热性能根据GB/T 17657-2013标准检测结果是5级。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

▲耐光色牢度性能根据GB/T 17657-2013标准检测结果大于4级。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

▲破坏强度：依据GB/T 3810.4-2016标准检测，要求检测结果破坏强度≥14200N。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

●抗冲击性（恢复系数）：依据GB/T4100-2015标准检测，要求检测结果≥0.83。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

●压缩强度：要求陶瓷台面在干燥的状态下检测结果压缩强度≥200MPa,水饱和的状态下检测结果压缩强度≥200MPa。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

▲陶瓷台面不易受力弯曲，要求依据GB/T 26696-2011标准检测，检测结果弯曲弹性模量值≥59200MPa。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

抗细菌性：提供陶瓷台面表面不吸附细菌的检测证明，要求依据 JC/T897-2014检测，检测结果抗大肠杆菌抗菌率，金黄色葡萄球菌抗菌率均不小于99.8%和肺炎克雷伯氏菌的抗菌率不小于96%。

●耐液体介质：依据GB/T 9274-1988(2004)标准检测，耐化学试剂正辛烷、硼氢化钠、氢氧化钾（≥65%)等不少于5种试剂，检测结果为表面无明显变化。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

▲抗冲击性能：台面抗冲击性能良好，钢球在≥750mm的高度进行冲击后，板面无破损，且压痕直径不大于10mm。投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件加盖投标人公章，原件备查。

4.视窗

4.1采用5mm厚钢化安全玻璃，透明度高，安全保险。

4.2视窗框采用车窗滑道设 计，上下开启灵活方便，噪音小，可上下开启最大幅度为800mm。

4.3推拉门底部设 计有橡胶减震垫块，解决了通风柜在高浓度酸碱，水气较重的恶劣环境下生锈、腐蚀、掉色、美观等问题。

4.4采用重锤悬吊方式调节视窗开启高度，重锤后置，可拆卸后背板检修重锤，视窗与重锤之间的平衡索采用同步带（链条）。

4.5实现无级平行式升降，施以＜0.5Kg压力可停留在任何位置，可以上下推拉，利于实验物品的存放。

5.视窗把手：采用一字型铝合金型材。

6.照明：30W日光灯组，照明不少于300LUX。

7.通风孔：顶板开通风孔，1200mm通风柜采用φ250通风孔；1500mm与1800mm通风柜采用φ315通风孔。

8.水槽：采用高密度PP材料，耐强腐蚀,如王水:受力壁厚可达6mm，平整，不变形.表面纹理:槽沿表面处理为皮纹，耐刻刮，与大部分台面板表面纹理一致。

9.水嘴：采用实验室专用加厚铜质模具化单联水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理；防酸、防碱。耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射。

10.排气管道：PVC或PP管，具耐腐蚀性能。

11.插座

11.1采用二三插，安装于设备夹层内，插座默认为10A二三孔插座，特殊情况可配置16A三孔插座。

11.2 每个插座标配4平方电线,特殊情况可配置其他规格电线。

12.技术指标：噪音：≤62Db（国标）；风速：0.5m/s三段式排风。

13.通风柜应满足以下技术参数要求：

▲通风柜须符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》及GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测标准。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

▲通风柜喷涂符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》环保检测报告，其中铅、汞、硒、锑、砷重金属物检测结果应为未检出。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

▲通风柜喷涂符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》中性盐雾试验500h，乙酸盐雾试验48h后达到10级标准或以上的检测标准。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

▲通风柜符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》标准：拉门耐久性试验，循环次数达到8万次。（投标时提供符合该项技术参数指标要求的第三方出具的具有CMA或CNAS的检验检测报告复印件加盖投标人公章以及 “国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台”的查询链接、查询截图加盖投标人公章，原件备查）

（八）PP通风柜

1.柜体部分：采用防腐PP聚丙烯瓷白色10mm材料制作，通过同色焊条专业冷折热熔焊接一体成型。

2.柜体内衬：采用防腐实验室专用PP聚丙烯瓷白色10mm材料冷折热熔焊接一体成型，表面具有耐腐蚀、抗高温特点、防渗漏、易冲洗。

3.导流板：采用防腐PP聚丙烯瓷白色10mm材料制作，具有耐腐蚀、防渗漏、易冲洗。

4.台面板：采用20mm厚陶瓷板台面板（陶瓷台面技术参数同“全钢通风柜”台面一致）。

5.视窗：6mm厚耐高温钢化玻璃。 窗口把手：机械挤压一体成型塑料把手。

6.照明：防腐灯座，40W日光灯。

（九）万向抽气罩

1．PP材质，管道直径75mm，罩口直径：420mm。

2．顶部连接件铝合金360°旋转装置坚固耐用。

3．罩口：拱型/杯型。

4．集气罩：高密度PP/PC，材质 罩口加装360°旋转装置，确保罩口能够360°旋转，做到无死角吸风。

5．关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。

6．关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。

7．关节连接杆：304不锈钢。

8．关节松紧旋钮：全铜材质确保螺纹不滑丝，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。

9．气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。

10．覆盖范围：长度3.15，以固定架为中心最大活动半径可达2040mm 。 长度2.6米以固定架为中心最大活动半径可达1600mm伸缩导管75mm/110mm 改性PP。

11．固定底座：为高密度PP材质，由模具注塑一体成型，非粘接而成，牢度强，不脱底。材质厚实，安装更方便，且安装后外观平整度高，光滑无凹凸，不易变形。

12．抽气罩材质通过以下测试，耐腐蚀，耐高温、不易破损。

13．①常温下，经30%的硫酸、30%的盐酸、30%的氢氧化钠、甲苯、乙醚试剂中各48小时，样品表面无变化。

②常温下，主要零部件在110℃的温度中持续1小时，样品表面无变化。

③常温下，经0.5J冲击试验3次后，任一部件不应有破裂等影响强度的现象。

●以上①、②、③投标时提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查。

（十）原子吸收罩/悬挂式排气罩

1．材质：采用304#不锈钢材质制作。

2．制作工艺

2.1所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨。

2.2无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺及假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。

3．其他要求

3.1耐腐蚀。

3.2管颈装有伸缩节和风阀，上下高度可调节。

品目号1-2 实验室通排风系统

一、项目概况

(一)本项目实验室通风设备分布在一至五层。

(二)为保证实验过程中产生的有毒有害气体不外泄，实验室排风设备根据其分布的特点、建筑结构特征、系统控制和节能降噪等要求设 计为8套离心风机集中排风系统，19套直接排风系统，1套除尘系统。消防排烟、空调等不包含在实验室通风图纸内。

(三)普通实验室通风柜末端装置采用局部排风方式；仪器室排风采用原子排风罩、万向罩相结合的定点排风方式；房间全面排风采用百叶排风方式。

(四)屋面离心风机集中排风均采用节能环保安全通排风系统（含静压差传感器、控制模块、变频器等部分）。

(五)经与使用方沟通，了解其实验废气产生量极少，采纳其意见不对废气进行处理。

二、设计依据

(一)《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

(二)《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

(三)《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275-2010）

(四)《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》（GB50254-2014）

(五)《环境空气质量标准》（GB3095-2012/XG1-2018）

(六)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

(七)《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版

(八)《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

(九)相关资料及甲方提供资料

三、设 计范围

实验室设 计范围：大楼一~五层局部实验室排风设备的排风系统、局部房间整体排风。包括排风管道设 计，设备、废气处理设备、阀门选型等。

四、技术要求

(一) 通风管路：通风管路的布置要求做到“短、平、顺、直”，材质要考虑到防腐蚀的要求，排风管道表面光滑、美观、布局及连接整齐，关键节点内设导流板。

(二) 通风设备：通风设备的风量、风压和材质等要满足使用要求，并留有一定余量。

(三) 通风系统：通风系统整体采用变风量控制系统，实验室房间要考虑整体通风换气,实验室排风系统采用楼顶排放方式；排风风管通过室内管井上至屋顶，新风采用空调处理后集中补风，补风口要远离排风口；重点解决空调与通风的平衡问题,以求运行能耗低与通风效果良好之目标，降低综合运行能耗。

(四) 实验室换气次数：所有实验室内的空气都应被排放出室外而不得循环使用。因此，要保证实验室室内为负压，实验室不会对周边区域形成交叉污染。一般实验室全面排风的换气次数：6～12次/小时。

(五) 通风柜监测与控制：通风柜的控制主要采用风速控制系统。当通风柜排风降到预设的安全标准时（换气次数不足，有害气流抑制率不足，或故障等）应有响应的报警提示。如果相邻空间区域之间的气流方向被认为是很重要的，则要求在出现风量不足或者是出现不利气流方向时，控制系统进行指示或报警。自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速, 火灾及意外有紧急排放功能。

(六) 实验室气流与压力控制：通常情况下，办公区应始终保证相对于廊道和实验室的相对正压；实验室内应始终保持负压，以避免实验室内产生的毒害气体交叉污染。实验室应可以提供合适的排风量，使得气流通过正确的流向，实验室气流方向应从低危险区域向高危险区域流动，从某一区域进入另一区域时。气流设 计应从办公区域，廊道，以及其他辅助区域流入实验室，保持实验室内的适当负压，确保实验室内的气流不外泄到走廊。

五、技术指标

(一) 支管路内风速6～8m/s, 干管路内风速8～12m/s；

(二) 通风柜面风速：0.5 m/s，单台1500*850*2350通风柜设 计风量1500m3/h；万向罩设 计风量为200m3/h；试剂柜设 计风量为150m3/h；

(三) 换气次数：一般实验室全面排风的换气次数：6～12次/小时；

(四) 通风系统使用终端噪声≤60db；

(五) 集中排风系统的同时使用系数为1.0；

(六) 排风系统需采取有效的补风措施，并保持实验室内的适当负压（5～10）Pa，确保实验室内的气流不外泄到走廊，且补风不能影响室内温度。

六、实验室气流控制系统整体要求

(一) 气流控制目标

1.保证实验操作区域的安全

通风柜设定安全面风速为0.5m/s，保证在通风柜调节门在任何操作条件下维持安全面风速恒定，确保有害气体无溢出。

2.保证建筑物内的气流方向正确

本方案设 计中心化验室为微负压控制（围护结构密封度良好的情况下，微负压值为-1Pa-10Pa），其气流走向为：办公室→走廊→实验室→通风柜及其他排风设备排出建筑物。

(二) 总体控制方案

1.通风柜排风控制

系统内的通风柜为变风量型，即通风柜调节门须根据使用要求动态调整。当通风柜的调节门开度发生改变时（操作面的大小变化），如果通风柜的排风量恒定，通风柜的开口面风速必然会相应变化，这样会造成柜内有害气体溢出。因此，针对此种应用，设 计采用变风量气流控制系统控制通风柜排风。

2.排气罩排风控制

排气罩使用时，排风应满足设 计要求；排气罩不使用，排风即可减少。这一控制功能在满足系统安全运行要求的同时，进一步满足了节能要求。

3.房间补风（送风）控制

房间内的排风大于补风（送风），将造成房间一定的微负压，若排风与补风的差值恒定，房间微负压就会稳定。

- 实验室气流系统具体控制方案与设备 选型

(一) 通风柜排风控制

1.系统总体要求

1.1通风柜的操作面开启区域，平均面风速达到：0.5m/s±15%。

1.2面风速控制系统持续地监测通风柜实际排风量，根据视窗高度计算出视窗开口面积对应的排风量，当排风管道压力变化或视窗高度发生变化时,系统快速反应，且响应及稳定时间为≤1S。

1.3每个通风柜的顶部的变风量排风阀，应选用快速反应蝶阀，还应考虑到防腐、气密性及结构强度要求，所用的阀门应为模压一体成型PP材质碟阀，带气密环确保高气密性无啸叫。

2.系统功能要求

2.1系统采用位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制方式，直接测量并在彩色液晶触摸屏上显示当前平均面风速，视窗实际高度，延时关机状态，自动视窗控制状态等；

2.2自动调节风量以恒定不同状态下的安全面风速；

2.3不安全的条件下，声音及数字显示报警，有报警消音按键，可消除报警声音；

2.4有人、无人操作状态下，面风速可手动切换；

2.5通风柜视窗超限高/面风速超限报警；

2.6延时自动关机，可在操作者离开后按设定时间排风后自动关闭系统，安全方便节能；

2.7意外发生时有紧急排放功能；

2.8用户参数设置需支持：面风速控制（手/自动）模式设定、照明（手/自动）模式设定、工作面风速设定、待机面风速设定、视窗安全高度设定、延时关机时间设定等用户参数设定。

3.产品配置要求

3.1控制面板及控制器

3.1.1具有全彩色液晶显示面板，整体屏幕不小于4.3寸电阻全监控面板（全屏可切换界面），有显示及直接操作功能。显示界面可在主界面、用户参数界面、系统参数界面之间切换，所有参数（包含实时平均面风速值、阀门开度、温度等）均可就地设置，液晶显示屏应有调整相应指示，且进入参数界面应设置密码保护，避免误操作。所有按钮均为独立按钮，方便清洁，可靠性高。可设置系统启停、照明控制、紧急排风、排风延时自动关机、报警消音等独立按钮用于快速直接操作功能；

3.1.2支持位移与管道实测风量和需求风量对比双路控制模式，通过位移传感器进行快速调节，待调节窗稳定后，依据管道实测风量和需求风量对比进行精确调节，维持面风速恒定；

3.1.3具备紧急排风按钮，紧急情况下，通过此按钮实现最大排风操作；

3.1.4具有工作及待机模式运行，可通过人体感应自动将通风柜切换至待机运行降低能耗；

3.1.5具备系统关机模式，在通风柜长期不使用时可切换系统关机模式，排风阀全关；

3.1.6可对多种危险状态进行报警提示，如：包含风速(超高/低)异常报警、视窗超高报警、温度过高报警等；

3.1.7通过液晶屏显示安全/危险运行状态，可设定工作平均面风速上下限、待机平均面风速、调节窗位移报警。具有声光报警功能，可以设定静音模式；

3.1.8具备多项自定义扩展功能（如杀菌灯控制、自动视窗控制、多门通风柜控制）；

3.1.9控制器支持Modbus通用网络协议，所有数据上传至集中监控统一监控管理。

3.2变风量蝶阀

3.2.1变风量蝶阀应是针对化学实验室的特殊要求设 计的快速变风量调节阀。变风量阀应具有快速反应能力，气密性高，采用PPs材质，具备高度防腐、防火等众多特性。直径250mm或315mm，模压一体成型确保高强度及耐用性，带文丘里效应测量段，精确测量风量；

3.2.2执行器驱动方式：高速电动执行器全行程≤2.5秒，必须采用性能好的执行器；

3.2.3执行器控制模块自带反馈微处理器实现高稳 定性；

3.2.4轴杆与阀体连接处采用低阻尼材料自润滑联接，最大限度减小执行器阻力。为了提高更强的防腐能力，与废气接触部分不允许有任何金属部件；

3.2.5轴杆与蝶叶模压一体成型设 计，以保证高耐腐蚀性；阀叶带硅胶密封圈，保证气密性；3.2.6连接方式：同时具有法兰连接或直插式连接，方便现场管道对接施工。

3.2.6阀体应符合以下技术参数要求：

▲阀体防腐符合GB/T 11547-2008 耐化学试剂性能的测定，外观无可见变化；投标时提供防腐《测试报告》复印件加盖投标人公章。

▲阀体防火阻燃等级为UL 94 V-0级；符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级的的B1等级；投标时提供具有检测资质的第三方机构出具的燃烧《测试报告》复印件加盖投标人公章。

▲阀体风量控制符合JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》在指 定阀前静压范围内，输出风量与设定风量平均偏差不应大于8%；投标时提供由有资质的检测机构出具的《变风量蝶阀检测报告》复印件加盖投标人公章。

3.3位移传感器

3.3.1控制系统必须采用视窗位移传感器以确保控制系统动作可靠性；

3.3.2高精度电位器带一条包塑不锈钢拉索（钢索直径不小于0.6mm），拉索直连到调节门或者其配重上；

3.3.3测量精度优于1mm，重复性优于1mm，自动校准。量程范围不小于0-1100mm，选用可靠性高、耐用性好的品牌；

3.3.4随调节门位置移动，电位器电阻改变，在通风柜控制器上产生一个0～10VDC的调节门开度信号；

3.3.5外壳为防腐蚀的PP材质；

3.3.6安装方式：固定支架或螺纹安装。

▲投标时提供实验室变风量通风柜风速自适应控制系统计算机软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章。

（二）房间补风控制

1.补风控制系统采用联动控制，排风与补风均采用变频风机，设置管道静压传感器，根据管道内压力的变化调节排风与补风风量。

2.风量调节阀无需直管段，以适应设备夹层内拥挤的空间。

3.阀门前后压差范围在150Pa到750Pa之间时压力无关。

（三）排风与补风风机控制

1.风机控制要求

1.1根据使用要求，通过自动控制系统启停风机。

1.2风机处于运行状态下，控制系统变频控制风机转速，将系统末端最不利阀门前后压差控制在300Pa。

2.控制系统配置：每台风机配置一台变频器控制风机转速。

排风系统稳定，系统中变风量蝶阀工作正常时，将压力变送器检测到的末端阀门前后压差作为设定值，例如，P=300Pa。当该排风系统中通风柜或排气罩使用排风量减小时，压力变送器检测到的数值便会大于设定值，此时通过控制变频器减小风机转速，直至压力变送器检测到的数值接近或等于设定值；反之，则通过控制变频器增大风机转速，使风机输出的风量对应为系统所需要的风量。

（四）气流控制系统要求和安全保证

1.采用门高传感器调节通风柜排风量，排除了工作人员在通风柜前移动和遮挡时对排风量的影响。

2.根据实际需要精确排风，节能效果显著。

3.排风系统与补风系统联动，实现了操作和控制上的一体化动作，自动化程度高。

4.系统配置科学完善，无缺陷，无隐患，材料选用经得起考验的成熟产品。

5.通风柜调节门移动时，变风量蝶阀在3秒中内调节风量到位，确保操作人员在使用时有害气体无逸出。

6.监视面板具有当前面风速及使用状态显示功能，使操作人员了解通风柜是否工作良好。

7.当设备工作不正常，通风柜监视器具有声光报警功能，第一时间警告操作人员。

8.通风柜控制系统具有紧急逃生设置，当操作人员认为有异常情况时，按下Max钮，系统立即处于最大排风状态，为逃生赢得时间。

9.通风柜排风变风量蝶阀经过防腐处理，不用定期维护，加强了安全性。

10.房间补风变风量蝶阀风量调节速度小于3秒，保证在通风柜操作时房间微负压的稳定及当通风柜排风量减小时房间不会出现瞬时正压。

八、系统运行噪声控制

为创造一个安全、舒适的实验工作环境，系统使用终端噪声要求控制在58dB以下。要求将从以下几方面加以保证：

（一）选择适宜的管道风速

参照国家有关技术标准和经验参数，通风系统支管路内风速控制在6～8m/s, 干管路内风速控制在8～10m/s，可以达到理想的抽风效果，发挥良好节能降噪效能。如果风速过小，虽然有一定的降噪效果，但势必导致风管通风截面积大，占地面积大，投入大，不经济。如果风速过大，则摩擦阻力增大，系统噪音和能耗相应增大，同样不可取。

（二）系统划分合理

系统划分合理，通风管线做到短、平、顺、直，减少系统摩擦阻力也是降低噪音的关键。

（三）施工工艺精良

选用光滑、平整的风管材料；焊接面严实、光滑、平整，风管吊装、牢固可靠；弯头、三通、变径等呈弧状连接，设置导流板等等可有效减小系统摩擦阻力，降低噪音。

（四）静压变频控制系统

在开启一台或多台排风设备的不同工况下，通过管道静压变频控制系统，改变风机运行频率，调节适宜的系统排风量，达到节能降噪目的。

（五）安装消音装置

风机进口安装阻抗式消声器、软连接，设置混凝土风机基座，安装风机减震垫。

九、主要设备及主要材料材质

（一）风管系统

排风风管采用难燃的PP管材，风管具有防腐等性能，且内壁光滑，外形美观。支、吊架圆管采用A3钢抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管。板材厚度详见下表：

| 风管直径或 长边尺寸mm | 板材厚度 mm |
| --- | --- |
|  | 圆形风管 | 矩形风管 |
|  | 微、低压系统 | 中压系统 | 微、低压系统 | 中压系统 |
| 320以下 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 320-500（含500） | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 500-800（含800） | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 800-1250（含1250） | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 1250-2000（含2000） | 6 | 10 | 8 | 10 |
| 2000以上 | 按设 计 | 按设 计 |

注：高压系统按设 计规定。

风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度和严密性要求应符合设 计或下列规定：

1.风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂；

2.矩形风管的允许漏风量应符合以下规定：

2.1低压系统风管QL≤0.1056P0.65；

2.2中压系统风管QM≤0.0352P0.65。

（二）防火阀

当风管通过防火墙或楼面时需要装防火阀。所有风管穿竖井时，均安装钢制防火阀，平时常开，当火灾报警动作后，风管内的温度升到至70℃时，防火阀易熔片熔断，防火阀关闭，防止火灾蔓延。

（三）电动调节阀

1.电子调节阀采用数显可调角度的电动风阀，有记忆功能（即可以记住此次调节的角度，下次打开时仍然调到设 计的角度）,可调节每个通风末端的压阻平衡。

2.阀体随风管系统材质而定，排风系统阀门采用耐腐蚀PP材质，阀体叶片带软橡胶密封垫。

（四）防腐离心风机

1．采用耐酸碱腐蚀的玻璃钢变频离心风机，风机性能曲线优良，满足风量、风压要求；

2．风机安装在房顶；

3．风机外壳材质：FRP耐酸碱Viny1Ester树脂制作（玻璃钢）；

4．叶轮材质：FRP耐酸碱Viny1Ester树脂制作（玻璃钢）；

5．铁架材质：SS41+EPOXY 防锈；

6．风机结构紧凑、噪声低、耐腐蚀、耐高温、强度高、使用寿命长；

7．风机电机为变频电机，配置电机防水、防尘装置；

8．风机进口采用阻抗式消声器，并具有耐腐蚀作用，采用软接头柔软连接，并对风机采取减震措施；

9．风机出口应设有防雨帽和防昆虫及啮齿动物的网。

（五）消声器

1．阻抗复合性消声器；

2．外壳采用有机玻璃钢制作，内衬消音纤维片；

3．接方式：法兰连接或承插连接；

4．性能：可有效降低噪声5～10分贝；

5．阻抗复合性消声器；

6．外壳采用有机玻璃钢制作，内衬消音纤维片。

（六）变频器

1．风机水泵应用；

2．循环软起；

3．用户自定义U/F曲线；

4．内置RFI滤波器作为标准配置，适用于第一和第二环境。

十、竣工验收

(一)通风工程的竣工验收，是在工程施工质量得到有效监控的前提下，通过整个分部工程的无生产负荷系统联合试运转与调试和观感质量的检查，按本规范要求将质量合格的分部工程移交建设单位的验收过程。

(二)通风工程的竣工验收，应由建设单位负责，组织施工、设 计、监理等单位共同进行，合格后即应办理竣工验收手续。

(三)通风工程竣工验收时，应检查竣工验收的资料，一般包括下列文件及记录：

1．图纸会审记录、设 计变更通知书和竣工图；

2．主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检（试）验报告；

3．隐蔽工程检查验收记录；

4．工程设备、风管系统、管道系统安装及检验记录；

5．观感质量综合检查记录。

(四)观感质量检查应包括以下项目：

1．风管表面应平整、无损坏；接管合理，风管的连接以及风管与设备或调节装置的连接，无明显缺陷；

2．风口表面应平整，颜色一致，安装位置正确，风口可调节部件应能正常动作；

3．各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠；

4．风管、部件及管道的支、吊架型式、位置及间距应符合本规范要求；

5．风管、管道的软性接管位置应符合设 计要求，接管正确、牢固，自然无强扭；

6．通风机的安装应正确牢固；

7．消声器安装方向正确，外表面应平整无损坏。

(五)室内噪声的检测

1．测噪声仪器应采用带倍频程分析的声级计。

2．测点布置通风柜操作窗口上沿左中右三点和下沿左中右三点或按工艺要求设定。测试方法：六点数据取平均值。

品目号1-3  微生物室净化空调系统

一、设计依据

（一）《洁净厂房设计规范》（GB50073－2013)

（二）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016)

（三）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

（四）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

（五）《高效空气过滤器》（GB/T 13554-2020)

（六）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018版））

（七）《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011)

（八）《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008)

以上规范如有更新：采用新规范执行

二、设计内容

(一)设计范围

洁净实验室区域位于三层的洁净室和五层的洁净室，设 计内容包含净化空调系统、新风过滤系统、暖通管道、阀门、控制系统等整体化设 计，消防排烟不在本次设 计范围，舒适性空调、通风详见细化专业。

(二)设计参数

洁净实验室，含缓冲、更衣、主实验室，缓冲、主实验室洁净度等级7（万）级，更衣洁净度等级8（十万）级。

三、洁净实验室净化空调技术要求

(一)洁净空调风系统

1.本系统包括空调送风、新风和回风系统，主要工作包括以下内容：

1.1风管及部件的制作与安装：包括风管、三通、软接各类变径及异形管、法兰及支吊架的制作与安装；风口、阀门等的制作与安装；

1.2洁净空调设备安装：包括组合式空调机组的安装。

2.防腐与绝热：主要包括设备支吊架防腐及风管保温。

3.单机及系统调试：主要包括末端设备、洁净空调系统、空调控制系统等调试。

(二)一般要求

1.所有送抵工地的材料及设备均应是全新制品，并有不能擦掉的印章标记，以识别不同的等级、物料和制造商。

2.采购的产品必须是合格产品，须具有产品合格证、质量证明文件和性能检测报告；且应附有原厂的标志牌，详细标明厂家名 称、机种型号和系列编号等技术资料随供货时一并提供。

3.所有提供的材料及设备须符合招标图纸和本招标文件的规定，以及业主/监理工程师的要求。

4.有关设备的功能和噪音度须按照国家认可的机构/组织制定的标准进行测试和鉴定。

5.有关设备应符合国家相关标准、规范的要求。

6.在有关设备运送、储存及安装期间应采取正确的保护设施，以确保设备在任何情况下不受破损，应符合国家规范与相关标准。

四、洁净电气

(一)洁净室配电系统施工应按现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015的要求，对所需各种材料、管线、盘柜、开关、灯具等检验合格后进行。

(二)洁净区用电线路与非洁净区线路应分开敷设；主要工作（生产）区与辅助工作（生产）区线路应分开敷设；污染区线路与清洁区线路应分开敷设；不同工艺要求的线路应分开敷设。

(三)洁净室所用100A以下的配电设施与设备安装距离不应小于0.6m，大于100A时不应小于1m。

(四)洁净室的配电盘（柜）、控制显示盘（柜）、开关盒宜采用嵌入式安装，与墙体之间的缝隙应采用气密构造，并应与建筑装饰协调一致。

(五)洁净环境灯具宜为吸顶安装。吸顶安装时，所有穿过吊顶的孔眼应用密封胶密封，孔眼结构应能克服密封胶收缩的影响。当为嵌入式安装时，灯具应与非洁净环境密封隔离。单向流静压箱底面上不得有螺栓、螺杆穿过。

五、洁净空调配件技术要求

(一)空调风管

1.风管制作使用的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设 计和现行国家产品标准的规定。

2.空调通风管道除图纸特别注明外均采用镀锌钢板制作，法兰接口；法兰间垫3mm厚的8501密封胶带；板材厚度及加强处理等要求须符合规范(GB50243-2016)的规定。

3.对镀锌钢板，镀层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷；对普通薄钢板，表面不得有裂纹、结疤和锈斑。

4.凡用于空调送风、回风的风管均要求配25mm厚B1橡塑保温棉。

5.柔性风管软接头的材料应为非燃或难燃材料，适用于指 定的风压和气温条件，并符合要求的气密性标准。

(二)净化空调部分

1.净化空调系统安装施工须在土建装修完成后开始，施工前现场应打扫干净。

2.净化空调系统安装施工程序和方法须严格按照《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）及《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定执行。

3.风管采用镀锌钢板制作，其材料选用及风管弯头制作应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）的规定，咬口接缝处必须涂密封胶，法兰螺钉孔和铆钉孔间距不应大于100mm，风管法兰密封垫厚度宜为3~5mm。

4.风管安装前应檫拭干净，达到风管内无油污，无浮尘。施工完毕或暂停施工时应将开口封闭，防止灰尘进入。风管保温层外表面应平整、密封，无胀裂或松弛现象，保温结束后不得在风管壁上开孔和上螺钉，不得破坏系统的密封性。风管安装后，进行保温前，应用漏光法进行漏风检查。

5.净化系统风管和设备、风机连接处设人造革软接头，光面向里。

6.高效过滤器采用内连接方式安装，以便于更换。

7.净化空调系统送回风总管及主干管处应设风量测量段，以便于运行调试。

(三)风量调节阀

1.所有调节阀在任何操作状态下，不能产生震动或声响。

2.在系统调校完后，所有调节阀的调节位置应清楚及永久标识。控制杆应与调节阀位置一致。

3.在调校完后，调节阀可以六角固定螺丝固定在调校位置上。

4.当调节阀紧闭时其漏风程度不能大于5％。

(四)百叶风口

1.百叶风口应由铝合金材料制作，经氧化防蚀处理后，颜色按装修图要求选用。

2.须按照图纸所示的尺寸和送风量提供适当的百叶风口，同时须提供气密垫圈以防止接口处泄露。

3.所有百叶风口须为易装拆型，能方便从管道拆除以对管道内的附件作检修。

4.防雨百叶风口需要设置带防尘防虫网，防止昆虫或蚊虫进入管道对洁净度影响。

六、洁净风管及部件的制作与安装

(一)风管制作前，应将图纸与现场实地核对，对可能出现的误差按现场实况作出调整。

(二)当安排布置风管系统的走向时，须同时参照建筑及结构图，以提供一完善的风管系统，并需在工地与其它专业的施工协调。

(三)在施工期间，须对有关风管、辅助设备及各开口地方作出妥善的保护和覆盖，以避免外来物污染和损坏。如发现部分管道及附件受损时，须作无偿更换。

(四)风管内壁须保持光滑，不能容许有任何阻碍气流的障碍物；现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面。

(五)在风管适当的位置，装设适量的易拆除式检修门，以方便对风管系统内的调节阀、过滤器、防火阀、控制元件等进行维护工作。

(六)风管的支吊架宜按照国标图集与规范GB50243-2016选用强度和刚度相适宜的形式和规格。

(七)保温风管不能直接与支、吊、托架接触，应垫上坚固的隔热材料，其厚度与保温层相同。

(八)支、吊、托架的预埋件或膨胀螺栓，位置应正确，牢固可靠，埋入部分不得油漆，并应除去油污。

(九)无论在图纸上有否明确显示，所有风管的分支管道均应装设调节风阀，以便能有效地调节干管和支管的风量。风阀安装后应能在操作范围内自如操作，且其四周须保持气密。

(十)须按招标图纸所示和依照当地消防条例。

(十一)各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠、阀扳关闭应保持严密。

(十二)风口与风管的连接应严密、牢固，与装饰面相紧贴；各类风口安装应表面平整，与室内线条平行；各种高效送风口的风口面应与吊顶平行；有调节和转动装置的风口，安装后应调节灵活、可靠。

(十三)在与设备(如组合式空调机组等)接驳时，须与接驳口处装设柔性软接头(一般长度为200mm左右)，以防止震动传送。

七、洁净空调设备部件与材料要求

净化空调机组及所配套风机及其系统设备、部件与材料的选择还应符合如下要求：

(一)洁净空调送风风口：配套洁净送风口，专用带阻尼（纱网）或不锈钢孔板均匀送风，保证层流效果。配高效过滤器。

(二)净化空调机组

净化空调系统技术要求

1．室外机（压缩冷凝部分）要求

1.1机组的压缩机需要采用性能好的直流变频涡旋压缩机,直流变频压缩机需要采用高压腔的不对称涡旋盘设 计减小相邻两室压力差，降低泄漏率，运行振动更小，噪声 更低。采用高转速集中卷钕稀永磁同步电机，实现15~140rps超宽运行范围，效率更高，寿命更长。

1.2机组采用直流变频直膨系统，制冷剂为R410A，采用独立模块组合，多压缩机系统需要每个系统独立，能够单独运行。而且能够实现10~100%无级调节，节能高效。机组需要具有超宽运行范围，需要满足48℃高温制冷，-15℃低温制热，均能快速响应，稳定运行。

1.3机组的节流需要采用电子膨胀阀，电子膨胀阀通过检测压缩机回气温度以及回气压力控制，过热度控制可靠，控制精度高，使用时候根据现场情况设置过热度，确保机组运行稳定。液体管路上设置过滤器内有不锈钢过滤网，能过滤系统中的杂质，确保系统安全可靠的运行。

1.4机组采用独立模块化设 计，单个模块机组宽度小于800mm，方便电梯运输；框架部分采用不小于1.5镀锌板，面板采用不小于1.0镀锌板，经数控冲压折弯设备加工成型，表面进行喷塑处理，塑层牢固，色调高雅，防腐防锈能力强；机组换热器需要增加防护网，防止在使用或运输过程中碰倒翅片，对机组运输进行防护。

1.5机组需要超长连接管技术，自带外置油分，强制过冷装置，喷液系统等，满足机组在超长连接管运行稳定。

1.6空气处理部分的功能段为：新回风混合段、G4板式初效过滤段、F8袋式中效过滤段、蒸发盘管段、电再热段、电极加湿段、送风机段等。

2.箱体

2.1空调箱体采用全断冷桥铝塑复合型材，三道无胶密封设 计，由面板直接拼装而成，面板采用段冷桥阴阳槽扣合结构，具有更好的机械强度和更低的漏风率。边框为铝合金砂面氧化处理的铝型材，机组外面板采用彩钢板+彩带，精巧的工业设 计，使得机组外观美观。

2.2箱体面板采用双面（内、外面板）全钣金结构，机组外板采用彩钢板厚度不小于0.4mm，内壁采用镀锌钢板，厚度不小于0.4mm，内充填充≥25mm厚保温层；面板材料应满足相关标准要求，可以承受2000Pa的压力。机组冷桥因子符合欧洲标准的TB1等级；机组箱体保温层与壁板结合牢固密实，箱体内表面应平整、光滑，不应出现凹凸不平，箱体连接件有防冷桥措施。

2.3空调箱体采用无冷桥隔热桥面板结构，面板内、外钢板不得直接接触，搭接处应有断冷桥介质隔开；机组面板必须采用螺钉或螺栓紧固，螺钉或螺栓所有面板固定螺栓内藏，表面平整美观。箱体面板拼接处采用浮雕铝合金包角进行处理，进步防止漏风。

2.4▲机组箱体要求漏风率低、密封性好。面板与框架之间及其它连接件之间需采用高弹性密封条密封，保证机组具有良好的气密性。按照GB/T14294-2008《组合式空调机组》标准检测，当机组内静压保持正压1000Pa时，机组的漏风率不得大于0.4%。投标时提供有资质的检测机构出具的检验报告复印件加盖投标人公章。

2.5蒸发器存水盘为整体式不锈钢材料，采用倾角设 计，保证凝结水顺利排出，使水盘始终处于“干式”状态。水盘外贴PE保温材料或聚氨酯发泡保温材料。

2.6加热段电加热要求采用PTC电加热,PTC电加热发热迅速，不燃烧，安全可靠，遇风机故障时能自控温度、使用寿命长。

2.7机壳：采用热镀锌钢板制造，侧板具有符合空气动力的外形，进风口整体拉伸成型，蜗板采用咬口或点焊的方式与侧板连接成一体。叶轮：采用冷轧钢板制造，按三元流理论设 计的单板型叶片焊接在经数控机床加工的中盘和端圈上，整体喷塑。叶轮按高于国家标准的内控动平衡精度等级全检合格。框架：由角钢和扁钢焊接制成，表面喷塑，以保证足够的刚度和强度。轴承：采用滚珠或滚柱轴承，确保良好的机械效率。

2.8检修门为特制防结露型结构，其密封条形状具有双重密封功能橡胶条，门把手具有压紧功能，可以保证机组的低漏风率。

2.9机组要求采用PLC控制器、高清触摸屏，具备RS-485和RS-232物理接口，以实现多台主机联网群控，要求可与多种通讯协议公开的智能设备进行联网通讯，具有远程通讯功能。

2.10机组控制系统需要增加电抗，防止电磁干扰信号，保证机组正常运行及其他设备正常；变频驱动器采用空调系统冷却后液体制冷剂，快速给驱动器散热铝块降温，从而保证环境高温下控制系统正常运行。

八、洁净室主要技术指标与检测标准

| 编号 | 项目 | 规定参数 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气洁净度级别 | 7级(万级) | GB50073 |
| 2 | 尘埃粒子数 | 静态悬浮粒子最大允许数个/ｍ3 | GB50073 |
|  |  | ≥0.5μm | ≥1μm | ≥5μm |  |
|  |  | 352000 | 83200 | 2930 |  |
| 3 | 换气次数 | 15-25次/小时 | GB50073 |
| 4 | 静压差 | 洁净室与非洁净室间的静压差大于10Pa，相邻不同洁净度洁净室之间的静压差大于5Pa | GB50073 |
| 5 | 房间甲醛浓度 | ≤0.1mg/m3 | GB/T18883 |
| 6 | 高效过滤器过滤率 | ≥99.99% | GB/T13554 |
| 7 | 温度 | 按工艺生产要求 | GB50073 |
| 8 | 相对湿度 | 按工艺生产要求 | GB50073 |
| 9 | 照度 | 一般照度标准值宜为200lx~500lx，一般照明的照明均匀度不应小于0.7 | GB50073 |
| 10 | 房间或系统新风量 | ≥40m3/h·人 | GB50073 |
| 11 | 自净时间 | ≤25 min | GB50591 |
| 12 | 噪音 | ≤60dB(A) | GB50073 |
| 13 | 漏风率 | ≤2%，且环境不漏光 | GB50591 |
| 14 | 风速 | 实验室内平均风速为设 计风速的100-115﹪，风速不均匀度≤0.25 | GB50591 |

九、工程检验（按照GB 50591执行）

(一)检验时洁净室的占用状态区分如下：工程调整测试应为空态，工程验收的检验和日常例行检验应为空态或静态，使用的验收的检验和检测应为动态。

(二)测量洁净度级别时检验人员应保持最低数量，必须穿洁净工作服，测微生物浓度时必须穿无菌服、戴口罩。测定人员应位于下风向，尽量少走动。

十、工程验收

(一)竣工验收应首先对工程的设 计符合性进行确认，着重检查平面布局和建筑装饰应符合设 计要求，装饰材料应符合相关标准的节能、环保要求，装饰手法应满足不积尘、不积菌、容易清洁的要求，各技术系统应符合设 计和工艺要求。

(二)设 计符合性确认合格后，应进行空态条件下的安装确认。对安装质量的确认应首先对安装的系统和设备进行下列各项外观检查：

1.各项系统施工安装项目应无目测可见的缺陷、遗漏和非规范做法。

2.各项调节装置的严密性、灵活性和操作方便。

3.各种管道、设备等安装的正确性、牢固性

4.各种穿越洁净室墙壁和贴墙安装的管道、装置与墙体表面的密封性。

(三)在系统和设备外观检查后进行单机试运行检查，并应确认运转正常。其中风机的试运行时间不少于2h，不得反转，其滑动轴承最高温度不得超过70℃。安装确认后应进行空态或静态条件下的运行确认，应进行带冷（热）源的系统正常联合试运行，并不应少于8h。系统中各项设备部件和自动控制环节联动运转应协调，动作正确，无异常现象。

品目号1-4  微生物室装饰装修系统

一、设计依据

（一）《建筑制图标准》（GB50104-2010）

（二）《建筑地面设计规范》(GB 50037-2013)

（三）《工业建筑防腐蚀设计标准》(GB/T 50046-2018)

（四）《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)

（五）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

（六）《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2008)

（七）《生物安全实验室建筑技术规范》(GB 50346-2011)

（八）《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ/T 110-2017）

（九）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

（十）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）(2018年版)

以上规范如有更新：采用新规范执行

二、设计范围

此次工程设计范围为洁净室内部装饰装修，主要位于大楼的三、五层，包括：吊顶、墙体、地面的设 计。

三、实验室装修

（一）楼地面

PVC卷材楼地面

1．采用PVC塑胶地板，实验室专用PVC卷材，厚度2.0mm。

2．地面与墙体采用R≥50mm的圆弧连接。

3．具有安全无毒，耐污染、耐化学药品的效果，易于清洁。

4．地面连接缝采用专用焊条无缝连接。

5．颜色应在中标单位进场后，根据客户确定颜色。

（二）隔断、吊顶

玻镁夹芯机制彩钢板

1.彩钢板采用特殊生产工艺加工而成，具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、安装方便、使用寿命长等特点，要求厚度 50mm，钢板厚度常用为 0.426mm。

2.玻镁彩钢板：上下两面净化，灰白（避免眩光），覆膜钢板，上下两面各 5mm 玻镁面板，芯材由 11 条 12mm 玻镁龙骨框架，机制板两侧钢带为0.38-0.4MM厚扣骨。

3.耐火极限不小于 60 分钟。

（三）门、窗

成品订做彩钢板门窗

1. 门面板为彩钢板，芯材为:铝锋窝。

2. 以上门所含窗为:钢化双层玻璃视窗，玻璃厚度为5mm，圆角窗规格250x650或450x650。

3. 含升降密封条:芯材为:铝锋窝:门合页:门扇厚度为40#与50#:门锁分体锁:门体包边与门框为6063-T5铝合金材质。

4. 观察窗为钢化双层中空玻璃视窗，玻璃厚度为双层5mm玻璃，窗框为1.0mm厚铝合金材质。

品目号1-5 实验室部分区域电气系统

一、设计依据、设计理念

（一）设计依据

1．《民用建筑电气设计标准》     GB51348-2019

2．《供配电系统设计规范》      GB50052-2009

3．《低压配电设计规范》       GB50054-2011

4．《通用用电设备配电设计规范》   GB50055-2011

5．《电力工程电缆设计标准》     GB50217-2018

6．《建筑照明设计标准》       GB50034-2013

7．《建筑设计防火规范》        GB 50016-2014（2018版）

8．《建筑防火封堵应用技术规程》   CECS 154:2003

9．以及其他相关的规范、规程、规定等

（二）设计理念

1．严格按照国家有关建设程序与法规、电气设 计标准、规范以及客户需求明确推荐方案并进行优化设 计。

2．适用、安全、经济、便于施工维护和管理是本工程电气设 计的基本原则和出发点。

3．电气设 计有良好的适用性，能满足大楼用电设备对于负荷容量、电能质量与供电可靠性的要求。

4．做到供电系统高效、灵活、稳定、易控；电气设 计有可靠的安全性，电线、电缆具有足够的绝缘距离、绝缘强度、负荷能力、热稳定与动稳定裕度。

5．电气设 计有很好的经济性，在满足供电功能和确保安全的前提下，尽可能减少投资，最大限度地减少电能消耗。

6．本工程的电气采用分布式供电系统，采用放射式与树干式相结合的供电方式，最大限度减少电线的长度和损耗。

7．选用低耗节能灯具。均衡负荷，节约用电，降低施工、运行和维护费用，提高电能的利用率，以取得节能的经济效益。

8．大功率仪器单独设置单独回路，设自动保护开关，微电子仪器与大功率电器不共接一条线路。

9．电气设 计便于施工、维护和管理，设 计选用的设备、元件和材料做到有多家公司可以生产销售的，以便降低不必要费用的产生；设备的运输、安装和维护做到方便，不需要大型设备和专用工具和技术特别高的人员，易损部件和材料应尽量少并且能方便快速地更换，尽量减少停电时间和维护费用。

二、 设计范围

（一）洁净区实验室插座用电设 计。

（二）洁净区实验室设备用电设 计。

（三）洁净区实验室区域配电柜配电系统。

（四）洁净区实验室电力电缆设 计。

（五）洁净区实验室室内照明用电设 计。

（六）洁净区实验室桥架设 计。

（七）洁净区实验室空调、通风配电系统。

三、 设计内容

(一)电线选择及电线敷设方式

实验室电线选用WDZ-BYJ低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯线电线，电线的敷设方式是穿JDG线管埋地暗装或天花内明敷。JDG线管具有耐高温，易连接和易折弯等优点。既保证安全又方便施工。

(二)低压配电

1．电压级数：配电系统电源引自楼层配电箱，电压等级为220/380V。

2．接地形式：本设 计出线设 计为三相五线制。低压配电系统接地型式采用TN-S系统，整个系统的中性线（N）与保护线（PE）分离。

3．配电回路：本设 计房间配电箱由楼层配电总箱引至，插座由房间配电箱提供回路。

4．配电方式：照明及一般用电设备采用放射式配电方式。

5．漏电开关：漏电断路器:单相漏电断路器均采用两极，三相漏电断路器均采用四极，漏电断路器动作电流不大于30mA，动作时间无延迟。

(三)线路敷设

1．本工程室内实验室所用为JDG线管墙面地面内暗敷设或走天花板内明装敷设方式。

2．凡图中未注明导线根数的线路均为三根，其中：照明线路为ZR-BV-3x2.5mm2。                                        3．一般设备的配电线路明敷时，应穿金属线管保护或在电缆桥架内敷设；穿金属管保护暗敷在顶板、地坪、墙内时应有不小于15mm厚的保护层。

4．所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关做法施工。

(四)设备安装

除注明外，各设备安装作如下规定：

1．落地式配电箱安装时应高出地坪0.15m。

2．嵌墙或挂墙的照明、动力配电箱下沿距地1.5m安装。

3．墙壁开关下沿距地1.3m安装，距门框0.2m安装。

(五)接地与安全

为防止人身触电的危险，本工程设置专用接地保护线（PE线），凡正常情况下不带电，绝缘破坏时可能带电的电气设备的金属外壳、等电位联结母排、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等互相连通，并与基础接地网可靠连结。做法详见《等电位联结安装》02D501-2第11~15页。

(六)保护接地

1．穿线金属管、金属线槽和桥架、电缆外皮、支架等均应可靠与接地系统连接。

2．本工程采用TN-S接地型式，保护接地线（即PE线）的截面规定为：

3．当相线截面小于16mm2时，PE线截面与相线截面相同；

4．当相线截面为16~35mm2时，PE线截面为16mm2；

5．当相线截面为35~400mm2时，PE线截面为相线截面的一半；

6．不应使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线。

四、电气系统材质说明

(一)电柜

1．电柜采用落地式电柜，出线方式可采用上下出线（即：从电箱的上顶板和下底板）和背板出线，与实验室浑然一体，美观、大方。

2．电柜外壳材料选择冷轧钢板，箱体1.5mm，箱门2.0mm，安装底版为2.5mm镀锌板，表面RAL7032/35防水浸腊及粉末底漆处理。防护等级为IP65（GB4208-2017），高要求和严标准确保产品在实验室环境中的可靠运行。

3．电柜为交流低压配电柜，具有分断能力高、电气方案灵活、组合方便、系类性、实用性强、结构新颖、防户等级高、经济耐用等特点。

(二)电箱（壳体）

功能：

小型配电箱是组装低压终端电器，用于楼宇照明、配电和动力的专用箱体。

1．技术参数：

1.1额定电压：400V AC

1.2额定电流：160A

1.3防护等级：IP40

1.4绝缘等级：II

2．配电箱结构：

深蓝色透明塑料门配透明底箱，零排（N）和地排（PE）由6×9mm2的黄铜做成，接线方便且耐用，散热好零排和地排端子标示清晰，流线型深蓝色透明门设 计，美观大方，预留敲落孔，配套附件齐全，开门结构可实现左右随意更换，180°大角度开门，安装架可在箱体外完成模数化终端电器的安装和接线，最后移至底箱中，多排结构箱体的安装导轨间距为125mm，导轨的安装深度为55-70mm。

(三)断路器

断路器要求该产品空气开关绝缘电压为600V至800V,额定电流为10A至3200A.用来分配电能和保护线路以及电源设备免受过载,短路,欠电压等故障的技术.具有体积小,分离高,飞狐短等特点.可以垂直安装,亦可水平安装.符合 GB140148.2.

微型开关功能：

短路保护、过载保护、控制、隔离。

1.技术参数：

1.1符合标准：GB10963/IEC60898

1.2额定电压：230/400VAC

1.3额定电流：6-63A

1.4分断能力：6000A

1.5脱口特性：C/D

1.6极数：1P-4P

1.7限流等级：3

1.8机械寿命：200000次

2.塑壳开关、万能式断路器具有完善的配电功能，拥有15A-2000A的3、4极产品选择，分断能力可高达50KA。

3.用于分配电能和保护线路，电源及用电设备免受过载和短路的危险，有很好的供电可靠性与连续性。

4.产品符合 GB140148.2规定具有良好的质量。该系列开关涵盖配电、接地故障、电动机的完善保护形式，拥有固定式、插入式等多种灵活安装方式。

(四)电线、电缆

电线、电缆使用的是0.6/1KV（WDZ-YJY）铜芯导体交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电力电缆，为国家产品，通过ISO 9001质量体系认证。

1.产品特点：

1.1具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性、耐环境应力和耐化学腐蚀的能力，结构简单，使用方便，不受敷设落差限制，长期工作温度高(90℃)等特点。

1.2适用于额定电压(U0/U) 3.6/6kV～26/35kV的输配电线路中, 供输配电能用。

1.3电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内，因此可以避免电线电缆着火延燃而造成的重大灾害，提高电缆整条线路的防火水平。

2.阻燃性能：

2.1 A类：每米所含的非金属材料的总体积为7L，供火时间 40min, 炭化高度不超过2.5m。

2.2 B类：每米所含的非金属材料的总体积为3.5L，供火时间40min, 炭化高度不超过2.5m。

2.3 C类：每米所含的非金属材料的总体积为1.5L，供火时间20min, 炭化高度不超过2.5m。

3.穿线管

采用电线的护套管采用JDG护套管

3.1具有硬度高、耐高温、不易断裂和老化、使用寿命长、易连接和易折弯等优点，安装施工方便，工程造价低。

3.2优良的耐热性：高压电力电缆在正常工作时产生的缆芯温度随电压的高低而不同。如输送110kVA电压的电缆缆芯温度传至套管时，正常情况下为65℃左右，过载情况下可达75℃。镀锌材料具有高达 93℃的热变形温度，可适应高温的环境。

3.3阻燃性优，氧指数≥40。

3.4采用紧压连接式，安装方便，工程造价低。

3.5 5L，供火时间20min, 炭化高度不超过2.5m。

品目号1-6  实验室智能化系统

一、 设计依据

(一) 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

(二) 《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018版）

(三) 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

(四) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

(五) 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013

(六) 《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T334-2014

(七) 《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

(八) 以及其他相关的规范、规程、规定等

二、实验室自控系统

（一）系统说明

实验室环境综合控制与智能化管理系统主要包括设备运行管理，环境安全监督，实验过程状态监控，应急突发事件实时记录及发送四大模块，涵盖实验室的“人员-环境-设备”三方面实时信息功能，是安全监管的“信息集合体”，系统可以同时对普通实验室、理化实验室、净化实验区域等实验室的运行状态、通风柜运行状态、排风系统、新风（净化）空调系统等进行24小时全程实时监控“告警”功能，对设备运行故障及突发事件等及时记录并实时发送报警信息，设备管理各项工作流程进行标准化功能管理等。项目建成后，将强化不安全风险预警和突发事件应急处置，提高实验室安全监管和及时处理突发事件的能力。

（二）实验室智能化控制系统组成

实验室智能化控制系统由以下几个部份组成：

中央监控系统：中央监控系统为总控服务平台，集中管理、监控整个实验大楼的所有被控机电设备。

就地控制系统：就地控制系统为就地操作控制平台，各房间或独立设备分散控制。

整个系统通过以态网通信方式可实现多地同时在线监控，各系统均能本地自动控制和中央监控站进行远程监控。

智能管理系统将作为本大楼集各系统远程监控功能的综合性管理系统，各区域设有中央监控站。

（三）智能化控制系统项目范围

1．通风柜运行状态监控：对通风柜进行监控及遥控操作，可以在中控室启动或关闭通风柜，设置通风柜温度、风速、风量、延时关机时间等自动报警参数，还可预设通风柜的自动启动或自动关闭时间，特别适用于需要长时间进行实验而无人值守的情况。

2．排风机运行状态监控：远程对排风风机进行控制，控制风机启停、变频器运行频率、风机及变频控制系统异常进行监控与报警。

3．新风空调机组运行状态监控：远程对新风机进行控制，控制风机启停、变频器运行频率、风机及变频控制系统异常进行监控与报警。

4．洁净室运行状态监控：净化空调远程启停、运行状态、温湿度监控，并对机组故障进行报警，显示该区域房间温湿度参数、压差参数、阀门状态等，通过控制房间的余风量或者压差来保持稳定的房间压力和定向气流。

（四）智能化控制系统系统功能

1．系统主要是建立在以太网基础上的智能实验室通风解决方案。整个系统分为设备级监控系统、房间级监控系统、中央监控系统和远程监控及诊断系统等几个部分。

2．实验室通风测控系统主要在网络层完成以太网 TCP/ IP 协议和测控设备进行通信，完成以太网和现场总线网络间的互联，实现不同以太网和现场总线网络之间的数据交换。利用现有网络及智能网络通讯单元将实验室中各种串口子系统有机的集成为一体，实现该控制系统的集中管理。

3．实验室智能化综合管理平台软件要求以动态图形为界面。

4．监控范围：实验室温湿度监控系统、排风变频控制系统、净化空调控制系统、房间定风量排风控制系统、房间余风量排风控制系统、通风柜变风量控制系统、新风空调控制系统等。

5．信息管理主要包括：报警报告、详细的趋势报告、历史数据的存档和趋势分析、报告生成、设备负荷文件和需求报告及短信通知功能等。

6．远程诊断主要包括：设备运行状态实时数据记录备份、远程控制、分析、远程故障报警、远程技术指导、远程故障预判断等多项功能。一旦机组运行出现故障，远程监控平台会第一时间接收到报警信号，专业的技术人员会立即调出相应的记录信息，分析问题，在远端通过远程监控平台解决问题或者对现场进行技术指导。同时专业的技术人员也会定期的通过远程监控平台整理数据、分析数据，依据设备运行惯性，通过远程监控，对即将要发生的故障进行预判断，并给出相应的解决方案，从根本上保障实验室安全运行。

（五）智能化系统硬件设施

1．硬件设施主要包括：网络交换机、集中监控服务器、系统控制器、传感器、本地LCD触摸屏等。

2．各类系统控制器可直接接入或间接通过串口服务器汇入监控网络，网络布线采用CAT6 6UTP网线。串口服务器支持Modbus RTU标准协议。

3．可编程控制器等子系统控制器位于各个子系统内负责采集数据，带有网络TCP/IP接口，通信端口需支持标准协议。

（六）智能化实验室综合管理软件

1．面向用户提供监控、报警、信息管理与远程诊断的集成化组态管理软件。

2．要求软件界面可定制：采用直观图形界面，显示形式多样化，管理软件能实现电子地图上监控场地位置和实时监测数据的显示。

3．能进行实时数据采集，例如实时显示相关实验室的温度、湿度、压力，通风柜的工作状态，如排风角度，视窗高度，柜面风速，柜内温度，照明状态等参数。遵循GLP的思想，能提供实验数据和表。

4．可查询指定时间段的历史参数数据。

5．可查询各类设备工作的工作日志。

6．可通过手机短信方式提供实验室的的多种报警信息，例如温湿度报警、排风机故障报警等。

7．系统应采用开放式的系统结构，可无缝集成通风柜、空调系统等主流产品。

8．系统软件支持采用通用、稳定、可靠的操作系统及数据库软件；图形显示组态软件应支持整个系统的硬件设备，具备中文界面，并易于组态编程操作；应用软件应针对具体项目由组态软件生成，包括系统诊断功能软件、操作演练功能软件、故障诊断、系统调试与维护软件，其功能应能满足整个系统的自动检测、控制和管理要求，且为用户留有后续维护管理的手段。

9．系统管理软件应支持对整个系统的集中管理和监控功能。不同类型分站应根据各自控制功能的需要，设置相应权限的用户帐号来完成管理的功能。分站要求不需要安装软件，通过电脑、手机、平板电脑或自带浏览器功能的设备即可登录组态画面进行监控。

10．系统采用云平台架构，软件在云平台发布后，本地及互联网都可以实时监控项目数据，并且可以通过互联网更新升级系统配置文件。

11．系统应支持SQL数据库；支持Email、短信报警、微信报警、SNMP等方式管理报警信息、趋势分析功能。

12．系统软件应具有BACnet服务器、Modbus服务器、10085。

13．OPC UA服务器（工业数据传输）、MQTT服务器（互联网数据传输）功能。

14．系统应采用高级编程语言来编制符合实际要求的应用程序。

15．系统应具有完善的用户管理功能，通过对用户操作权限的设置可灵活地控制用户操作的对象以及操作的内容。操作内容应分为查询信息、设置参数。

16．系统应自动纪录并保存设备的运行参数，便于管理者随时调用数据进行分析；任何故障或异常情况的报警信息也及时保存，方便反查。

17．系统中每台设备的报警，均要有告警和极限报警两种形式，报警信息可被设置发送到指 定工做站。告警时，无论操作者在浏览任何画面，都应能在相应工作站的监视器上显示出来，并以图形或表格的形式显示该设备的工作参数。全部报警信息均记录在数据库中，并可按权限查询或打印。

18．所有软件必须具备中文用户界面，具备多窗口功能和动态图形显示，并且操作直观，简便。

（七）主要设备技术参数要求

1．网络控制器

1.1 支持BACnet IP网络结构，通讯速率不低于100Mbps，内置直接数字控制程序：闭环比例、积分和微分（PID）控制，逻辑顺序控制，报警监测及报告，复位控制时间表，并且可自定义逻辑模块。内置能源管理程序及能效优化控制程序。

1.2 网络控制器可配置网桥/网关控制器，为以太网或串口通讯通过内置的协议转换器提供一个网桥,可扩展31个MODbus通讯设备。降低布线成本，简化网络实施及有效降低费用。

1.3支持多协议，同一个控制器可根据实际需要配置为 Modbus 和BACnet，或其他IP协议（如SNMP,OPC UA,OBIX等）。

1.4网络控制器应包括微处理器（CPU）：32位以上和工作频率100MHZ及以上。内存：不少于32MB RAM，8MB Flash EPROM。

2．集成网关

2.1支持通风柜、空调系统、安防系统、配电系统等300多种协议集成。

2.2可开放BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器，用于上位机Citect、IFIX、RSVIEW、WINCC、组态王、易控等组态软件使用。

2.3不少于2个RS485/232复用口，1个TCP网络口。

2.4 CPU：32位以上和工作频率1.4GHZ及以上。内存：不少于512MB RAM，8GB Flash。

3．组态触摸屏

3.1 配合组态编辑软件可实现现场数据采集，编辑成组态画面，最终在触摸屏上显示，实时监控数据。

3.2 分辨率不低于：1024*600，屏幕尺寸不低于7英寸。

3.3 触摸方式：电容式。

3.4 CPU不低于4核1.4GHZ，Flash存储不低于8GB，内存不低于1GB。

3.5 网口/串口数量不低于：1个网口，4个RS485串口，1个232串口。

3.6 要求具有微信报警、短信报警(选配)、邮件报警、钉钉报警功能。

3.7 可转发为BACnet服务器、Modbus服务器、OPC UA服务器、MQTT服务器，开放HTTP WEB服务被第三方的系统集成用。

3.8 支持WIFI联网，LORA通讯功能。

3.9 通过BTL认证。

3.10 支持云平台实时监控，上传/下载工程功能。

4．差压变送器

4.1可用于检测差压、静压、风速等场合。

4.2差压25/50/100Pa三档范围可选，精度为±1%。

4.3可选4位LCD显示功能。

4.4带4-20 mA/0-10V/RS485多种输出。

4.5防护等级不低于IP66。

5．快速风门执行器

5.1可用于实验室气流控制。

5.2额定电压：24VAC/DC。

5.3扭矩不低于4NM。

5.4精度：±5%。

5.5运行时间小于2.5s。

5.6采用无刷电机。

5.7防护等级不低于IP54。

6．温湿度传感器

6.1测量范围：0-100%RH,0-100℃或其他电阻特性。

6.2温度信号输出支持 RS485/DC 0-10 V/4-20 mA /PT1000 /NTC10K等各类电阻，湿度信号输出支持 RS485/DC 0-10 V/4-20 mA。

6.3精度: 湿度：±2%RH, 温度：±0.3℃@25℃。

6.4 氛围灯选配：温度：青色（低）绿色（舒适）红色（高）， 湿度：黄色（低）蓝色（舒适）紫色（高）。

6.5选配多款多色彩镜片可搭配用户不同室内装修风格。

6.6多重校验在长时间内无需维护。

6.7防护等级不低于IP30。

品目号1-7  实验室废水处理系统

一、设计依据

（一） 《中华人民共和国水污染防治法》（2017修订版）

（二） 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

（三） 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（四） 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）

（五） 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

（六） 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）2016版

（七） 《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）

二、设计原则

（一）综合考虑各项因素，采用投资少、运行稳定、运行费用低、处理效果好的成熟工艺；

（二）针对废水的特性，采取专门对策，确保去除有害成份，充分考虑管道、设备及构筑物的防腐措施；

（三）选用性能稳定、维护简便、价格合理、经久耐用、处理效率高的仪器设备；

（四）构筑物布置合理紧凑，美观大方，尽量减少用地空间；

（五）具备一定的水质、水量的冲击负荷能力；

（六）在设 计中充分考虑噪声、嗅味等，防止二次污染的产生，不给周围环境造成新的污染；

（七）实现自动化控制，提高稳 定性，确保出水水质达标。

三、污水成份

实验室污水主要成份包括：

（一）无机类污染物：主要含硫酸、硝酸、盐酸、烧碱、铬、锌、锰、铜、铁等酸、碱、盐和重金属离子等；

（二）有机类污染物：主要含烷烃、烯烃、酮、醚、酚、醛等有机碳氢化合物；

（三）生物类污染物：主要含细菌、病毒等病原微生物。

四、排放标准

执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

五、综合污水处理设备

实验室废水经过管网排入废水收集池，进行水质水量调节，在集水池进水口安装一套格栅网，用来隔离大颗粒固体污染物，防治水泵堵塞。然后利用潜水泵把废水提升到高级氧化池，然后通过内电解池，再在pH调节池调整pH，pH调节池中设置工业pH在线装置，当pH小于7时，碱加药泵启动，直到pH值到8.5，碱加药泵停止。水力停留时间为2h，废水流入絮凝反应池，絮凝反应池是利用絮凝剂聚合氯化铝（PAC）与废水进行混合，PAC的使用量为50-200PPM/T污水，可以去除部分重金属离子和有机物，使得悬浮物大大降低。然后经过重力分离，上清液生物选择器，然后经过CASS池生物反应，进入杀菌池，进行杀菌后经过巴歇尔槽流量计排入市政排水管道。整个过程PLC控制，操作人员只需添加药剂，并对设备进行检修即可。对于消毒池，按照立 方废水20g有效氯进行添加。经过污泥池沉淀的污泥，通过污泥泵定时抽到污泥浓缩池，再由专业专业处理公司运走处理。

整个废水处理流程，通过PLC编程自动控制。调节池设有浮球液位控制仪，低液位自动停泵，高液位自动启动；加药箱设有液位计，缺药自动报警，并停止运行，整机可基本实现无人值守。实现以下功能要求：

（一）采用中和混凝沉淀、化学氧化、活性炭催化-臭氧氧化、生物活性炭吸附等技术处理废水中的各类污染物；

（二）采用微电脑程序实时监测、控制废水的水质变化和处理流程，实现全天候全自动运行，无需专人值守；

（三）利用pH计、ORP计和计量泵准确控制投药量，并设有液位控制、缺药报警和自动排泥等装置；

（四）采用先进的文丘里射流充氧器，气水接触充分，反应完全；

（五）操作方便，运行稳定，使用寿命长，运行、维护费用低；

（六）占地面积小，可根据不同情况安置于室内或室外。

品目号1-8  实验室供气系统

一、设计依据

（一）《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008版）

（二）《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50814-2011

（三）《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

（四）《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019

（五）用户现有条件要求及其他相应标准规范

二、实验室气路设计总体说明

（一）实验室用气由位于气瓶间区域通过管道引入实验楼。根据实验室的用气情况安装泄漏报警装置、低压报警装置，并将信号传送至人员易观察的地方，精确定位气体报警的位置和等级，以便工作人员迅速处理。仪器台气体管路使用墙面铺设到实验台上，在功能柱上或墙面或台柜背面安装控制减压阀。所有的气体管路在工作台上配备控制阀门，便于实验人员的控制。

（二）气体管路设有安全泄压装置（泄压值为出口压力的1.25倍）并连接排空管道，一旦减压阀失效，泄压阀会自动打开进行泄压排空，以确保末端仪器不受损坏。

（三）实验室气体管路工程主要材质为316L BA不锈钢无缝钢管，三通弯头等采用成品配件，连接方式宜采用自动焊接。

（四）为了保证高压钢瓶更换方便及用气安全，气源区主要的控制阀门、单向阀排空等装置都安装在气源区墙壁的醒目位置，便于操作人员观察和控制。

（五）从高压钢瓶出来用一段Pigtail或者不锈钢高压金属软管连接到汇流排上的各个控制阀，配备自动切换装置，实现在用气瓶和备用气瓶之间的气体切换和不间断供应。

（六）钢瓶间的钢瓶应设置防倾倒措施，安装钢瓶固定支架。（包括备用钢瓶）

（七）所有管路应标明连接的气体和气体的流动指向，指示标识的颜色须用国家规定对应气体颜色来区分。

（八）助燃气体如氧气钢瓶配制防爆逆止阀、吹扫装置、排空装置等，氧气与其它易燃气体的排空分开排放。

（九）为使实验室人员能及时更换气瓶，保证实验的连续性，每个气体均安装低压报警系统与切换系统配合使用。低压报警系统警报器可发出声光报警信号，安置值班室或走廊，便于实验人员观察到。

（十）针对易燃易爆特殊气体应配置泄漏报警器。

（十一）对于要求单独进行压力调节的仪器，工作台上气体出口点需要安装单独的阀门来控制。

（十二）管道穿墙及出地面（或楼板）处应设套管保护，套管穿墙处应与墙平齐，穿地面（或楼板）处套管应高出地面（或楼板）100mm。穿墙或楼板的套管根据所用管道规格进行匹配。

（十三）用于支撑气体管路安装的所有支架采用铝合金型材结构，表面经化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。

（十四）管道的连接除与设备、阀门等一些必要的卡套连接外，所有气体均采用全自动数码无缝焊接连接。外径大于等于3/4"的管道转弯采用成品的焊接弯头，小于3/4"的则采用弯管器机械来执行。

（十五）在管道的行进路线中，每隔1.5米应设置一组管夹，管道固定件（管夹）应采用耐高温材料，坚固，轻巧，耐用。

（十六）不锈钢管的安装现场应整洁干净。安装人员必须戴洁净手套。

（十七）不锈钢管采用微处理控制TIG电源和全封闭式焊头进行的全自动焊。

三、主要材料说明

（一）半自动切换系统

1．膜片阀旋钮，带开关指示窗；

2．配置单向阀；

3．每侧两级过滤装置（每级双层过滤网）；

4．减压器母体：316L；

5．减压器密封材质：PTFE、PCTFE、PEEK；

6．减压器膜片：哈氏合金；

7．采用汇流管具拓展性；

8．最大输入压力：3000Psi；

9．输出压力：0-250 Psi（0-1.7mpa）可调；

10．安全测试压力：1.5倍的最大输出压力；

11．适用温度：-40℃-+74℃；

12．泄漏率：2*10-8atm cc/sec He。

（二）二级减压阀

1．单级减压，直线型结构，压力表为轴向压力表；

2．模块式调压单元维修方便，进气口有不锈钢烧结微粒过滤系统；

3．采用精度1.6KL压力表；

4．母体材料：经特殊清洁处理和电解抛光处理的316L不锈钢；

5．提升阀针、提升阀座：SS316L材质；

6．膜片：HC-22；

7．阀座密封：PTFE、PCTFE、PEEK；

8．最大输入压力：3000Psi；

9．输出压力：0-150 Psi（0-1mpa）可调；

10．安全测试压力：1.5倍的最大输出压力；

11．适用温度：-40℃-+74℃；

12．泄漏率：2*10-8atm cc/sec He；

13．为保证终端调节阀调节压力的稳 定性，气体减压阀调节过程中，0-25MPA压力范围，最大示值误差不得高于0.25mpa，最大回程误差不得高于0.25 mpa；0-0.6MPA范围，最大示值误差不得高于0.005mpa，最大回程误差不得高于0.001mpa；

14．为保证终端调节阀调节压力的准确性，要求使用压力表精度为1.6KL左右。

（三）不锈钢管

统一采用高品质BA级 316L气体管路，整体管路采用自动焊接而成。管道的内表面处理值要小于0.37u；管道的标准:1/4”-1/2”壁厚0.89mm ,管壁的厚度不得减小。

（四）终端球阀

直通式、双向流设 计，最大工作压力为1000psi以上。操作手柄整体式安全闭锁手柄，手柄具有流向指示。阀芯球体抛光处理，阀门本体及接头材料均使用不锈钢SS316小方体材质。

（五）焊接三通

1．材质：316L BA级 ；

2．进出口连接方式：焊接；

3．用途：用于管路连接；

4．工作压力：3000psi。

（六）泄漏报警探测器

1．4～20mA标准模拟输出和RS485数字输出；

2．探测器带红黄绿三色指示灯；

3．防爆等级：Ex d mb ⅡC T6 Gb/ Ex tD A21 IP66 T80℃；

4．防护等级：IP66；

5．检测原理：催化燃烧式。采样方式：自然扩散；

6．环境温度-40℃～70℃，相对湿度＜95%；

7．功耗：≤3W。传输距离≤1000m ，整机重量约2100g ；

8．压力限制：86kPa～106kPa。

（七）低压报警系统：

1．产品参数：输入电压220VAC,50HZ,5VA；

2．信号发送：模拟信号输入；

3．安装方式：功能箱壁挂式；

4．工作方式：信号源来自压力传感器，欠压状态发出蜂鸣声，伴有数字显示，7”液晶显示屏；

5．4-20mA输出信号，工作直流24V，实现声光一体报警、短信提醒工作人员及时地更换钢瓶。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：福建省莆田市荔城区拱辰街道莘郊村荔园中路西侧（采购人指定地点）
2、交付时间：允许进场施工后100个日历日。
3、交付条件：按国家标准、招标文件及合同要求验收合格。
4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：

合同签订前，中标人须向采购人提交合同总金额的5%做为履约保证金（履约保证金可以转帐、汇款或银行保函等形式支付给采购人），项目整体验收合格后，采购人于10个工作日内无息退还。

5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 满足国家相关标准、行业标准及招标文件要求，具备验收条件。 2、验收所发生的一切费用由中标人承担。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 合同签订后10工作日内，中标人向采购人出具合同金额30%的正式发票后，采购人按发票金额支付合同款的30%。 |
| 2 | 70 | 项目通过最终验收并决算后，中标人向采购人出具剩余款项正式发票后，采购人按发票金额支付剩余款项。 |

8、售后服务要求：

8.1安装和调试

8.1.1货物到达现场后，投标人应在接到采购人通知7天内派技术人员到现场进行安装，并负责调试至验收合格。投标人人员在进行安装、调试期间所发生的费用由投标人承担。

8.1.2投标人应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

8.1.3投标人应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期，所有因延期而产生的费用由投标人承担。

8.2技术培训

结合安装调试，投标人专业技术人员应对采购人的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训在现场培训基础上，采购人使用及维护人员如有需要异地培训，投标人须无偿提供，直至采购人的技术人员能熟练独立工作。投标人委派的专业技术人员所需费用均由投标人承担(投标文件中须提供完整的培训方案)。

8.3维保服务

8.3.1本项目免费保修期为两年，货物安装验收合格后免费保修期为国家三包政策要求(详细技术要求中有特殊要求的除外)，在免费保修期内设备运行发生故障时，投标人在接到采购人故障通知后响应时间≤3小时，6小时内到达现场，24小时处理完毕；如 48小时内无法修复的设备，中标人应提供同等配置的备用设备供采购人使用。保修期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货；若保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期。

8.3.2维修时所更换的配件至少提供一年的免费保修期；

8.3.3投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

8.3.4投标人应针对本次投标提供详细的售 后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、培训计划、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等。

9、验收标准和验收方法：

9.1验收标准：本招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定进行验收；材料设备制造厂家的产品标准、响应文件的承诺进行验收。

9.1.1产品按国家、行业标准和招标文件要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

9.1.2系统按合同规定的验收标准和招标文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

9.2验收步骤：

9.2.1出厂检验

投标人负责所提供产品的出厂验收，应出具产品合格文件、检测报告，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达采购人指 定的供货地点。

9.2.2初验收

货物送至采购人规定的安装现场后，采购人和投标人共同对货物的品 牌、型号、配置、数量，原装品 牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，即初验收。初验合格后双方签字认可。到货时，未经采购人同意，投标人私自开箱（或拆封）的，采购人有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由投标人负责。初验收期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品 牌产品或软件非正版，投标人应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生相应责任并赔偿采购人的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。

投标人在采购人安装现场进行安装、调试直至最终验收所发生的一切费用均由投标人承担且已含在投标总价中。

9.3安装调试：设备安装、调试过程，供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定。检验记录应真实并提供给采购人。

9.4最终验收

设备安装、调试结束后，由采购人组织按以上标准要求进行联合验收，验收时设计方、监理方、中标人、业主须派代表参加，必要时请相关专家实施验收。在验收过程中如发现不符合招标采购要求的，采购人有权要求中标人进行换货或退货。验收完毕合格后签定安装验收单，在采购人安装现场进行最终检验所发生的一切费用由中标人承担。

10、违约责任：

10.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约，对采购人造成损失的，中标人还需另行支付相应的赔偿。

10.2在签定采购合同之后，有下列情形之一的，将视为中标人违约，采购人有权从履约保证金或合同余款中取得补偿（如有提交履约保证金的），并可进一步提出追索和索赔：

10.2.1中标人提供的产品实际情况与投标文件响应不符，或未按合同规定的质量要求交货的，采购人有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由中标人赔偿；

10.2.2中标人提供的产品不是原装正品或来源渠道不合法、不合规，不能享受原厂或原厂认可的售 后维修机构售后服务的；

10.2.3中标人逾期交货（包括整修、返工、补交或由采购人提出更改、中标人承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金；

10.2.4中标人不能交货或不能完成合同的（不可抗力因素造成的除外），中标人应双倍返还采购人第一期预付款，采购人有权单方终止合同；

10.2.5中标人未能按合同规定履行其义务的；

10.2.6在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的；

10.3本合同所有设备、材料的制造、安装及服务，都必须由中标人自己或在投标文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。（需提供承诺函，承诺函格式自拟）

10.4中标人履行义务不符合合同约定时，采购人有权扣减尾款。

10.5因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

10.6因中标人原因发生安全责任事故，由中标人承担全部责任，还将按国家有关安全管理规定执行；若因中标人原因发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

10.7本采购文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

11、与本批招标项目的相关要求：

1.投标人提供的产品的制造标准、安装标准及技术规范等必须符合相应的国家标准，行业标准及规范要求。

2.投标人提供的无论进口或国产的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料（如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料）。

3.要求投标人提供的所有软件、硬件产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品 牌产品，采购要求的软件必须为正版软件，提供软件生产厂家的原包装。

4.投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指 定地点、经采购人验收合格并交付使用及售 后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿（有价）的促销、售 后服务等费用。

12、专利说明：

1.投标人提供的货物必须具有自主知识产权，获得合同的投标人应保证福建省一十招标代 理有限公司和采购人不受到第三方关于侵犯专 利权的指控，任何第三方如果提出指控，获得合同的的投标人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿福建省一十招标代 理有限公司和用户的损失。

2.标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供招标文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿福建省一十招标代 理有限公司和采购人的所有损失，且福建省一十招标代 理有限公司和采购人保留追究法律责任的权力。

13.施工期间，中标人应做好疫情防控相关要求。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

2.1招标文件相关的附件

2.1.1清单

2.1.2施工图

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：福建省莆田环境监测中心站

乙方：

根据项目编号为[350300]YI[GK]2022005的福建省莆田环境监测中心站中心站实验室改造（实验室台柜及配套系统改造）项目项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的电子投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方电子投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：福建省莆田环境监测中心站乙方：

住所：莆田市荔城北大道1099号海西公馆14层住所：

单位负责人：单位负责人：

委托代理人：0594-2615139委托代理人：

联系方法：0594-2615139联系方法：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   电子投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对电子投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作电子投标文件。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

※注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致：          （采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交电子投标文件。我方提交的全部电子投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的电子投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方电子投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
  2.8我方承诺电子投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
  通信地址：                                        
  邮编：                                           
  联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
  投标人：（全称并加盖单位公章）
  日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：            （采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：        身份证号：          手机：

投标人代表：        身份证号：          手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：            （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：           （采购人或采购代理机构）

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：            （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：           （采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：           （采购人或采购代理机构）

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询提示

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在电子投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-9中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。
  3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

附：

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-10联合体协议（若有）

致：           （采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（  全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

2.成员方：

2.1（ 成员1的全称 ）的合同金额占合同总额的＿%；

……。

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出投标人代表、提交电子投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

※注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-11分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：                          　　　     　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签订日期： 年 月 日 |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：          （采购人或采购代理机构）

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件第四章中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |
| --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据电子投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

※注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格（品牌/型号） | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

3、电子投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对招标文件“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，投标响应应填写具体的数值，但技术指标只能以范围作响应的除外。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

采购文件相关附件

1、清单

2、施工图