政府采购项目需求方案

采购单位：泰安市岱岳区马庄镇人民政府

采购代理机构：山东诚乾项目管理有限公司

项目名称：2023年度财政衔接推进乡村振兴马庄镇坊子村、南王村、南李村路灯安装工程

编制时间：2023年6月

一、项目概况及预算情况

# 1、项目名称：2023年度财政衔接推进乡村振兴马庄镇坊子村、南王村、南李村路灯安装工程

# 2、预算控制价：全费用综合单价：1800元/盏（项目总价40.14万元；最低数量223盏）

# 3、采购方式：竞争性磋商

# 4、项目概况：2023年度财政衔接推进乡村振兴马庄镇坊子村、南王村、南李村路灯安装工程。

# 二、采购标的具体情况

# 1.采购内容、数量：工程量清单及图纸相关内容。

# 2.需实现的功能或者目标：达到国家相关要求。

# 3.需满足国家、行业、地方及其他标准、规范：达到国家相关要求合格标准。

4.需满足质量、安全、技术规格、物理特性等要求：合格标准。

5.需满足的采购政策要求：无

6.项目交付或者实施的时间和地点：

工期：60日历天；

建设地点：甲方指定地点。

7.需满足的服务标准、期限、效率等要求：按时、精确、保质、保量。

8.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：按照现行的有关国家标准、规范执行，质量要求合格。

9.投标人资格要求：

9.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

9.2供应商须在中华人民共和国境内注册，具有与本次采购项目相应的经营范围，并在人员、设备、资金方面有相应的施工服务能力

9.3本项目的特定资格要求：无。

10.付款方式：本工程无预付款，工程竣工验收合格并审计定案后付至审计定案值的97%，余款在缺陷责任期（12个月）满后无质量问题一次性无息付清。（工程款拨付按财政局拨款金额及进度实时拨款）

三、论证意见

无

# 四、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：2023年6月8日起，至2023年6月10日止。

# 五、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2023年6月11日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

# 六、项目联系方式

1. 采购人：泰安市岱岳区马庄镇人民政府

地址：泰安市岱岳区马庄镇

联系人：王主任

联系方式：0538-8101316

2.采购代理机构：山东诚乾项目管理有限公司

地址：泰安市岱岳区开元路1号盈泰中心北楼403室

联系人：石秀娟

联系方式：0538-5077555

附件：工程量清单

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯灯杆 | 整灯高6米，上55MM，下口径133MM，壁厚2.0MM，法兰240*240，对角孔距240MM | 根 |  |  |  |
| 2 | Led灯头 及电池组 | 50W光源，压铸铝外壳，经防尘雨淋测试，光源防护等级IP65，使用寿命25年，LED光源，光控，内含50AH锂电池 | 个 |  |  |  |
| 3 | 太阳能 电池板 | 电池板：50W，金太阳认证产品，多晶硅，转换效率16%~18%，寿命25年 | 块 |  |  |  |
| 4 | 地笼 | 4-M16,对角240mm，含平垫螺母弹垫 | 个 |  |  |  |
| 5 | 路灯基础 | 长*宽*深（400*400*700），采用C25商砼或自拌混凝土浇筑。 | 个 |  |  |  |